## Slide 1
····················
教
学
讨
模块1 可编程并行接口8255A
模块1 单片微型计算机
对分课堂教学实践
1

## Slide 2
01项目1：认识单片微型计算机
目 录
02项目2：了解单片机应用
03项目3：认识仿真软件Proteus 的使用
04项目4：了解KeilC51的使用

## Slide 3
1.;
2. 。
。
学习内容
难点
1.;
2. 。
重点
职业必备

## Slide 4
单片机原理及应用
前期必备知识
1. 电路基础知识：常用元器件、串并联电路、直流电路等；
2.模拟电路知识：半导体器件、放大电路、直流稳压电路等；
3.数字电路知识：常用门电路、组合电路、时序电路等；
4.C语言程序设计基础知识；
5.微机原理与接口技术基础知识。

## Slide 5
单片机原理及应用
前期必备技能
1. 计算机基本操作：软件安装与使用、资料搜索技能等；
2.常用仪器仪表的使用：万用表、示波器、直流稳压电源等；
3.基本元器件的识别与使用 ：电阻、电容、电感、按键、LED、二极管、三极管；
4.基本电子电路操作：电路识图、电路实现、电路功能分析等；
5.C语言程序调试。

## Slide 6
单片机原理及应用
模块1 单片微型计算机 （4学时）
模块2 80C51单片机的结构分析及应用（8学时）
模块3 C51语言程序设计及应用（13学时）
模块4 80C51单片机定时器/计数器分析及应用（8学时）
模块5 80C51单片机中断系统分析及应用（10学时）
模块6 80C51单片机串行通信技术分析及应用（8学时）
模块7 80C51单片机接口技术分析及应用（24学时）

## Slide 7
单片机原理及应用
职业岗位
1. 单片机技术应用产品营销；
2.单片机技术应用产品的维护与技术支持；
3.单片机技术应用产品开发与设计；
4.嵌入式系统的维护、开发与设计。

## Slide 8
模块1 单片微型计算机
模块1 单片微型计算机

## Slide 9
模块1 单片微型计算机
模块1 单片微型计算机 （4学时）
1.1项目1：认识单片微型计算机（1学时）
1.2项目2：了解单片机应用（1学时）
1.3项目3：认识仿真软件Proteus 的使用（实验室1学时）
1.4项目4：了解KeilC51的使用（实验室1学时）

## Slide 10
学习目的：
（1）了解单片机的发展过程及产品近况；
（2）了解单片机的特点及应用领域；
（3）掌握微型计算机的组成及应用形态；
（4）掌握80C51单片机性能指标。
（5）掌握ProteusISIS软件 、Keil软件 、ISP写入器的使用。
学习重点和难点：
（1）微型计算机的组成及应用形态；
（2）80C51单片机性能指标。
（3）ProteusISIS软件 、Keil软件 、ISP写入器的使用。
模块1 单片微型计算机

## Slide 11
1.1.1任务1-1：认识单片机
1.任务要求
（1）了解微型计算机组成；
（2）了解单片机。
2.任务描述
（1）微型计算机
将CPU、存储器（RAM、ROM）、I/O接口和总线（BUS）接口等组装在一块主板（即微机主板）上，配上电源、软/硬盘驱动器和光驱，再配上系统软件，就构成了一台微型计算机系统。微型计算机硬件组成如图1-1所示。
模块1 单片微型计算机

## Slide 12: 1.1.1任务1-1：认识单片机
图1-1微机主板

## Slide 13
1.1.1任务1-1：认识单片机
（2）单片机
单片机是在一片大规模集成电路芯片上集成CPU、存储器（RAM、ROM）、I/O接口电路。单片机外型如图1-2所示。
图1-2 AT89C5X单片机

## Slide 14
1.1.2任务1-2：相关知识
1.1.2任务1-2：相关知识
1.单片机内部结构及单片机应用系统组成
（1）单片机内部结构
单片机内部结构示意图如图1-3（a）、（b）所示，它由微处理器CPU、随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、I/O接口电路、定时器/计数器和中断系统等部件组成，并把它们制作在一块大规模集成电路芯片上，就构成一个完整的单片机。

## Slide 15
1.1.2任务1-2：相关知识
图1-3（a）单片机内部结构示意图

## Slide 16: 1.1.2任务1-2：相关知识
图1-3（b）单片机内部结构示意图

## Slide 17
CPU
输
入
设
备
输
出
设
备
软
件
系
统
+
单片机微型微型计算机系统
硬件系统
单片机是指集成在一个芯片上的微型计算机，简称单片机 —— 单片机实质上就是一个芯片
1.1.2任务1-2：相关知识
（2）单片机应用系统的组成

## Slide 18
1.1.2任务1-2：相关知识
2. 80C51单片机系列
Intel公司生产的MCS系列单片机，型号很多，使用最为广泛的是MCS-51单片机。本书主要研究MCS-51系列8位单片机80C51。
80C51系列单片机如表1-1所示。列出了80C51单片机系列的芯片型号及主要技术指标。

## Slide 19
1.1.2任务1-2：相关知识
表1-1 80C51系列单片机分类表

## Slide 20
1.1.2任务1-2：相关知识
●芯片中“C”和“S”的含义
MCS-51系列单片机采用两种半导体工艺生产。一种是采用高速度、高密度和短沟道HMOS工艺。另外一种是采用高速度、高密度和低功耗的互补金属氧化物的CHMOS工艺。表1-1中芯片型号中带有字母“C”的，为CHMOS芯片，不带“C”的为一般的HMOS芯片。

## Slide 21
带“C”的芯片具有低功耗（例如8051的功耗为630 mW，而80C51的功耗只有120 mW）的特点之外，还具有各I/O口电平既与TTL电平兼容，也与CMOS电平兼容。
AT89S51/89S52带“S”系列产品最大的特点是具有在系统可编程功能。用户只要连接好下载电路，就可以在不拔下51芯片的情况下，直接在系统中进行编程。编程期间系统是不能运行程序的。
1.1.2任务1-2：相关知识

## Slide 22
1.2项目2：了解单片机应用
1.2项目2：了解单片机应用
学习目的：
（1）了解单片机的发展过程；
（2）了解单片机产品近况；
（3）掌握单片机的特点；
（4）了解单片机的发展趋势。
学习重点和难点：
（1）单片机的特点；
（2）单片机的发展趋势。

## Slide 23
1.2项目2：了解单片机应用
1.2.1任务2-1：认识单片机应用
1.任务要求
（1）了解本市单片机市场的规模；
（2）了解单片机有多少种型号；
（3）了解单片机的价格情况；
（4）了解单片机应用领域；
（5）写出你家里单片机应用。

## Slide 24
2．任务描述
单片机应用技术已经渗透到人们生活的各个方面。特别是嵌入式应用已经成为计算机应用的主流，据统计显示全世界的大规模集成电路有80%用于嵌入式应用中。预测到2020年，平均每人每天会接触到多达450片单片机，甚至更多。目前单片机主要应用领域如下所示。
1.2项目2：了解单片机应用

## Slide 25
1.2项目2：了解单片机应用
(1) 家用电器。如微波炉、电视机、电饭煲、空调器、电冰箱、洗衣机等。
(2) 交通领域。如交通灯、汽车、火车、飞机等均有单片机的广泛应用。
(3) 智能仪器仪表。如各种智能电气测量仪表、智能传感器等。
(4) 机电一体化产品。如医疗设备（B超）、机器人、数控机床、自动包装机、打印机、复印机等。
（5）实时工业控制。如温度控制、电机转速控制、生产线控制等。
机器人应用1
机器人应用2
机器人应用3

## Slide 26
1.单片机的发展过程
单片机技术发展过程可分为如下三个主要阶段。
第一阶段（1947～1978年）为初级单片机形成阶段。 其典型产品是Intel公司推出了MCS-48系列单片机，该单片机具有8位CPU、1KB ROM、64B RAM、27根I/O线和1个8位定时器/计数器。该阶段的特点是存储器容量较小，寻址范围小（不大于4KB），无串行接口，指令系统功能不强。
1.2.2任务2-2：相关知识

## Slide 27
1.2.2任务2-2：相关知识
第二阶段（1978～1983年）为高性能单片机阶段。 该单片机具有8位CPU、4KB ROM、128B RAM、4个8位并行口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器、寻址范围64KB。
第三阶段（1983年以后）。其典型产品是Intel推出MCS-96系列单片机。该单片机具有16位CPU、8KB ROM、232B RAM、5个8位并行口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器、寻址范围64KB,片上还有8路10位ADC、1路PWM输出及高速I/O部件等。

## Slide 28
1.2.2任务2-2：相关知识
2.单片机产品近况
单片机产品已达60多个系列，600多个品种。但近年来推出的与80C51兼容的主要产品如下所示。
（1）ATMEL公司生产E2PROM、Flash存储器技术的AT89S51/89S52系列单片机。
（2）Philips公司生产的80C51、80C550、80C552系列单片机。
（3）Motorola公司生产的M68HC05系列单片机。
（4）Microchip公司生产的PIC系列单片机。

## Slide 29
1.2.2任务2-2：相关知识
3.单片机的特点
(1) 体积小、重量轻、价格低、耗电少、易于产品化。
(2) 控制性能。实时控制功能强、运行速度快。
(3) 可靠性高。
4.单片机的发展趋势
20世纪80年代以来，单片机有了新的发展，各半导体器件厂商也纷纷推出自己的产品系列。根据市场的需求要求，未来单片机的发展趋势有如下几个方面。

## Slide 30
1.2.2任务2-2：相关知识
（1）单片机的字长由4位、8位、16 位发展到32位甚至64位。
（2）运行速度不断提高。
（3）单片机内的RAM、ROM存储容量越来越大。
（4）单片机程序存储器ROM的编程越来越方便。
在系统编程（ISP）、在应用编程（IAP）等，可供用户选择。
（5）输入/输出端口多功能化。
单片机内除集成有并行接口、串行接口外，还集成有A/D、D/A、LED/LCD显示驱动、DMA控制、PWM（脉宽调制输出）、

## Slide 31
1.2.2任务2-2：相关知识
（6）功耗低、电压范围宽。
电压范围从2.6～6V，变得更宽，可供用户选择更广。
（7）嵌入式的处理器。
单片机发展成为嵌入式的处理器，深入到数字信号处理、图象处理、人工智能、机器人等领域。
（8）工作温度范围广、可靠性高、抗干扰能力强、内部资源丰富。

## Slide 32
模块1 小结
（1）微型计算机由硬件系统和软件系统两大部分组成。
（2）单片机是将CPU、RAM、ROM、基本输入/输出接口电路、定时器/计数器和中断系统等部件制作在一块大规模集成电路芯片上。
（3）单片机应用系统是由单片机、接口电路及外设等硬件电路和软件构成。
（4）80C51单片机技术指标：4KB ROM、128B RAM、4个并行口、1个串行口、定时/计数器2个、5个中断源。

## Slide 33
单片机原理及应用
谢谢
Thanks!