## Slide 1
····················
教
学
练
模块2 80C51单片机的结构分析及应用
模块2 80C51单片机的结构分析及应用
2

## Slide 2
01项目5：认识80C51单片机内部结构
目 录
02项目6：认识单片机端口应用
03项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
04项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口

## Slide 3
1.;
2. 。
。
学习内容
难点
1.;
2. 。
重点
职业必备

## Slide 4
模块2 80C51单片机的结构分析及应用
模块2 80C51单片机的结构分析及应用（8学时）
2. 1项目5：认识80C51单片机内部结构
2.1.1任务5-1：用单片机P1口来点亮LED0～LED7灯
2.1.2任务5-2：相关知识
2.2 项目6：认识单片机端口应用
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 5
模块2 80C51单片机的结构
2.3 拓展实训项目
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口
模块小结
课后练习

## Slide 6
模块2 80C51单片机的结构
学习目的：
（1）了解80C51的内部结构；
（2）掌握80C51引脚信号功能定义；
（3）掌握80C51的存储器空间分配及各I/O口的特点；
（4）掌握80C51的复位电路、时钟电路及指令时序。
学习重点和难点：
（1）80C51的结构特点；
（2）80C51存储器配置与空间的分布；
（3）80C51程序状态寄存器(PSW)；
（4）80C51的指令时序。

## Slide 7
2. 1项目5：80C51单片机内部结构
2. 1项目5：认识80C51单片机内部结构
学习目的：
（1）了解80C51的内部结构；
（2）掌握80C51引脚信号功能定义；
（3）掌握80C51的存储器空间分配。
学习重点和难点：
（1）80C51引脚信号功能定义；
（2）80C51的存储器空间分配。

## Slide 8: 2.1.1任务5-1：用单片机P1口来 点亮LED0～LED7灯
1.任务要求
（1）了解单片机内部结构；
（2）了解80C51单片机引脚信号功能；
（3）了解C51编程；
（4）掌握如何建立一个C51工程项目；
（5）掌握仿真软件Proteus的使用。

## Slide 9
2.1.1任务5-1：用单片机P1口来点亮LED0～LED7灯
2.任务描述
设计用单片机P1口来点亮8只发光二极管。P1输出低电平时，使8只发光二极管LED0～LED7正向偏置，就会同时点亮LED0～LED7灯，电路图如图2-1所示。

## Slide 10
2.1.1任务5-1：用单片机P1口来点亮LED0～LED7灯
图2-1单片机P1口来点亮LED0～LED7灯仿真效果图

## Slide 11: 2.1.1任务5-1：用单片机P1口来点 亮LED0～LED7灯
3.任务实现
(1)程序设计
先建立文件夹“XM5-1”,然后建立“XM5-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM5-1.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> /*包含51单片机寄存器定义的头文件*/
void main(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
P1=0x00; /*P1=0000 0000B，即P1口输出低电平，点亮LED0～LED7灯*/
}

## Slide 12: 2.1.1任务5-1：用单片机P1口来点 亮LED0～LED7灯
(2) 用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM5-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就会同时点亮LED0～LED7灯，效果图如图2-1所示。
任务5-1仿真

## Slide 13
2.1.2任务5-2：相关知识
2.1.2任务5-2：相关知识
1.80C51单片机的结构
80C51单片机的结构框图如图2-2所示，可以看出，在一块芯片上集成了一个微型计算机的主要部件，它包括以下几部分。

## Slide 14: 2.1.2任务5-2：相关知识
图2-2 80C51单片机的结构框图

## Slide 15
2.1.2任务5-2：相关知识
（1）1个8位 CPU。
（2）时钟电路（振荡电路和时序OSC）。
（3）4KB程序存储器（ROM/EPROM/Flsh），可外扩展到64KB。
（4）128B数据存储器RAM，可外扩展到64KB。
（5）两个16位定时/计数器。
（6）64KB总线扩展控制电路。
（7）4个8位并行I/O接口P0～P3。
（8）1个全双工异步串行I/O接口。
（9）中断系统：5个中断源，其中包括两个优先级嵌套中断。

## Slide 16: 2.1.2任务5-2：相关知识
2. 80C51单片机的内部结构
80C51单片机的内部结构如图2-3所示，它由CPU、存储器、I/O口及SFR（特殊功能寄存器）等组成。具体说明如下所示。

## Slide 17
2.1.2任务5-2：相关知识
图2-3 80C51单片机的内部结构

## Slide 18
2.1.2任务5-2：相关知识
（1）80C51 CPU。是一个8位CPU，是单片机的控制指挥中心。80C51内部CPU由运算器和控制器两部分组成。
（2）80C51的片内存储器。80C51的片内存储器与一般微机的存储器的配置不同。一般微机的ROM和RAM安排在同一空间的不同范围（称为普林斯顿结构）。而80C51单片机的存储器在物理上设计成程序存储器和数据存储器两个独立的空间（称为哈佛结构）。

## Slide 19
2.1.2任务5-2：相关知识
3.80C51单片机的引脚及功能
80C51单片机的封装是采用双列直插式(DIP)封装，引脚图如图2-4(a)、示意图如图2-4(b)所示。80C51的40个引脚及功能描述如下所示。
1）电源引脚
（1）VCC(40脚)：电源端，接+5V电源。
（2）VSS(20脚)：接地端。
2）时钟引脚
（1）XTAL1(19脚)、XTAL2(18脚)：晶体接入引脚。

## Slide 20
2.1.2任务5-2：相关知识
图2-4引脚图、示意图

## Slide 21
2.1.2任务5-2：相关知识
3）控制引脚
（1） RST/VPD(9脚)：复位信号输入引脚/备用电源输入引脚。当RST引脚保持两个机器周期的高电平后，就可以使80C51完成复位操作。该引脚的第二功能是VPD，即备用电源的输入端。若在该引脚接+5V备用电源，在使用中若主电源VCC掉电，可保护片内RAM中的信息不丢失。

## Slide 22: 2.1.2任务5-2：相关知识
（2）ALE/PROG(30脚)：地址锁存允许信号输出引脚/编程脉冲输入引脚。在系统扩展时，ALE用于控制把P0口输出的低8位地址锁存起来，以实现低位地址和数据的隔离。此外，由于ALE是以晶振fOSC/6的固定频率输出的正脉冲(fOSC代表振荡器的频率)，因此,可作为外部时钟或外部定时脉冲使用。
（3）EA/VPP(31脚)：外部程序存储器地址允许输入信号引脚/编程电压输入信号引脚。当EA接高电平时，CPU执行片内ROM指令，当PC值超过0FFFH时，将自动转去执行片外ROM指令；当EA接低电平时，CPU只执行片外ROM指令。

## Slide 23
2.1.2任务5-2：相关知识
（4）PSEN(29脚)：片外ROM读选通信号。在读片外ROM时，PSEN为低电平，以实现对片外ROM的读操作。
4）并行I/O引脚
（1）P0.0～P0.7(39～32脚)：一般8位双向I/O口引脚或数据/地址总线低8位复用引脚。
（2）P1.0～P1.7(1～8脚)：P1口作为一般的8位准双向I/O口使用。
（3）P2.0～P2.7(21～28脚)：一般8位准双向I/O口引脚或高8位地址总线引脚。

## Slide 24
2.1.2任务5-2：相关知识
（4）P3.0～P3.7(10～17脚)：一般8位准双向I/O口引脚或第二功能引脚。P3口除了作为一般的I/O口使用之外，每个引脚还具有第二功能，P3的8条口线都定义有第二功能，详见表2-1所示。

## Slide 25: 2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 26: 2.1.2任务5-2：相关知识
4.80C51单片机的存储器组织
80C51单片机有四个存储器地址空间，即片内数据存储器（简称片内RAM）、片内程序存储器（片内ROM）、片外数据存储器（片外RAM）和片外程序存储器（片外ROM）。
但从使用的角度来看，80C51的存储器又分为三个逻辑空间，如图2-5所示。

## Slide 27: 2.1.2任务5-2：相关知识
图2-5 80C51存储器逻辑结构

## Slide 28
2.1.2任务5-2：相关知识
1）80C51单片机的程序存储器ROM
80C51程序存储器ROM主要用来存放程序、常数或表格等。80C51内部有4KB的掩膜ROM。 80C51程序存储器ROM空间地址分布图如图2-6(a)所示。

## Slide 29
图2-6 80C51程序存储器ROM空间地址分布
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 30
2）80C51 ROM低地址特殊单元
80C51的程序存储器低地址单元中有6个单元具有特殊功能，如图2-6（b）所示,使用时应注意其含义，具体说明如下所示。
（1）0000H～0002H：单片机复位后的程序入口地址（3个单元）。
（2）0003H～000AH：外部中断0（INT0）的中断服务程序入口地址（8个单元）。
（3）000BH～0012H：定时器0(T0)的中断服务程序入口地址（8个单元）。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 31: 2.1.2任务5-2：相关知识
（4）0013H～001AH：外部中断1(INT1)的中断服务程序入口地址（8个单元）。
（5）001BH～0022H：定时器1(T1)的中断服务程序入口地址（8个单元）。
（6）0023H～002AH：串行口的中断服务程序入口地址（8个单元）。

## Slide 32
2.1.2任务5-2：相关知识
3）80C51单片机的数据存储器RAM
80C51单片机数据存储器RAM分为片内RAM和片外RAM两大部分，如图2-7所示。
需要注意的是高128B RAM区的地址与特殊功能寄存器(SFR)区相重叠，区别是访问特殊功能寄存器区采用直接寻址方式。

## Slide 33
2.1.2任务5-2：相关知识
图2-7 80C51数据存储器RAM空间分布

## Slide 34
2.1.2任务5-2：相关知识
在80C51单片机中，尽管片内RAM的容量不大，但它的功能多，使用灵活。下面分别对低128B RAM区和高128B特殊功能寄存器(SFR)区进行讨论。
(1)内部数据存储器低128单元
内部数据存储器低128单元是指地址为00H～7FH单元，如表2-2所示。低128单元是单片机的真正RAM存储器，按其用途划分为工作寄存器区、位寻址区和用户RAM区三个区域 。

## Slide 35: 2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 36
2.1.2任务5-2：相关知识
①工作寄存器区
80C51单片机内部RAM的00H～1FH地址单元，共32B，分成4组工作寄存器，每组8个工作寄存单元。
寄存器0组：地址00H～07H（R0～R7）。
寄存器1组：地址08H～0FH（R0～R7）。
寄存器2组：地址10H～17H（R0～R7）。
寄存器3组：地址18H～1FH（R0～R7）。
到底是哪一组，由程序状态字寄存器PSW中RS1、RS0位的状态组合来决定。

## Slide 37
②位寻址区
内部RAM的20H～2FH地址单元，既可作为一般RAM单元使用，进行字节操作，也可以对单元中每一位进行位操作，因此把该区称之为位寻址区。位寻址区共有16个RAM单元，计128位，地址为00H～7FH，见表2-3所示。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 38
2.1.2任务5-2：相关知识
表2-3 片内RAM及位寻址区的位地址表

## Slide 39
2.1.2任务5-2：相关知识
③用户RAM区
地址为30H～7FH，共计80个字节，这就是供用户使用的一般RAM区。对用户RAM区的使用没有任何规定或限制，但在一般应用中常把堆栈设置在此区中。
(2)内部数据存储器RAM高128单元
它们分布地址为80H～FFH的空间。因这些寄存器的功能已作专门规定，故称之为专用寄存器（Special Function Register），也可称为特殊功能寄存器（简称为SFR寄存器）。

## Slide 40
5.特殊功能寄存器（SFR）简介
80C51共有21个特殊功能寄存器（SFR），其中的11个SFR还具有位寻址功能，见表2-4所示用“*”表示的。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 41
表2-4 80C51 SFR中位地址分布表
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 42
1)运算器有关的特殊功能寄存器
(1) 累加器ACC。累加器为8位寄存器，是最常用的专用寄存器。
(2)寄存器B。B寄存器是一个8位寄存器，主要用于乘、除运算。
(3) 程序状态字PSW（Program Status Word）。程序状态字是一个8位寄存器，用于存放程序运行中的各种状态信息，作为程序查询或判断的条件。PSW的定义见表2-5所示。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 43
表2-5 80C51 PSW的各位定义表
PSW位地址 | PSW.7 | PSW.6 | PSW.5 | PSW.4 | PSW.3 | PSW.2 | PSW.1 | PSW.0
位标志 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | F1 | P
2.1.2任务5-2：相关知识
①进位（借位）标志位:CY（PSW.7）。其功能有二：一是存放算术运算的进位（借位）标志，在作加法（减法）运算时，如果操作结果的最高位有进位（借位）时，CY由硬件置“1”，否则清“0”；二是在进行位操作时，CY作为累加器C使用，可进行位传送、位与位的逻辑运算等位操作，会影响该标志位。

## Slide 44
②辅助进位标志位:AC（PSW.6）。在进行加法（减法）运算中，当低4位向高4位进位（借位）时，AC由硬件置“1”，否则AC位被清“0”。AC位常用于调整BCD码运算结果。
③用户标志位:F0（PSW.5）。这是一个留给用户自己定义的标志位，可以根据自己的需要通过软件方法置位或复位F0位，用以控制程序的转向。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 45
④工作寄存器组选择位:RS1和RS0（PSW.4， PSW.3）。工作寄存器共有4组，对应关系见表2-6所示。RS1和RS0这两位的状态是由软件置“1”或清“0”来设置的，被选中的工作寄存器组即为当前工作寄存器组。
当单片机上电或复位后，RS1 RS0=00，选中第0组。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 46
⑤溢出标志位:OV（PSW.2）。在带符号数的算术运算时，如果运算结果超出了8位所能表示的符号数有效范围（-128 ～ +127），溢出OV=1，表示运算结果是错误的；否则，OV=0即无溢出产生，表示运算结果正确。
⑥保留未用:F1（PSW.1）。
⑦奇偶标志位:P（PSW.0）。表明运算结果累加器A中内容的奇偶性。如果A中有奇数个“1”，则P置“1”，否则置“0”。 在串行通信中常采用奇偶校验的办法来校验数据传输的可靠性。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 47
2.1.2任务5-2：相关知识
2)指针有关的特殊功能寄存器
(1) 数据指针DPTR。数据指针为16位寄存器，用来存放16位地址。DPTR既可以按16位寄存器使用，也可以按两个8位寄存器分开使用，即：
DPH—— DPTR高8位字节。
DPL—— DPTR低8位字节。
(2) 堆栈指针SP。SP是一个8位寄存器，它总是指向栈顶。80C51单片机在编程序时常将堆栈设在内部RAM 30H～7FH中。80C51单片机系统复位后，SP的内容为07H，从而复位后堆栈实际上是从08H单元开始的。

## Slide 48
(3) 程序计数器PC（Program Counter）。PC是一个16位的计数器，它的作用是控制程序的执行顺序。PC有自动加1功能，从而实现程序的顺序执行。PC没有地址，是不可寻址的，因此用户无法对它进行读写，但可以通过转移、调用、返回等指令改变其内容，以实现程序的转移。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 49
3)接口有关的特殊功能寄存器
（1）并行I/O口P0、P1、P2、P3（4个），均为8位；可实现数据在接口输入/输出。
（2）串行口数据缓冲器SBUF（详见5.2.1章节）。
（3）串行口控制寄存器SCON（详见5.2.2章节）。
（4）串行通讯波特率倍增寄存器PCON（详见5.2.2章节）。
4)中断相关的寄存器
（1）中断允许控制寄存器IE（详见4.4.4章节）。
（2）中断优先级控制寄存器IP（详见4.4.4章节）。
2.1.2任务5-2：相关知识

## Slide 50
2.1.2任务5-2：相关知识
5)定时器/计数器相关的寄存器
（1）定时/计数器T0的两个8位计数初值寄存器TH0、TL0（详见4.3章节）。
（2）定时/计数器T1的两个8位计数初值寄存器TH1、TL1（详见4.3章节）。
（3）定时/计数器的工作方式寄存器TMOD（详见4.2.1章节）。
（4）定时/计数器的控制寄存器TCON（详见4.2.2章节）。

## Slide 51
2.2 项目6：认识单片机端口应用
2.2 项目6：认识单片机端口应用
学习目的：
（1）了解80C51的并行输入/输出端口结构；
（2）掌握80C51的端口P口带负载能力；
（3）掌握80C51时钟电路与复位电路；
（4）掌握80C51单片机复位后的状态。
学习重点和难点：
（1）80C51的并行输入/输出端口结构；
（2）80C51时钟电路与复位电路；
（3）80C51单片机复位后的状态。

## Slide 52
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮
1.任务要求
(1) 了解单片机C语言程序设计结构；
（2）了解单片机P3口的应用；
（3）掌握KeilC51如何调试程序；
（4）掌握Proteus的使用。
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮

## Slide 53
2.任务描述
设计用单片机P3口来点亮一只发光二极管。P3.5输出低电平时，使发光二极管LED5正向偏置，就会点亮LED5灯，电路图如图2-8所示。
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮

## Slide 54
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮
图2-8单片机P3.5引脚控制LED5灯亮仿真效果图

## Slide 55
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮
3.任务实现
（1）程序设计
先建立文件夹“XM6-1”,然后建立“XM6-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM6-1.c”，输入如下源程序：
方法一：
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
void main(void)
{
P3=0xdf; //P3=1101 1111B，即P3.5输出低电平
}

## Slide 56
方法二：用位操作
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
Sbit D1=P3^5; //位操作
void main(void)
{
D1=0; //P3.5=0 ，即P3.5输出低电平
}
2.2.1 任务6-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮

## Slide 57
（2）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM6-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到P3.5引脚控制LED5灯亮，效果图如图2-8所示。
2.2.1 任务4-1：用单片机P3.5控制LED5灯亮
任务6-1仿真

## Slide 58
2.2.2 任务6-2：相关知识
2.2.2 任务6-2：相关知识
1.80C51的并行输入/输出端口结构与操作
80C51单片机有4个8位并行I/O端口，称为P0、P1、P2和P3口，每个端口都各有8条I/O口线，每条I/O口线都能独立地用作输入或输出。每个口都包含一个锁存器、一个输出驱动器和输入缓冲器。并且具有字节寻址和位寻址功能。

## Slide 59
2.2.2 任务6-2：相关知识
1）P0口
P0口某一位的结构图如图2-9所示，由图可见，电路是由一个输出锁存器（D触发器）、两个三态输入缓冲器（1和2）、一个转换开关MUX、一个输出驱动电路(T1和T2)、一个与门及一个反向器组成。

## Slide 60
2.2.2 任务6-2：相关知识
图2-9P0口某位的结构

## Slide 61
2.2.2 任务6-2：相关知识
图2-9P0口某位的结构

## Slide 62
2.2.2 任务6-2：相关知识
图2-9P0口某位的结构

## Slide 63
2.2.2 任务6-2：相关知识
图2-9P0口某位的结构

## Slide 64
2.2.2 任务6-2：相关知识
图2-9P0口某位的结构

## Slide 65
2）P1口
P1口某一位的结构图如图2-10所示。
图2-10 P1口某位的结构
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 66
2.2.2 任务6-2：相关知识
3）P2口
P2口某一位的结构图如图2-11所示，由图可见，电路是由一个输出锁存器（D触发器）、两个三态输入缓冲器（1和2）、一个转换开关MUX、一个反向器、一个输出驱动电路(T和上拉电阻)组成。

## Slide 67
图2-11 P2口某位的结构
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 68
4）P3口
P3口某一位的结构图如图2-12所示，电路是由一个输出锁存器（D触发器）、3个三态输入缓冲器（1、2和3）、一个与非门和一个输出驱动电路(T和上拉电阻)组成。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 69
2.2.2 任务6-2：相关知识
图2-12P3口某位的结构

## Slide 70
5）P口带负载能力及注意事项
（1）P口带负载能力
① P0、P1、P2、P3口的电平与CMOS和TTL电平兼容。
② P0口的每一位能驱动8个LSTTL（低功耗肖特基TTL）负载。在作为通用I/O口使用时，输出驱动电路是开漏的，所以，驱动集电极开路(OC门)电路或漏级开路电路需外接上拉电阻。当作为地址/数据总线使用时(T1可以提供上拉电平)，口线不是开漏的，无需外接上拉电阻。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 71
2.2.2 任务6-2：相关知识
③P1～P3口的每一位能驱动4个LSTTL负载。它们的输出驱动电路有上拉电阻，所以可以方便地由集电极开路(OC门)电路或漏级开路电路所驱动，而无需外接上拉电阻。

## Slide 72
(2) P0～P3口使用时应注意事项
① 如果80C51单片机内部程序存贮器ROM够用，不需要扩展外部存贮器和I/O接口，80C51的四个口均可作I/O口使用。
② 四个口在作输入口使用时，均应先对其写“1”，以避免误读。
③ P0口作I/O口使用时应外接10K的上拉电阻，其它口则可不必。
④ P2可某几根线作地址使用时，剩下的线不能作I/O口线使用。
⑤ P3口的某些口线作第二功能时，剩下的口线可以单独作I/O口线使用。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 73
80C51单片机带负载能力
1、最大灌电流
每个P口平均10mA。
P0口26mA；
P1、 P2、 P3口15mA。
2、拉电流80µ A。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 74
2.80C51时钟电路与时序
1）时钟电路
80C51时钟信号通常有两种电路形式：内部振荡方式和外部振荡方式。
（1）内部振荡方式
在引脚 XTAL1和 XTAL2外接晶体振荡器（简称晶振）如图2-14所示。电容器C1、C2起稳定振荡频率、快速起振的作用。电容值一般为 5～30PF（常用30PF）。晶振的振荡频率范围在1.2MHZ～12MHZ(一般取12MHZ或6MHZ)。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 75
图2-14内部振荡方式 图2-15 外部振荡方式
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 76
（2）外部振荡方式
把已有的时钟信号引入单片机。这种方式适宜用于使单片机的时钟与外部信号保持一致。外部振荡方式如图2-15（a）、（b）所示。
2）时序
80C51的时序就是80C51在执行指令时所需控制信号的时间顺序。80C51单片机的时序定时单位从小到大依次为：时钟周期、状态周期、机器周期和指令周期。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 77
（1）时钟周期
晶振脉冲经过二分频后，就是单片机的时钟周期，时钟周期也称为状态（用S表示）。
这样，一个状态就包含两个节拍，其前半周期对应的拍节叫节拍1（P1），后半周期对应的节拍叫节拍2(P2）。
（2）状态（S）周期
状态周期(或状态S)是晶振周期的两倍，它分为P1节拍和P2节拍。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 78
（3）机器周期
80C51采用定时控制方式, 因此它有固定的机器周期。规定一个机器周期的宽度为6个状态，并依次表示为S1～S6。由于一个状态又包括两个节拍，因此，一个机器周期总共有12个节拍。由于一个机器周期共有12个晶振周期, 因此机器周期就是晶振脉冲频率的十二分频（即T=12/fosc）。当晶振脉冲频率为12 MHz时，一个机器周期为1μs；当晶振脉冲频率为6 MHz时，一个机器周期为2μs。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 79
2.2.2 任务6-2：相关知识
（4）指令周期
指令周期是最大的时序定时单位, 执行一条指令所需要的时间称为指令周期。它一般由若干个机器周期组成。不同的指令，所需要的机器周期数也不相同。80C51的取指/执行时序如图2-16所示。

## Slide 80
图2-16 80C51的典型时序
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 81
例：设单片机外接晶振频率fosc=12Mhz时的各种时序换算如下所示。
T时=1/fosc=1/12Mhz=0.0833us
T机器=12/fosc=12/12Mhz=1us
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 82
3. 80C51复位电路
80C51单片机复位的目的是使CPU和系统中的其他功能部件都处在一个确定的初始状态，并从这个状态开始工作。
80C51单片机复位的条件是：必须使RST端（9脚）加上持续两个机器周期（即24个晶振周期）的高电平。
单片机常见的复位电路如图2-17（a）、（b）所示。
电路中通常选择：C=10f ,R=10K，R1=200。
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 83
图2-17复位电路
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 84
4.80C51单片机复位后的状态
SFR寄存器 | 复位状态 | SFR寄存器 | 复位状态
A | 00H | TMOD | 00H
B | 00H | TCON | 00H
PSW | 00H | TL0 | 00H
SP | 07H | TH0 | 00H
DPL | 00H | TL1 | 00H
DPH | 00H | TH1 | 00H
P0～P3 | FFH | SUBF | 不定
2.2.2 任务6-2：相关知识

## Slide 85
2.2.2 任务6-2：相关知识
作业：1，4，6，7，8，12

## Slide 86
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
1.项目要求
（1）掌握单片机端口的应用；
（2）熟悉单片机C51编程方法；
（3）掌握C51工程项目建立；
（4）掌握建立源程序文件；
（5）了解单片机工作频率。
2.3 拓展实训项目

## Slide 87
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
2.项目描述
用单片机P1.0来点亮一个发光二极管。P1.0输出低电平时，使发光二极管LED0正向偏置，就会点亮LED0灯；P1.0输出高电平时，使发光二极管LED0反向偏置，就会使LED0灯熄灭，如果使P1.0输出电平在高、低电平之间不停转换，并且延时一段时间，则LED0灯就会闪烁，电路图如图2-18所示。
3.项目实现
（1）程序设计
先建立文件夹“XM7”,然后建立“XM7”工程项目，最后建立源程序文件“XM7.c”，输入如下源程序：

## Slide 88
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
图2-18用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁效果图

## Slide 89
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/****************************************
函数功能：延时一段时间
*****************************************/
void delay(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int i; /*定义无符号整数，最大取值 范围65535*/
for(i=0;i<30000;i++) //做30000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}

## Slide 90
/*******************************************************
函数功能：主函数 （C语言规定必须有1个主函数）
********************************************************/
void main(void)
{
while(1) //无限循环
{
P1=0xfe; //P1=1111 1110B， P1.0输出低电平
delay(); //延时一段时间
P1=0xff; //P1=1111 1111B， P1.0输出高电平
delay(); //延时一段时间
}
}
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁

## Slide 91
（2）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM7.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁，效果图如图2-18所示。
2.3.1项目7：用单片机的P1.0控制一个灯LED0闪烁
项目7仿真

## Slide 92
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口
1.项目要求
（1）掌握单片机P0、P1、P2和P3口的特性；
（2）掌握端口的带负载能力 ；
（3）掌握P0～P3口使用时应注意事项；
（4）掌握P0～P3口使用方法。

## Slide 93
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口
2.项目描述
设计将单片机P0.0引脚的状态，分别送给P1.0、P2.0和P3.0口来点亮发光二极管LED0、LED1和LED2。P0.0接一个按键开关S，当S按下，P0.0引脚为低电平，把这个低电平分别送给P1.0、P2.0和P3.0口，发光二极管LED0、LED1和LED2被点亮；当S断开，P0.0引脚为高电平，把这个高电平分别送给P1.0、P2.0和P3.0口，发光二极管LED0、LED1和LED2熄灭，电路图如图2-19所示。

## Slide 94
图2-19将P0.0引脚的状态送P1.0、P2.0和P3.0口效果图
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口

## Slide 95
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口
3.项目实现
（1）程序设计
先建立文件夹“XM8”,然后建立“XM8”工程项目，最后建立源程序文件“XM8.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/*******************************************************
函数功能：主函数 （C语言规定必须有也只能有1个主函数）
********************************************************/

## Slide 96
void main(void)
{
while(1) //无限循环
{
P0=0xff; // 读开关前先写“1”，即 P0=11111111B
P1=P0; // 将 P0口状态送入P1口
P2=P0; // 将 P0口状态送入P2口
P3=P0; // 将 P0口状态送入P3口
}
}
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口

## Slide 97
（2）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM8.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口，来点亮发光二极管LED1.0、LED2.0和LED3.0，效果图如图2-19所示。
2.3.2项目8：将P0.0引脚的状态分别送给P1.0、P2.0和P3.0口
项目8仿真

## Slide 98
课堂练习：设计用P1口控制8只LED交叉闪烁，要求
仿真实现LED亮灭的时间不一样。(10分钟)
课堂练习：设计用P3.7引脚开关状态控制P1口的8只LED二极管交叉亮，要求仿真实现。(10分钟)
课堂练习

## Slide 99
模块2 小结
（1）80C51单片机内部结构包括CPU、程序存储器ROM、数据存储器RAM、并行I/O接口、定时器/计数器、中断系统、串行口。
（2）80C51的程序存储器ROM和数据存储器RAM是各自独立的，在物理结构上可分为片内数据存储器RAM、片内程序存储器ROM、片外数据存储器RAM和片外程序存储器ROM4个存储空间。
（3）片内RAM共256B，分为两大功能区，低128B为真正的RAM区；高128B为特殊功能寄存器(SFR)区。低128B RAM又分为工作寄存器区、位寻址区和用户RAM区。

## Slide 100
模块2 小结
（4）80C51单片机有P0、P1、P2和P3 四个8位并行I/O端口，每个端口各有8条I/O口线，每条I/O口线都能独立地用作输入或输出。
（5）时序就是CPU在执行指令时所需控制信号的时间顺序，其单位有振荡周期、时钟周期、机器周期和指令周期。时钟信号产生方式有内部振荡方式和外部时钟方式两种。
（6）复位是单片机的初始化操作，复位操作对PC和部分特殊功能寄存器有影响，但对内部RAM没有影响。

## Slide 101
单片机原理及应用
谢谢
Thanks!