## Slide 1
····················
教
学
练
模块3 C51程序设计及应用
模块3 C51程序设计及应用
3

## Slide 2
01项目9：了解单片机C语言
目 录
02项目10：认识 C51的数据类型
03项目11：认识 C51的运算符
04项目12：认识C51流程控制语句

## Slide 3
1.;
2. 。
。
学习内容
难点
1.;
2. 。
重点
职业必备

## Slide 4
模块3 C51语言程序设计及应用（13学时）
3. 1项目9：了解单片机C语言
3.1.1任务9-1：了解C51编程结构
3.1.2任务9-2：相关知识
3.2项目10：认识 C51的数据类型
3.2.1任务10-1：用不同数据类型控制P2口的8位LED闪烁
3.2.2任务10-2：相关知识
模块3C51语言程序设计及应用

## Slide 5
3.3项目11：认识 C51的运算符
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3口显示“加减”运算结果
3.3.2任务11-2：用P1口显示逻辑“与或”运算结果
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口显示位“与或”运算结果
3.3.4任务11-4：用P1口显示“左右移”运算结果
3.3.5任务11-5：相关知识
模块3C51语言程序设计及应用

## Slide 6
3.4项目12：认识C51流程控制语句
3.4.1任务12-1：用按键S控制P1口8只LED显示状态
3.4.2任务12-2：用for语句实现蜂鸣器发出1KHz音频
3.4.3任务12-3：用while语句实现P1口8只LED显示状态
3.4.4任务12-4：用do…while语句实现P1口8只LED显示状态
3.4.5任务12-5：相关知识
模块3C51语言程序设计及应用

## Slide 7
模块3 C51语言程序设计及应用
3.5项目13：认识C51的数组
3.5.1任务13-1：用数组实现P1口8只LED显示状态
3.5.2任务13-2：相关知识
3.6项目14：认识C51的指针
3.6.1任务14-1：用指针数组实现P1口8只LED显示状态
3.6.2任务14-2：用指针数组实现多状态显示
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 8
模块3C51语言程序设计及应用
3.7项目15：认识C51的函数
3.7.1任务15-1：用带参数函数控制8位LED灯闪烁时间
3.7.2任务15-2：用数组作为函数参数控制8位LED点亮状态
3.7.3任务15-3：用指针作为函数参数控制8位LED点亮状态
3.7.4任务15-4：用函数型指针控制8位LED点亮状态
3.7.5任务15-5：相关知识

## Slide 9
模块3C51语言程序设计及应用
3.8拓展项目实训
3.8.1项目16：用P2口控制8只LED左循环流水灯亮
3.8.2项目17：用开关S控制实现蜂鸣器报警
模块小结
课后练习

## Slide 10
模块3C51语言程序设计及应用
模块3 C51语言程序设计及应用
学习目的
(1)了解单片机C语言；
(2)掌握C51数据类型；
(3)掌握 C51的运算符；
(4)掌握C51流程控制语句；
(5)掌握C51的数组；
(6)掌握C51的指针；
(7)掌握C51的函数。

## Slide 11
模块3C51语言程序设计及应用
学习重点和难点
(1)单片机C语言；
(2)C51数据类型；
(3) C51的运算符；
(4)C51流程控制语句；
(5)C51的数组；
(6)C51的指针；
(7)C51的函数。

## Slide 12
3. 1项目9：了解单片机C语言
3. 1项目9：了解单片机C语言
3.1.1任务9-1：了解C51编程结构
3.1.2任务9-2：相关知识

## Slide 13
3. 1项目9：了解单片机C语言
3. 1项目9：了解单片机C语言
学习目的
（1）了解C51程序开发概述；
（2）掌握C51程序结构；
（3）掌握标识符与关键字。
学习重点和难点
（1）C51程序结构；
（2）标识符与关键字。

## Slide 14
3.1.1任务9-1：了解C51
编程结构
3.1.1任务9-1：了解C51编程结构
1.任务要求
（1）掌握C51编程结构；
（2）了解C51编程基本部分；
（3）了解C51编程书写格式；
（4）掌握程序结构特点。
2.任务描述
下面通过一个程序简单来了解C51编程的结构和书写格式。

## Slide 15
3.1.1任务9-1：了解C51
编程结构
3.任务实现---C51编程结构
#include<reg51.h> /*C语言的预编译处理指令，包含51单片机寄存器定义的头文件*/
void main(void) /*主函数，第一个void表示无需返回值，第二个void表示没有参数传递*/
{ //每个函数必须以花括号开始“{”
P2=0x00; //P2=0000 0000B，即赋值语句
} /*每个函数必须以花括号开始“}”结束，而且花括号必须成对*/

## Slide 16
3.1.1任务9-1：了解C51
编程结构
4.程序结构特点
（1）“文件包含”处理
程序的第一行是一个“文件包含”处理，其含义是指一个文件内容将被另外一个文件全部包含了。由于单片机不认识端口“P1 ”，要想让单片机认识“P1”,就必须给“P1”作一个定义。这种定义已经由KeilC51完成，无须用户再定义，但是编程时必须将这种定义“包含”进去，才能使单片机认识“P1”等各种寄存器的名字。

## Slide 17
3.1.1任务9-1：了解C51
编程结构
注意：
●每个变量必须先说明后引用,变量名英文大小写是有差别的。
●预处理指令是以#号开头的代码行。#号必须是该行除了任何空白字符外的第一个字符。#后是指令关键字，在关键字和#号之间允许存在任意个数的空白字符。整行语句构成了一条预处理指令，该指令将在编译器进行编译之前对源代码做某些转换。

## Slide 18
3.1.1任务9-1：了解C51
编程结构
（2）主函数main（）
main（）函数被称为主函数，每一个C语言程序必须有并且只能有一个主函数，函数后面一定要有一对花括号“{ }”，程序就写到里面。
“{”花括号必须成对，位置随意，可在紧挨函数名后，也可另起一行，多个花括号可以同行书写，也可逐行书写，为层次分明，增加可读性，同一层的“{”花括号对齐，采用逐层缩进方式书写。
（3）语句结束标志
C语言程序一行可以书写多条语句，但每个语句必须以“；”结尾，一个语句也可以多行书写。

## Slide 19
3.1.1任务9-1：了解C51
编程结构
（4）注释
C语言程序设计中的注释只是为了提高程序的可读性，在编译时，注释内容不会被执行。C语言的注释有两种：
一种是采用/*……*/表示；
另一种采用“//”表示。
二者的区别是：前一种可以注释多行内容，后一种只能注释一行内容。

## Slide 20
3.1.2任务9-2：相关知识
3.1.2任务9-2：相关知识
1.C51程序开发概述
单片机的C语言采用C51编译器(简称C51)。由C51产生的目标代码短、运行速度高、所需存储空间小、符合C语言的ANSI标准，生成的代码遵循Intel目标文件格式，而且可与A51汇编语言目标代码混和使用。

## Slide 21
3.1.2任务9-2：相关知识
采用C51的优点:
采用C51进行单片机应用系统的程序设计，编译器能自动完成变量的存储单元的分配。

## Slide 22
3.1.2任务9-2：相关知识
2.C51程序结构
与普通的C语言程序类似，C51程序是由若干模块化的函数构成。主程序(main())可以根据需要用来调用函数。当函数执行完毕时，就发出返回(return)指令，而主程序main()后面的指令来恢复主程序流的执行。同一个函数可以在不同的地方被调用，并且函数可以重复使用。

## Slide 23
3.1.2任务9-2：相关知识
C语言程序的扩展名为“.c”,如“XM4-1.c”。
一个C程序的执行总是从main( )函数开始，调用其他函数后返回到main( )中，最后在主函数main( )中结束整个C程序的运行。

## Slide 24
3.1.2任务9-2：相关知识
3.标识符与关键字
（1）标识符
C语言规定： 标识符只能是字母（A～Z，a ～ z）、下划线“＿”和数字（0 ～ 9）组成的字符串，并要求首字符是字母或下划线，不能是数字。例如，可以使用x、y作为变量的标识符，使用delay（）作为函数的标识符。
字母的大小写是有区别的，如max和MAX是两个完全不同的标识符。

## Slide 25
3.1.2任务9-2：相关知识
（2）关键字
关键字是一种已被系统使用过的具有特定含义的标识符。用户不得再用关键字给变量等命名。C语言关键字分为如下三类：
①类型说明符：用来定义变量、函数或其他数据结构的类型，如unsigned char、int 、long等。
②语句定义符：用来标识一个语句功能，如条件判断语句“if”、“while”等。
③预处理命令字：表示预处理命令的关键字，如程序开头的“include”。
●由ANSI C标准定义了32个关键字，如表3-1所示。

## Slide 26
3.1.2任务9-2：相关知识
表3-1 ANSI C语言的关键字

## Slide 27
3.1.2任务9-2：相关知识

## Slide 28
3.1.2任务9-2：相关知识
●另外51单片机还扩展了相应的关键字。表3-2为Keil C51编译器扩展的关键字。

## Slide 29
3.1.2任务9-2：相关知识
表3-2 Keil C51编译器扩展关键字

## Slide 30
3.1.2任务9-2：相关知识
例如：
sfr P1=0x90;/*定义地址为“0x90”的特殊功能寄存器名字为“P1”，对P1的操作也就是对地址为0x90的寄存器操作*/。（格式：sfr特殊功能寄存器名=地址常数）
sbit S=P2^0;//位定义S为P2.0（P2口的第0位）。（格式：sbit 位变量名=特殊功能寄存器名^位位置）。

## Slide 31
3.2项目10：认识 C51的数据类型
3.2项目10：认识 C51的数据类型
3.2.1任务10-1：用不同数据类型控制P2口的8位LED闪烁
3.2.2任务10-2：相关知识

## Slide 32
3.2项目10：认识 C51的数据类型
3.2项目10：认识 C51的数据类型
学习目的
（1）掌握C语言的数据类型；
（2）掌握C51数据的存储类型；
（3）掌握80C51硬件结构的C51定义。
学习重点和难点
（1）掌握C语言的数据类型；
（2）掌握C51数据的存储类型；
（3）掌握80C51硬件结构的C51定义。

## Slide 33
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
3.2.1任务10-1：用不同数据类型控制P2口的8位LED闪烁
1.任务要求
（1）了解字符型数据类型应用；
（2）了解整型数据类型应用；
（3）掌握延时程序编写。

## Slide 34
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
2.任务描述
用不同数据类型控制P2口的8位LED闪烁。使用无符号字符型数据和无符号整型数据来设计两个不同的延时时间，来控制LED0～LED3和LED4～LED7闪烁,可以看出两组灯闪烁时间是不一样的。
3.任务实现
（1）程序设计
先建立文件夹“XM10-1”,然后建立“XM10-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM10-1.c”，输入如下源程序：

## Slide 35
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/*************************************************
函数功能：用字符型数据延时一段短时间
**************************************************/
void delay60(void)
{
unsigned char i,j; /*定义无符号字符型数据*/
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<100;j++)
; //什么也不做，等待一个机器周期
}

## Slide 36
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
/******************************************************
函数功能：用整型数据延时一段长时间
*****************************************************/
void delay150(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int i; /*定义无符号整型数据，最大取值范围65535*/
for(i=0;i<50000;i++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}

## Slide 37
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
/*******************************************************
函数功能：主函数 （C语言规定必须有1个主函数）
********************************************************/
void main(void)
{
while(1) //无限循环
{
P2=0xf0; //P2=1111 0000B，LED0～LED3灯亮
delay60(); //延时一段短时间
P2=0xff; //P2=1111 1111B， LED0～LED3灯灭
delay60(); //延时一段短时间

## Slide 38
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
P2=0x0f; //P2=0000 1111B，LED4～LED7灯亮
delay150(); //延时一段长时间
P2=0xff; //P2=1111 1111B， LED0～LED3灯灭
delay150(); //延时一段长时间
}
}

## Slide 39
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
（2）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM10-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看出两组灯闪烁时间是不一样的，效果图如图3-2所示。
任务10-1仿真

## Slide 40
3.2.1任务10-1：用不同数据
类型控制P2口的8位LED闪烁
图3-2用不同数据类型控制P2口的8位LED闪烁仿真效果图

## Slide 41
3.2.1任务10-2：相关知识
3.2.1任务10-2：相关知识
1.数据类型
数据的不同格式叫数据类型。C语言中常用的数据类型有整型、字符型、实型、指针型和空类型。而根据变量在程序执行中是否发生变化，还可将数据类型分为常量和变量两种。在程序中，常量可以不经说明而直接引用，而变量则必须先定义类型后才能使用。

## Slide 42
3.2.1任务10-2：相关知识
1）常量与变量
在程序运行过程中，其值不能被改变的量称为常量。常量区分为不同的类型，如10，0，-4为整型常量，2.6、-3.15为实型常量，‘a’，‘d’为字符常量。
在程序执行中，其值可以改变的量称为变量，变量标识符常用小写字母来表示，变量必须先定义后使用，一般放在程序开头部分。

## Slide 43
3.2.1任务10-2：相关知识
2）整型数据
整型数据包括整型常量和整型变量。
（1）整型常量
整型常量就是整型常数。在C语言中，整型常量可用以下三种形式表示：

## Slide 44
①十进制整数。用0～9表示，如321， -106等。
②八进制整数。以0开头的数是八进制数，用0～7表示。如0215表示八进制数215，即等于十进制数141。
③十六进制整数。以0x开头的数是十六进制数，用0～9和A～F表示。如0xFF，代表十六进制数FF，等于十进制数255。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 45
(2)整型变量
整型变量可分为基本型和无符号型，基本型类型说明符为int，在内存中占2个字节；无符号型类型说明符为unsigned，同样在内存中占2个字节。
KeilC51软件编译器支持的数据类型如表3-3所示。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 46
表3-3 C51的数据类型
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 47
C规定在程序中所有用到的变量都必须在程序中定义，整型变量的定义形式：
类型说明符 变量标识符1，变量标识符2，……
例如：
int a，b；//指定变量a、b为整型，各变量名之间用逗号相隔
unsigned short c，d；// 指定变量c、d为无符号短整型
long e，f； // 指定变量e、f为长整型
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 48
（3）实型数据
实型数据有两种表示形式：（本书没有用到，不介绍）
（4）字符型数据
字符型数据包括字符型常量和字符型变量。
①字符型常量
字符常量是用单引号括起来的一个字符。如‘a’，‘x’，‘d’，‘?’，‘’等都是字符常量。字符型常量常用作显示说明。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 49
②字符型变量
字符型变量用来存放字符常量，只能放一个字符，其说明符是“char”，长度是1个字节，定义形式为：
char x，y；/*它表示x和y为字符型变量，在内存中各占一个字节*/
unsigned char 与signed char型数据的区别是有无符号位， unsigned无符号位的数值范围是0～255； signed 有符号位的数值范围是-128～127。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 50
③字符串常量
字符串常量是一对双引号括起来的字符序列。
例如：
“Welcome to China.”;// 是字符串常量
‘a’;//是字符常量
（5）指针型数据
有时在程序中围绕变量的地址展开操作，这就引入“指针”的概念。变量的地址称为变量的指针，指针即是地址。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 51
（6）位类型数据
位类型数据是C51编译器的一种扩充数据类型，利用它可以定义一个位变量，但不能定义位指针，也不能定义位数组。该类型数据取值为“0”或“1”。
（7）空类型数据
C语言经常使用函数，当函数被调用完后，无需返回一个函数值，这个函数值称为空类型数据,例如：
/****************************************
函数功能：用整型型数据延时一段长时间
*****************************************/
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 52
void delay( ) /*用“void”说明该函数为“空类型”即无返回值， void的字面意思是“无类型” */
{
unsigned int i; /*定义无符号整数，最大取值范围65535*/
for(i=0;i<50000;i++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 53
（8）变量赋值
程序中常需要对一些变量预先赋值。C语言允许在定义变量的同时给变量赋值。如：
int a=3; /* 指定a为整型变量，值为3*/
float f=3.56;/* 指定f为实型变量，值为3.56 */
char c='a'; /* 指定c为字符变量，值为'a' */
也可以使被定义的变量的一部分赋值。如:
int a，b，c=5；
表示指定a、b、c为整型变量，只对c赋值，c的值为5。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 54
2.C51数据的存储类型
C51是面向80C51系列单片机的程序设计语言，应用程序中使用的任何数据（变量和常数）必须以一定的存储类型定位于单片机相应的存储区域中。C51编译器支持的存储类型如表3-4所示。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 55
表3-4 C51的存储类型与8051存储空间的对应关系
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 56
对于80C51系列单片机来说，访问片内的RAM比访问片外的RAM的速度要快得多，所以对于经常使用的变量应该置于片内RAM，即用bdata、data、idata来定义；对于不常使用的变量或规模较大的变量应该置于片外RAM中，即用pdata、xdata来定义。
例如：
（1）bit bdata my_flag; /*位变量my_flag被定义为bdata存储类型,C51编译器将把该变量定义在80C51片内数据存储区（RAM）中的位寻址区（地址：20H～2FH） */
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 57
（2） char data var0; /*字符变量var0被定义为data存储类型，C51编译器将把该变量定位在80C51片内数据存储区中（地址：00H～FFH） */
（3） float idata x,y,z; /*浮点变量x、y、z被定义为idata存储类型，C51编译器将把该变量定位在80C51片内数据区，并只能用间接寻址的方式进行访问*/
（4） unsigned int pdata temp ; /*无符号整型变量temp被定义为pdata存储类型，C51译器将把该变量定位在80C51片外数据存储区（片外RAM） */
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 58
（5） unsigned char xdata array[3][4]; /*无符号字符二维数组 unsigned char array[3][4]被定义为xdata存储类型，C51编译器将其定位在片外数据存储区（片外RAM），并占据3x4=12字节存储空间，用于存放该数组变量*/
如果用户不对变量的存储类型进行定义，C51的编译器采用默认的存储类型。默认的存储类型由编译命令中存储模式指令限制。C51支持的存储模式如表3-5所示。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 59
3.2.1任务10-2：相关知识
表3-5 C51存储模式

## Slide 60
例如：
char var ; /*在 small模式中,var定位data存储区*/
/*在 compact模式中,var定位pdata存储区*/
/*在 large模式中,var定位xdata存储区*/
在keil C51uVision 4平台下，设置存储模式的界面如图3-3所示。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 61
图3-3 KeilC51 的存储模式界面
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 62
3.80C51硬件结构的C51定义
C51是适合于80C51单片机的C语言。它对标准C语言进行扩展，从而具有对80C51单片机硬件结构的良好支持与操作能力。
特殊功能寄存器的定义
80C51单片机内部RAM的80H～FFH区域有21个特殊功能寄存器，为了对它们能够直接访问，C51编译器利用扩充的关键字SFR和SFR16对这些特殊功能寄存器进行定义。
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 63
SFR的定义方法： sfr 特殊功能寄存器名=地址常数
例如：
sfr P0= 0x80; /* 定义P0口，地址为0x80*/
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 64
小结：
1.C51程序结构；
2.标识符与关键字；
3.数据类型；
4. C51数据的存储类；
5. 80C51硬件结构的C51定义。
课后练习1、2、15
3.2.1任务10-2：相关知识

## Slide 65
3.3项目11：认识 C51的运算符
3.3项目11：认识 C51的运算符
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3口显示“加减”运算结果
3.3.2任务11-2：用P1口显示逻辑“与或”运算结果
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口显示位“与或”运算结果
3.3.4任务11-4：用P1口显示“左右移”运算结果
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 66
3.3项目11：认识 C51的运算符
3.3项目11：认识 C51的运算符
学习目的
(1)掌握算术运算符、关系表达式及优先级；
(2)掌握关系运算符、关系表达式及优先级；
(3)掌握逻辑运算符和逻辑表达式及优先级；
(4)掌握C51位操作及其表达式。
学习重点和难点
(1)算术运算符、关系表达式及优先级；
(2)关系运算符、关系表达式及优先级；
(3)逻辑运算符和逻辑表达式及优先级；
(4)C51位操作及其表达式。

## Slide 67
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3口显示“加减”运算结果
1.任务要求
（1）了解“加” 、“减”运算及编程；
（2）掌握十进制数、十六进制数、二进制数转换；
（3）掌握无符号字符型定义。

## Slide 68
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果
2.任务描述
分别用P2、P3口显示“加减”运算结果。把两个数进行“加减”运算，即设“52+48”和“52-48”，把“加”运算运算结果送P2口显示出来，把“减”运算结果送P3口显示出来。

## Slide 69
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果
3.任务实现
（1）分析
设置两个无符号字符型变量a和b，分别赋值十进制数52和48，然后进行a+b和a-b运算，并把运算结果分别送P2、P3口显示。
（2）程序设计
先建立文件夹“XM11-1”,然后建立“XM11-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM11-1.c”，输入如下源程序：

## Slide 70
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/*******************************************************
函数功能：主函数 （C语言规定必须有1个主函数）
********************************************************/
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果

## Slide 71
void main(void)
{
unsigned char a,b; //定义无符号字符型，最大值255
a=52; //a赋值为52
b=48; //b赋值为48
P2=a+b; /*P2=52+48=100=64H=01100100B，结果为P2.7、P2.4、P2.3、P2.1、P2.0接的LED灯亮*/
P3=a-b; /*P3=52-48=4=00000100B，结果为P3.7、P3.6、P3.5、P3.4、P3.3、P3.1、P3.0接的LED灯亮*/
While（1）;//无限循环
; //空操作
}
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果

## Slide 72
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM11-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到分别用P2、P3口显示“加减”运算结果，效果图如图3-4所示。
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果
任务11-1仿真

## Slide 73
图3-4 分别用P2、P3口显示“加减”运算结果
3.3.1任务11-1：分别用P2、P3
口显示“加减”运算结果

## Slide 74
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果
3.3.2任务11-2：用P1口显示逻辑“与或”运算结果
1.任务要求
（1）掌握“与”、“或”运算及编程；
（2）掌握延时程序编程。
2.任务描述
用P1口显示逻辑“与或”运算结果。把“（6＞0x0f）&&（8＜0xa）”和“（6＞0x0f）||（8＜0xa）” 运算结果送P1口显示出来。

## Slide 75
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果
3.任务实现
（1）分析
把“（6＞0x0f）&&（8＜0xa）”进行“与”运算，即“（6＞0x0f）&&（8＜0xa）”=0&&1=0，结果送P1口使得8只LED全亮，然后调延时；再把“（6＞0x0f）||（8＜0xa）”进行“或”运算，即“（6＞0x0f）||（8＜0xa）+0xfe” =0||1+0xfe=1+0xfe=0xff，结果送P1口使得8只LED全灭，然后调延时。

## Slide 76
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果
（2）程序设计
先建立文件夹“XM11-2,然后建立“XM11-2”工程项目，最后建立源程序文件“XM11-2.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/****************************************
函数功能：用整型数据延时时间
*****************************************/

## Slide 77
void delay(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int i; /*定义无符号整数，最大取值范围65535*/
for(i=0;i<50000;i++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果

## Slide 78
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
while(1) //无限循环
{
P1=（6＞0x0f）&&（8＜0xa）; /*运算结果送 P1=0000 0000B，LED0～LED7灯亮*/
delay(); //延时
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果

## Slide 79
P1=((6＞0x0f)||(8＜0xa)) +(0xfe); /*运算结果送 P1=1111 1111B，LED0～LED7灯灭*/
delay(); //延时
}
}
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM11-2.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用P1口显示逻辑“与或”运算结果，效果图如图3-5所示。
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果

## Slide 80
图3-5用P1口显示逻辑“与或”运算结果
3.3.2任务11-2：用P1口显示
逻辑“与或”运算结果
任务11-2仿真

## Slide 81
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口
显示位“与或”运算结果
1.任务要求
（1）掌握位“与”、“或”运算及编程；
（2）掌握十六进制数、二进制数转换。
2.任务描述
分别用P2、P3口显示位“与或”运算结果。把两个数十六进制数进行位“与或”运算，即设“0x52&0x48”和“0x52|0x48”，把位“与”运算结果送P2口显示出来，把位“或”运算结果送P3口显示出来。

## Slide 82
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口
显示位“与或”运算结果
3.任务实现
（1）分析：设两个十六进制数进行位“与”运算即“0x52&0x48=01010010&01001000=01000000”，把运算结果送P2口显示出来，把数“0x52|0x48=01010010&01001000=01011010”运算结果送P3口显示出来。

## Slide 83
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口
显示位“与或”运算结果
（2）程序设计
先建立文件夹“XM11-3”,然后建立“XM11-3”工程项目，最后建立源程序文件“XM11-3.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/*******************************************************
函数功能：主函数 （C语言规定必须有1个主函数）
********************************************************/

## Slide 84
void main(void)
{
P2=0x52&0x48;/*P2=01010010&01001000=01000000B，结果为P2.7、P2.5、P2.4、P2.3、P2.2、P2.1、P2.0接的LED灯亮*/ P3=0x52|0x48;/*P3=01010010&01001000=01011010B，结果为P3.7、P3.5、P3.2、P3.0、接的LED灯亮*/
While（1）;//无限循环
; //空操作
}
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口
显示位“与或”运算结果

## Slide 85
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM11-3.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到分别用P2、P3口显示位“与或”运算结果，效果图如图3-6所示。
3.3.3任务11-3：分别用P2、P口
显示位“与或”运算结果
任务11-3仿真

## Slide 86
图3-6分别用P2、P3口显示位“与或”运算结果
3.3.3任务11-3：分别用P2、P3口
显示位“与或”运算结果

## Slide 87
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果
1.任务要求
（1）掌握“右移”、“左移”运算及编程；
（2）掌握二进制数移位；
（3）掌握无限循环编程。
2.任务描述
用P1口显示“左右移”运算结果。把数“0xaa”进行“<<”左移1位运算，即“0xaa<<1”，把运算结果送P1口显示出来，调延时，再把P1左移1位运算送显示；然后再把刚刚左移2位的数进行右移2位运算，分别把运算结果送P1口显示出来。

## Slide 88
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果
3.任务实现
（1）分析
设一个十六进制数“0xaa”，展开为二进制数为10101010B，进行左移1位运算 “10101010B→01010100”，规则为高位丢掉，低位添0，把运算结果送P1口显示，再进行左移1位运算“01010100→10101000”，把运算结果送P1口显示即LED6、LED4、LED2、LED1、LED0亮，其他LED7、LED5、LED3灭。

## Slide 89
然后再把这个数据进行右移2位运算，即“10101000→01010100→00101010”，再把运算结果送P1口显示即LED7、LED6、LED4、LED2、LED0亮，其他LED5、LED3、LED1灭。
（2）程序设计
先建立文件夹“XM11-4”,然后建立“XM11-4”工程项目，最后建立源程序文件“XM11-4.c”，输入如下源程序：
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果

## Slide 90
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/****************************************
函数功能：用整型数据延时时间
*****************************************/
void delay(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int i; //定义无符号整数，最大取值范围65535
for(i=0;i<50000;i++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果

## Slide 91
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
while(1) //无限循环
{
P1=0xaa<<1; /*运算结果送P1=01010100B，LED7、LED5、LED3、LED1、LED0亮，其他LED6、LED4、LED2灭*/
delay(); //延时
P1= P1<<1; /*运算结果送P1=10101000B，LED6、LED4、LED2、LED1、LED0亮，其他LED7、LED5、LED3灭*/
delay(); //延时
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果

## Slide 92
P1= P1>>1; /*运算结果送P1=01010100B，再把运算结果送P1口显示即LED7、LED5、LED3、LED1、LED0亮，其他LED6、LED4、LED2灭*/
delay(); //延时
P1= P1>>1; /*运算结果送P1=00101010B，再把运算结果送P1口显示即LED7、LED6、LED4、LED2、LED0亮，其他LED5、LED3、LED1灭*/
delay(); //延时
}
}
3.3.4任务11-4：用P1口显示“
左右移”运算结果

## Slide 93
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM11-4.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用P1口显示“左右移”运算结果，效果图如图3-7所示。
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果
任务11-4仿真

## Slide 94
图3-7用P1口显示“左右移”运算结果
3.3.4任务11-4：用P1口显示
“左右移”运算结果

## Slide 95
3.3.5任务11-5：相关知识
1.算术运算符、关系表达式及优先级
（1）算术运算符
运算符 | 意义 | 实例（设x=11，y=3）
＋ | 加法运算符 | z=x+y；//z=14
－ | 减法运算符 | z=x-y；//z=8
* | 乘法运算符 | z=x*y；//z=33
／ | 除法运算符 | z=x／y；//z=3
% | 模（求余）运算符 | z=x%y；//z=2

## Slide 96
3.3.5任务11-5：相关知识
优先级：算术运算符中取负运算的优先级最高，其次是乘法、除法和取余，加法和减法的优先级最低。也可以采用括号来改变优先级的顺序。
例如： a+b/c; 该表达式中，除号优先级高于加号，故先运算b/c所得结果，之后再与a相加。
（a+b）*（c-d）-e; 该表达式中，括号优先级最高，其次是“*”，最后是减号。故先运算（a+b）和（c-d），然后再将二者结果相乘，最后与e相减。

## Slide 97
运算符 | 意义 | 实例（设x=3）
x ++ | 先用x的值，再让x加1 | y=x ++；//y=3，x=4
++x | 先让x加1，再用x的值 | y=++x；//y=4，x=4
x-- | 先用x的值，再让x减1 | y=x--；//y=3，x=2
--x | 先让x加1，再用x的值 | y=--x；//y=2，x=2
3.3.5任务11-5：相关知识
（2）自增减运算符
自增减运算符的作用是使变量值自动加1或减1。

## Slide 98
3.3.5任务11-5：相关知识
2.关系运算符、关系表达式及优先级
（1）C51提供六种关系运算符
运算符 | 意义 | 实例（设a=2，b=3）
﹤ | 小于 | a﹤b；//返回值1
﹥ | 大于 | a﹥b；//返回值0
﹤= | 小于等于 | a﹤=b；//返回值1
﹥= | 大于等于 | a﹥=b；//返回值0
== | 等于 | a==b；//返回值0
！= | 不等于 | a！=b；//返回值1

## Slide 99
（2）关系运算符的优先级
①<、>、<=、>=的优先级相同，两种==、！=相同；前4种优先级高于后两种。
②关系运算符的优先级低于算术运算符。
③关系运算符的优先级高于赋值运算符。
例如： c>a+b 等效于 c>(a+b)； a>b!=c 等效于(a>b)!=c
a=b>c 等效于a=(b>c)
（3）关系运算符的结合性为左结合
例如： a=4,b=3,c=1 ，则 f=a>b>c,则a>b的值为1，1>c的值为0，故f=0。
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 100
3.逻辑运算符和逻辑表达式及优先级
（1）C51提供3种逻辑运算符
3.3.5任务11-5：相关知识
运算符 | 意义 | 实例（设a=2，b=3）
&& | 逻辑 “与” | a&&b；//返回值1
¦¦ | 逻辑“或” | a¦¦b；//返回值1
！ | 逻辑“非” | ！a；//返回值0
（2）逻辑运算符的优先级
在逻辑运算中，逻辑非的优先级最高，且高于算术运算符；逻辑或的优先级最低，低于关系运算符，但高于赋值运算符。

## Slide 101
4.C51位操作及其表达式
C51提供6种位运算符：
& 位与；
| 位或；
^ 位异或；
~ 位取反；
<< 左移；
>> 右移；
除按位取反运算符“~”以外，以上位操作运算符都是双目运算符，及要求运算符两侧各有一个运算对象。
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 102
（1）“按位与”运算符“&”
运算规则：参与运算的两个运算对象，若两者相应的位都为1，则该位结果为1，否则为0，即：0&0=0、 0&1=0、 1&0=0、 1&1=1
例如：a=45h=0100 0101b,b=0deh=1101 1110b,则表达式c=a&b=44h
按位与的主要用途：
●清零。用0去和需要清零的位按位与运算。
●取指定位。
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 103
（2）“按位或”运算符“|”
运算规则：参与运算的两个运算对象，若两者相应的位中有一位为1，则该位结果为1，否则为0，即: 0|0=0、 0|1=1、 1|0=1、 1|1=1
例如：a=30h=00110000b,b=0fh=00001111b,则表达式c=a|b=3fh
按位或的主要用途是将一个数的某些位置1，则需要将这些位和1按位或，其余的位和0进行按位或运算则不变。
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 104
（3）“异或”运算符“^”
运算规则：参与运算的两个运算对象，若两者相应的位相同，则结果为0；若两则相应的位相异，结果为1，即: 0^0=0、 0^1=1、 1^0=1、 1^1=0
例如：a=0a5h,b=3dh, 则表达式c=a^b=98h
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 105
（4）“位取反”运算符“~”
“~”是一个单目运算符，用来对一个二进制数按位取反，即0变1，1变0。
（5）位左移和位右移运算符“<<”,“ >>”
位左移、位右移运算符“<<”和“>>”,用来将一个二进制位的全部左移或右移若干位；移位后，空白位补0，而溢出的位舍弃。
例如： a=15h, 则 a=a<<2 =54h；a=a>>2=05h
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 106
（4）“位取反”运算符“~”
“~”是一个单目运算符，用来对一个二进制数按位取反，即0变1，1变0。
（5）位左移和位右移运算符“<<”,“ >>”
位左移、位右移运算符“<<”和“>>”,用来将一个二进制位的全部左移或右移若干位；移位后，空白位补0，而溢出的位舍弃。
例如： a=15h, 则 a=a<<2 =54h；a=a>>2=05h
3.3.5任务11-5：相关知识

## Slide 107
3.3.5任务11-5：相关知识
小结：
(1)算术运算符、关系表达式及优先级；
(2)关系运算符、关系表达式及优先级；
(3)逻辑运算符和逻辑表达式及优先级；
(4)C51位操作及其表达式。
课后练习 16、17、18、19、20、21

## Slide 108
知识点：
(1)算术运算符、关系表达式及优先级
(2)关系运算符、关系表达式及优先级；
(3)逻辑运算符和逻辑表达式及优先级；
(4)C51位操作及其表达式。

## Slide 109
3.4项目12：认识C51流程控制语句
3.4.1任务12-1：用按键S控制P1口8只LED显示状态
3.4.2任务12-2：用for语句实现蜂鸣器发出1KHz音频
3.4.3任务12-3：用while语句实现P1口8只LED显示状态
3.4.4任务12-4：用do…while语句实现P1口8只LED显示状态
3.4.5任务12-5：相关知识
3.4项目12：认识C51
流程控制语句

## Slide 110
3.4项目12：认识C51流程控制语句
学习目的
（1）掌握C51的顺序结构；
（2）掌握C51的选择结构；
（3）掌握C51的循环结构。
学习重点和难点
（1）C51的选择结构；
（2）C51的循环结构。
3.4项目12：认识C51
流程控制语句

## Slide 111
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态
1.任务要求
（1）掌握“if”语句功能及编程；
（2）掌握“switch”语句功能及编程；
（3）掌握“while”语句功能及编程。

## Slide 112
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态
2.任务描述
用按键S控制P1口8只LED显示状态。P3.0接一个按键S,P1口接8只LED。设计一个程序实现以下功能：S按下第1次，LED1发光；S按下第2次，LED1、LED2发光；S按下第3次，LED1、LED2、LED3发光…… S按下第 8次，LED1～LED8都发光；S按下第9次，LED1发光；S按下第10次，LED1、LED2发光……依次循环。

## Slide 113
3.任务实现
（1）分析：先设置一个变量i，当i=1时，LED1发光；当i=2时，LED1、LED2发光；当i=3时，LED1、LED2、LED3发光；……；当i=8时，LED1～LED8都发光。由“switch”语句根据i的值来实现LED发光。i值的改变可以通过按键S来控制，每按下S按键一次，i自增1，当增加到9时，将其值重新置为1。
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 114
（2）程序设计
先建立文件夹“XM12-1”,然后建立“XM12-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM12-1.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
sbit S=P3^0; //定义按键S接入P3.0引脚
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 115
/*************************************************
函数功能:延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<250;j++)
;
}
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 116
/*******************************************************
函数功能:主函数
********************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i ;
i=0 ; //i初始化
while(1) //无限循环
{
if(S==0)//判断S按键是否被按下，如果S=0被按下
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 117
{
delay(); //150ms延时，消除键盘抖动
if(S==0)/*再判断S按键是否被按下，如果S=0确被按下*/
i++; //i自增1
if(i==9)//如果i=9，将其值重新置为1
i=1 ;
}
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 118
switch(i)//使用多分支语句
{
case 1:P1=0xfe; //LED1发光
break; //退出switch语句
case 2:P1=0xfc; // LED1、LED2发光
break; //退出switch语句
case 3:P1=0xf8; // LED1、LED2、LED3发光
break; //退出switch语句
case 4:P1=0xf0; // LED1、LED2、LED3、LED4发光
break; //退出switch语句
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 119
case 5:P1=0xe0; // LED1、LED2、LED3、LED4、LED5发光
break; //退出switch语句
case 6:P1=0xc0; /* LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6发光*/
break; //退出switch语句
case 7:P1=0x80; /*LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7发光*/
break; //退出switch语句
case 8:P1=0x00; // LED1～LED8发光
break; //退出switch语句
defauit: //默认值，关闭所有LED
P1=0xff;
} }}
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 120
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM12-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用按键SW控制P1口8只LED显示状态，效果图如图3-8所示。
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态
任务12-1仿真

## Slide 121
图3-8用按键SW控制P1口8只LED显示状态
3.4.1任务12-1：用按键S
控制P1口8只LED显示状态

## Slide 122
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频
1.任务要求
（1）掌握“for”语句功能及编程；
（2）掌握延时时间的估算方法；
（3）掌握“while”语句功能及编程。
2.任务描述
设计一个用for语句实现蜂鸣器发出1KHz音频的程序。要求为：
（1）发出频率为1KHz音频；（2）蜂鸣器接到P1.0引脚上。

## Slide 123
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频
3.任务实现
（1）分析
设单片机晶振频率为12MHz，则机器周期为1µs。只要让单片机的P1.0引脚的电平信号每隔音频的半个周期取反一次即可发出1KHz音频。音频的周期为T=1/1000Hz=0.001s，即1000µs，半个周期为1000µs/2=500µs,即在P1.0引脚上每500µs取反一次即可发出1KHz音频。而延时500µs需要消耗机器周期数N=500µs /3=167，即延时每循环167次，就可让P1.0引脚上取反一次就可以得到1KHz音频。

## Slide 124
（2）程序设计
先建立文件夹“XM12-2”,然后建立“XM12-2”工程项目，最后建立源程序文件“XM12-2.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
sbit sound=P1^0; //将sound位定义为P1.0引脚
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频

## Slide 125
/*************************************************
函数功能：延时以形成约1KHz音频
**************************************************/
void delay1000Hz(void)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<167;i++)
;
}
/*******************************************************
函数功能：主函数*******************************************************/
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频

## Slide 126
void main(void)
{
while(1) //无限循环
{
sound =0; //P1.0引脚输出低电平
delay1000Hz (); //延时以形成半个周期
sound =1; //P1.0引脚输出高电平
delay1000Hz (); //延时以形成1个周期1KHz音频
}
}
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频

## Slide 127
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM12-2.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以听到用for语句实现蜂鸣器发出1KHz音频，效果图如图3-9所示。
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频
任务12-2仿真

## Slide 128
图3-9用for语句实现蜂鸣器发出1KHz音频
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频

## Slide 129
小结：消耗机器周期数的计算（近似值）：
（1）一重循环
for(i=0;i<n;i++) // n必须为无符号字符型数据
;
消耗机器周期数为：
N=3×n
式中：N为消耗机器周期数；n为需要设置的循环次数（n必须为无符号字符型数据）。
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频

## Slide 130
（2）二重循环
for(i=0;i<n;i++) // n必须为无符号字符型数据
for(i=0;i<m;i++) // m必须为无符号字符型数据
;
消耗机器周期数为：
N=3×n×m
3.4.2任务12-2：用for语句
实现蜂鸣器发出1KHz音频

## Slide 131
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态
1.任务要求
（1）掌握“while”语句功能及编程；
（2）掌握延时程序编写。
2.任务描述
设计一个用while语句实现P1口8只LED显示状态的程序。要求为：
（1）P1口接8只发光二极管，低电平点亮；（2）点亮发光二极管间隔为150ms；（3）显示99种状态。

## Slide 132
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态
3.任务实现
（1）分析
设计一个用while语句实现P1口8只LED显示状态的程序，根据要求在while语句循环中设置一个变量i，当i小于0x64（十进制数100）时，将i的值送P1口显示，并i自增1，当i等于0x64时，就跳出while循环。
（2）程序设计
先建立文件夹“XM12-3”,然后建立“XM12-3”工程项目，最后建立源程序文件“XM12-3.c”，输入如下源程序：

## Slide 133
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<250;j++)
;
}
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 134
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i;
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 135
while(1) //无限循环
{
i=0; //将i置为0，即初始化
while(i＜0x64) //i小于100时执行循环体
{
P1=i; //将i值送P1口显示
delay; //调延时
i++;//i自增1
}
}
}
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 136
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM12-3.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以口到用while语句实现P1口8只LED显示状态，效果图如图3-10所示。
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态
任务12-3仿真

## Slide 137
图3-10用while语句实现P1口8只LED显示状态
3.4.3任务12-3：用while语句
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 138
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态
1.任务要求
（1）掌握“do…while”语句功能及编程；
（2）掌握延时时间的估算方法；
（3）掌握延时程序编写。
2.任务描述
设计一个用do…while语句实现P1口8只LED显示状态的程序。要求为：

## Slide 139
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态
（1）P1口接8只发光二极管，低电平点亮；（2）点亮发光二极管间隔为150ms；（3）点亮次序为，LED1发光； LED1、LED2发光； LED1、LED2、LED3发光……LED1～LED8都发光； LED1发光； LED1、LED2发光……依次循环。

## Slide 140
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态
3.任务实现
（1）分析
只要在循环体中按照点亮次序依次点亮，再将循环条件设置为死循环即可。现在来讨论点亮LED的控制码。LED1发光的控制码为0xfe；LED1、LED2发光的控制码为0xfc； LED1、LED2、LED3发光的控制码为0xf8……LED1～LED8都发光的控制码为0x00； LED1发光的控制码为0xfe；LED1、LED2发光的控制码为0xfc……依次循环。

## Slide 141
（2）程序设计
先建立文件夹“XM12-4”,然后建立“XM12-4”工程项目，最后建立源程序文件“XM12-4.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态

## Slide 142
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<250;j++)
;
}
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态

## Slide 143
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
do
{
P1=0xfe;//LED1点亮
delay;//延时
P1=0xfc;//LED1、LED2点亮
delay;//延时
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态

## Slide 144
P1=0xf8;//LED1、LED2、LED3点亮
delay;//延时
P1=0xf0;//LED1、LED2、LED3、LED4点亮
delay;//延时
P1=0xe0;//LED1、LED2、LED3、LED4、LED5点亮
delay;//延时
P1=0xc0;//LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6点亮
delay;//延时
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态

## Slide 145
P1=0x80;/*LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7点亮*/
delay;//延时
P1=0x00;/*LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7点亮*/
delay;//延时
}while（1）;/*无限循环，需要注意此句的“;”不能少*/
}
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态

## Slide 146
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM12-4.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以口到用do…while语句实现P1口8只LED显示状态，效果图如图3-11所示。
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态
任务12-4仿真

## Slide 147
图3-11用do…while语句实现P1口8只LED显示状态
3.4.4任务12-4：用do…while
语句实现P1口8只LED显示状态

## Slide 148
3.4.5任务12-5：相关知识
1.概述
C程序可以分为顺序结构、选择结构和循环结构三种基本结构，也是C51语言程序的三种基本构造单元。
选择结构和循环结构C语言有如下9种控制语句：
（1）if…else …：条件语句
（2）for() …：循环语句
（3）while() …：循环语句
（4）do… while() ：循环语句
（5）continue：结束本次循环语句
（6）break：终止执行循环语句

## Slide 149
3.4.5任务12-5：相关知识
（7）switch：多分支选择语句
（8）goto：跳转语句
（9）return：从函数返回语句
2.C51的顺序结构
顺序结构是一种基本、最简单的编程结构。在这种结构中，程序由低地址向高地址顺序执行指令代码。如图3-12所示，程序先执行A操作，再执行B操作，两者是顺序执行的关系。
图3-12顺序结构

## Slide 150
3.4.5任务12-5：相关知识
3.C51的选择结构
选择语句就是条件判断语句，首先判断给定的条件是否满足，然后根据判断的结果（真或假）决定执行给出的若干选择之一。在C51中，选择语句有条件语句和开关语句两种。

## Slide 151
3.4.5任务12-5：相关知识
（1）条件语句
条件语句由关键字if构成。它的基本结构是：
if (表达式)
{语句};
如果括号中的表达式成立（为真），则程序执行花括弧中的语句；否则程序将跳过花括弧中的语句部分，执行下面的语句，C语言提供了三种形式的if语句。

## Slide 152
3.4.5任务12-5：相关知识
①形式1
if（表达式）
{语句}
例如： if (S1==0)
P1=0x00;
这条if语句实现的功能是，如果按键S1按下（接地），P1口8只LED全部点亮。

## Slide 153
3.4.5任务12-5：相关知识
②形式2
if（条件表达式）
{语句1;}
else
{语句2;}
例如： if (x>y)
max=x;
else
max=y;

## Slide 154
③形式3
if（表达式1）{语句1;}
else
if（表达式2）{语句2;}
else
if（条件表达式3）{语句3;}
…
else
if（条件表达式n）{语句n;}
else {语句m}
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 155
例如：下面程序用于找出3个数中的最小数
void main(void )
{
unsigned char x,y,z;
x=3;y=5;z=2;
if(x＜y) min=x;
else min=y;
if(z＜min) min=z;
}
说明：if语句的嵌套，在if语句中又含一个或多个if语句，这种情况称为if语句的嵌套。
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 156
（2）开关语句
if语句比较适合于从两者之间选择。当要实现从多种选一时，采用switch…case多分支开关语句，可使程序变得更为简洁。一般形式：
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 157
Switch (表达式)
{
Case 常量表达式1：/*如果常量表达式1满足，则执行语句1*/
语句1;
break; /*执行完语句1后，使用break跳出switch结构*/
Case 常量表达式2： /*如果常量表达式2满足，则执行语句2*/
语句2;
break; /*执行完语句2后，使用break跳出switch结构*/
：
：
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 158
Case 常量表达式n：/*如果常量表达式n满足，则执行语句n*/
语句n;
break; /*执行完语句n后，使用break跳出switch结构*/
default: /*条件都不满足时，执行语句n +1*/
语句n+1；
}
注意：对于Switch语句，需要注意两点：一是常量表达式的值必须是整型或字符型；二是最好使用“break”。
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 159
实例：
void main(void )
{
unsigned char i;
i=2;
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 160
Switch (i)
{
Case 0:P0=0xff ;/*如果i=0，则执行“P0=0xff”*/
break;
Case 1:P1=0xff;
break;
Case 2:P2=0xff; /*常量表达式2满足，则执行“P2=0xff” */
break; /*执行完后，跳出switch结构*/
default:P1=0x00;/*当所有的case中的常量表达式的值都没有与表达式的值相匹配时，就执行default后面的语句*/
}
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 161
4.C51的循环结构
循环结构是结构化程序设计的3种基本结构之一，因此掌握循环结构的概念是程序设计，尤其是C程序设计最基本的要求。
在C51语言中，实现循环的语句主要有3种。
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 162
（1）While语句的一般形式
While（表达式）
{语句； /*循环体*/}
While语句的语义是：计算表达式的值，当值为真（非0）时，执行循环体语句，否则，跳出循环体，执行后续操作。
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 163
使用while语句应注意以下几点：
●While语句中的表达式一般是关系表达式或逻辑表达式，只要表达式的值为真（非0）即可继续循环。
●循环体如包含一个以上的语句，则必须用“{}”括起来，组成复合语句。
●While循环体中，应有让循环最终能结束的语句，否则将造成死循环。一直运行直至关机。
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 164
实例：用while求1到10的和，程序如下：
void main(void)
{
unsigned char i,sum ;
sum=0;
i=1;
while(i＜=10)
{
sum=sum+i
i++;
}
P0=sum;//将结果送P0口显示
}
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 165
实例：
while （1）
{ }
这个语句的作用就是无限循环，一直运行直至关机。
（2）do…while 语句的一般形式
do
{语句;} /*循环体*/
while (表达式);
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 166
do…while 循环语句的执行过程如下：首先执行循环体语句一次，再判断表达式的值。如果表达式的值为真（非0值），则重复执行循环体语句，直到表达式的值变为假（0值）时循环结束。对于这种结构，在任何条件下，循环体语句至少会被执行一次。
注意：
●do是C语言关键字，必须和while联合使用；
● while(表达式)后的分号“;”不能少，它表示整个循环语句的结束。
实例：用do…while求1到10的和，程序如下：
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 167
void main(void)
{
unsigned char i,sum ;
sum=0;
i=1;
do{
sum=sum+i ; /*注意{ } 不能省，否则跳不出循环体*/
i++;
} while(i＜=10);//分号“;”不能少
P0=sum;//将结果送P0口显示
}
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 168
（3）for 语句的一般形式
for (初始化表达式;条件表达式;增量表达式)
{语句;} /*循环体*/
for循环语句结构可使程序按指定的次数重复执行一个语句或一组语句。 for循环语句的执行过程如下：
●初始化表达式；
●求解条件表达式。若其值为“真”，则执行for后面的语句；如果其值为“假”，那么跳过for循环语句；
●若条件表达式为“真”，则执行指定的语句后，执行增量表达式；
●执行for后面的语句。
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 169
实例：用for循环语句求1到10的和，程序如下：
void main(void)
{
unsigned char i,sum ;
sum=0;
for(i=1;i＜=10;i++)
sum=sum+i ;
P0=sum;//将结果送P0口显示
}
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 170
小结：
（1）C51的顺序结构；
（2）C51的选择结构；
（3）C51的循环结构。
课后练习 22、23、24、25
3.4.5任务12-5：相关知识

## Slide 171
3.5项目13：认识C51的数组
3.5项目13：认识C51的数组
3.5.1任务13-1：用数组实现P1口8只LED显示状态
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 172
3.5项目13：认识C51的数组
学习目的
（1）掌握一维、二维数组；
（2）掌握字符数组。
学习重点和难点
（1）一维、二维数组；
（2）字符数组。

## Slide 173
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态
1.任务要求
（1）掌握“for”语句功能及编程；
（2）掌握无符号字符型数组功能及编程；
（3）掌握“while”语句功能及编程。

## Slide 174
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态
2.任务描述
用数组实现P1口8只LED显示状态。设计一个程序用无符号字符型数组实现以下功能：先设置一个变量i，当i=1时，LED1发光（被点亮）；当i=2时，LED1、LED2发光；当i=3时，LED1、LED2、LED3发光；……；当i=8时，LED1～LED8都发光，当i=9时，LED1～LED8都熄灭，当i=1时，LED1发光……依次循环。

## Slide 175
3.任务实现
（1）分析
用无符号字符型数组来实现，大大简化了程序设计和节约了存储器空间，关键字为“code”，其定义如下：
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff};/*定义无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码*/
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态

## Slide 176
（2）程序设计
先建立文件夹“XM13-1”,然后建立“XM13-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM13-1.c”，输入如下源程序：
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态

## Slide 177
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<250;j++)
;
}
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态

## Slide 178
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i ;
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff};/*定义无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码*/
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态

## Slide 179
while(1) //无限循环
{
for（i=0; i<9;i++）
{
P1=Tab[i];//引用数组元素，送P1口点亮LED
Delay（）;//延时
}
}
}
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态

## Slide 180
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM13-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用数组实现P1口8只LED显示状态，效果图如图3-13所示。
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态
任务13-1仿真

## Slide 181
图3-13用数组实现P1口8只LED显示状态
3.5.1任务13-1：用数组实现
P1口8只LED显示状态

## Slide 182
3.5.2任务13-2：相关知识
1.概述
在程序设计中，为了处理方便，把具有相同类型的若干变量按有序的形式组织起来。这些按序排列的同类型数据元素的集合称为数组。
因此按数组元素的类型不同，数组又可分为数值数组、字符数组、指针数组、结构数组等。

## Slide 183
3.5.2任务13-2：相关知识
2.一维数组
（1）一维数组的定义方式
类型说明符 数组名 [整型常量表达式]；
例如：
int a[10];/*定义整型数组a，它有a[0]~a[9]共10个元素，每个元素都是整型变量*/
说明：
①数组名的命名规则和变量名相同，遵循标识符命名规则；
②数组名后是用方括号括起来的常量表达式，不能用圆括弧；

## Slide 184
3.5.2任务13-2：相关知识
③常量表达式表示元素的个数，即数组的长度。例如在int a[10]中，10表示a数组有10个数据元素，下标从0开始，这10个元素是：a[0], a[1], a[2], a[3], a[4], a[5], a[6], a[7], a[8], a[9]。
④常量表达式中可以包括常量和符号常量，不能包含变量。也就是说，C51不允许对数组的大小作动态定义，即数组大小不依赖于程序运行过程中变量的值；

## Slide 185
（2）一维数组的初始化
对数组元素的初始化可以用以下方法实现：
①在定义数组时对数组元素赋予初值。
例如：int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
将数组元素的初值依次放在一对花括弧内。经过上面的定义和初始化之后，a[0]=0, a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5, a[6]=6, a[7]=7, a[8]=8, a[9]=9。
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 186
②可以只给一部分元素赋值。
例如：int a[10]={0,1,2,3,4};
定义a数组有10个元素，但花括弧内只提供五个初值，这表示只给前五个元素赋初值，后面的五个元素值为0。
③在对全部数组元素赋初值时，可以不指定数组的长度。
例如： int a[5]={1,2,3,4,5}；
也可以写成： int a[]={1,2,3,4,5};
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 187
（3）一维数组元素的引用
数组必须先定义，后使用。C51规定只能逐个引用数组元素而不能一次引用整个数组。数组元素的表示形式为：
数组名[下标] 下标可以是整型常量或整型表达式。
如：a[0]=a[5]+a[7]-a[2*3];
P0=a[i];//依次引用数组元素，并送P0口显示
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 188
3.二维数组
（1）二维数组定义的一般形式
类型说明符 数组名[常量表达式][ 常量表达式];
例如： int a[3][4],b[5][10];
定义a为3x4（3行4列）的数组，b为5x10（5行10列）的数组。数组元素为int整型数据。
注意不能写成： int a[3,4],b[5,10];
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 189
我们可以把二维数组看作一种特殊的一维数组：它的元素又是一维数组。例如把a看做一个一维数组，它有3个元素：a[0]、a[1]、a[2],每一个元素又是一个包含4个元素的一维数组，如图3-14（a）、（b）所示。
3.5.2任务13-2：相关知识
图3-14 二维数组

## Slide 190
（2）二维数组的初始化
①按行赋初值
数据类型 数组名[行常量表达式][列常量表达式]={{第0行初值表}，{第1行初值表}，…，{最后1行初值表}}；
例如：int a[3][4]={{0,1,2,3},
{4,5,6,7},
{8}};/*最后三个元素，a[2][1]、 a[2][2]和a[2][3]被默认为0*/
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 191
②按二维数组在内存中的排列顺序给各元素赋初值
数据类型 数组名 [行常量表达式][ 列常量表达式]={初值表}；
例如：int a[3][4]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
如果是全部元素赋值，可以不指定行数，即
int a[ ][4]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 192
4.字符数组
字符数组就是元素类型为字符型（char）的数组，字符数组是用来存放字符的。在字符数组中，一个元素存放一个字符，可以用字符数组来存储长度不同的字符串。
（1）字符数组的定义
字符数组的定义和数组定义的方法类似。
如 char str[10], 定义str为一个有10个字符的一维数组。
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 193
（2）字符数组赋初值
最直接的方法是将各字符逐个赋给数组中的各元素。例如：
char str[10]={'M','I','A','N',' ','Y','A','N','G','\0'}; /* ‘\0’表示字符串的结束标志。*/
C语言还允许用字符串直接给字符数组赋初值。其方法有以下两种形式：
char str[10]={"Cheng Du"};
char str[10]=" Cheng Du";
3.5.2任务13-2：相关知识

## Slide 194
小结：
（1）掌握一维、二维数组；
（2）掌握字符数组。
课后练习27、28、29
3.5项目13：认识C51的数组

## Slide 195
3.6项目14：认识C51的指针
3.6项目14：认识C51的指针
3.6.1任务14-1：用指针数组实现P1口8只LED显示状态
3.6.2任务14-2：用指针数组实现多状态显示
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 196
3.6项目14：认识C51的指针
学习目的
（1）了解指针的基本概念；
（2）掌握指针变量的使用；
（3）掌握数组指针和指向数组的指针变量；
（4）掌握指向多维数组的指针和指针变量；
（5）掌握关于Keil C51的指针类型。
学习重点和难点
（1）指针变量的使用；
（2）数组指针和指向数组的指针变量；
（3）指向多维数组的指针和指针变量；
（4）关于Keil C51的指针类型。

## Slide 197
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态
1.任务要求
（1）掌握指针的概念；
（2）掌握指针运算符“*”功能及编程；
（3）掌握无符号字符型数组功能及编程。

## Slide 198
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态
2.任务描述
用指针数组实现P1口8只LED显示状态。设计一个程序用指针数组实现以下功能：先设置一个变量i，当i=1时，LED1发光（被点亮）；当i=2时，LED1、LED2发光；当i=3时，LED1、LED2、LED3发光；……；当i=8时，LED1～LED8都发光，当i=9时，LED1～LED8都熄灭，当i=1时，LED1发光……依次循环。

## Slide 199
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态
3.任务实现
（1）分析
用无符号字符型数组来定义控制码，其控制码值如下：
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff};
将其元素的地址依次存入如下指针数组：
unsigned char *p[]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5],&Tab[6],&Tab[7],&Tab[8]};

## Slide 200
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态
然后，利用指针运算符“*”取得各指针所指元素的值，送P1口8只LED显示。
（2）程序设计
先建立文件夹“XM14-1”,然后建立“XM14-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM14-1.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件

## Slide 201
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<50000;i++)
;
}
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 202
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i ; //定义无符号字符型数据
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff};/*定义无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码*/
unsigned char *p[]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5],&Tab[6],&Tab[7],&Tab[8]};/*取点亮LED状态控制码地址，初始化指针数组*/
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 203
while(1) //无限循环
{
for（i=0; i<9;i++）
{
P1=*p[i];//将指针所指数组元素值，送P1口点亮LED
delay（）;//延时
}
}
}
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 204
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM14-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用指针数组实现P1口8只LED显示状态，效果图如图3-15所示。
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态
任务14-1仿真

## Slide 205
图3-15用指针数组实现P1口8只LED显示状态
3.6.1任务14-1：用指针数组
实现P1口8只LED显示状态

## Slide 206
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示
1.任务要求
（1）掌握指针运算符“*”功能及编程；
（2）掌握多状态显示利用指针数组编程优点；
（2）掌握数组关键字“code”功能及编程；
（3）掌握“while”语句功能及编程。

## Slide 207
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示
2.任务描述
用指针数组实现多状态显示。任务要求：（1）利用P1口8只LED显示状态；（2）设计一个程序用指针数组实现以下功能：先设置一个变量i，当i=1时，LED1发光（被点亮），当i=2时，LED1、LED2发光，当i=3时，LED1、LED2、LED3发光，……；当i=8时，LED1～LED8都发光，当i=9时，LED1～LED8都熄灭；当i=10时，LED1发光，当i=11时，LED2发光，当i=12时，LED3发光，当i=13时，LED4发光，当i=14时，LED5发光，当i=15时，LED6发光，当i=16时，LED7发光，当i=17时，LED8发光；当i=18时，LED1～LED4发光，当i=19时，LED5～LED8发光；当i=20时，LED1、LED3、LED5、LED7发光。

## Slide 208
3.任务实现
（1）分析
用无符号字符型数组来定义控制码，其控制码值如下：
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0，0xc0,0x80,0x00,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0x7f,0xf0,0x0f,0xaa};
将其元素的首地址赋给指针，通过指针引用数组元素值，送P1口点亮LED。
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示

## Slide 209
（2）程序设计
先建立文件夹“XM14-2”,然后建立“XM14-2”工程项目，最后建立源程序文件“XM14-2.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示

## Slide 210
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<50000;i++)
;
}
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示

## Slide 211
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i ; //定义无符号字符型数据
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0x7f,0xf0,0x0f,0xaa};/*定义20个无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码,数组元素越多，越能体现指针的优势*/
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示

## Slide 212
unsigned char *p ; //定义无符号字符型指针
p=Tab ; //将数组首地址存入指针p
while(1) //无限循环
{
for（i=0;i<20;i++）//共有20个控制码
{
P1=*(p+i);/ *(p+i)的值等于a[i]，通过指针引用数组元素值，送P1口点亮LED*/
delay（）;//延时
}
}
}
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示

## Slide 213
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM14-2.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用指针数组实现多状态显示，效果图如图3-16所示。
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示
任务14-2仿真

## Slide 214
图3-16用指针数组实现多状态显示
3.6.2任务14-2：用指针数组
实现多状态显示

## Slide 215
3.6.3任务14-3：相关知识
1.指针的基本概念
（1）地址
在程序中定义的变量都会在编译时分配对应的存储单元，变量的值存放在存储单元中，而存储单元都有相应的地址，访问变量首先要得到变量的存储单元地址，找到对应存储单元地址后，在进一步对其中的值进行访问。
对于内存单元，也要明确两个概念，一个是内存单元的地址，一个是内存单元的内容。前者是内存对该单元的编号，它表示该单元在整个内存中的位置。后者指的是在该内存单元中存放着的数据。

## Slide 216
（2）指针
变量的地址称为变量的指针，指针的引入把地址形象化了，地址是找变量值的索引或指南，就像一根“指针”一样指向变量值所在的存储单元，因此指针即是地址，是记录变量存储单元位置的正整数。
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 217
（3）指针变量
指针是反映变量地址的整型数据，可以把指针值存放在另一个变量中，以便通过这个变量对存放在其中的指针进行操作，这个变量被称为“指针变量”。指针变量是专门存放其他变量地址的变量。
如图3-17所示，先从指针变量p中得到存放在其中的指针，即变量n的地址，在根据这个指针（地址）寻址，找到对应的存储单元，实现对变量 n的访问。
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 218
图3-17指针与指针变量
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 219
2.指针变量的使用
（1）指针变量的定义
指针定义的一般形式为：
类型识别符 *指针变量名；
例如： int *ap;//定义整型指针，名字为ap
float *pointer;//定义浮点型指针，名字为pointer
注意：指针变量名前的“*”号表示该变量为指针变量。但指针变量名应该是ap，pointer,而不是*ap和*pointer。
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 220
（2）指针变量的赋值——取地址运算符“&”
对指针变量的赋值实质就是要确定指向关系，即指针变量中到底存放了哪个变量的地址。
将指针变量指向某个变量的赋值格式通常是：
指针变量名=&所指向的变量名;
例如：要建立图3-17所示中指针变量p与一般变量n的指向关系，则需要进行如下的定义和赋值。
int *p,n=10; /*定义整型指针，名字为p，定义一个整型变量n*/
p=&n;/*“&n”表示取n的地址，将n的地址存放在指针变量p中*/
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 221
（3）指针变量的引用---指针运算符“*”
在进行了变量和指针变量的定义之后，如果对这些语句进行编译，C编译器就会为每个变量和指针变量在内存中安排相应的内存单元，
例如： 定义变量和指针变量:
int x=1,y=2,z=3; /* 定义整型变量x,y,z */
int *x_point; /* 定义指针变量x_point */
int *y_point; /* 定义指针变量y_point */
int *z_point; /* 定义指针变量z_point */
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 222
通过编译，C编译器就会在变量x、y、z对应的地址单元中装入初值1、2、3。如图3-18(a) 所示。
3.6.3任务14-3：相关知识
图 3-18 指针变量的引用

## Slide 223
但仍然没有对指针变量x_point、y_point、z_point赋值，所以它们所对应的地址单元仍为空白，即仍然没有被装入指针，它们没有指向。当执行： x_point=&x、y_point=&y、z_point=&z后，指针x_point指向x，即指针变量x_point所对应的内存地址单元中装入了变量x所对应的内存单元地址1000；指针变量y_point所对应的内存地址单元中装入了变量y所对应的内存单元地址1002；指针变量z_point所对应的内存地址单元中装入了变量z所对应的内存单元地址1004，如图3-18(b) 所示。
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 224
可以通过指针和指针变量来对内存进行间接访问，就要用到指针运算符（又称间接运算符）“*”。
如：要把整型变量x的值赋给整型变量a。
用直接访问方式，则用：a=x;
使用指针变量x_point进行间接访问，则用： a=*x_point;
特别注意的是：“*”在指针变量定义时和在指针运算时所代表的含义是不同的。在指针定义时，*x_point中的“*”是指针变量的类型说明符；进行指针运算时，a=*x_point中的“*”是指针运算符。
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 225
3.数组指针和指向数组的指针
指针既然可以指向变量，当然也可以指向数组。所谓数组指针，就是数组的起始地址。若有一个变量用来存放一个数组的起始地址（指针），则称它为指向数组的指针。
(1)数组指针
数组指针定义的一般格式如下：
类型说明符 *数组指针名[元素个数];
例如： int *p[2];/*p[2]是含有p[0]和p[1]两个指针的数组指针，指向int型数据*/
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 226
3.6.3任务14-3：相关知识
数组指针的初始化可以在定义时同时进行。
例如：unsigned char a[ ]={0,1,2,3};
unsigned char*p[4]={&a[0],&a[1],&a[2],&[3]};/*存放的元素必须为地址*/
（2）指向数组的指针
一个变量有地址，一个数组元素也有地址，所以可以用一个指针指向一个数组元素。如果一个指针存放了某数组的第一个元素的地址，就说该指针是指向这一数组的指针。数组的指针即数组的起始地址。

## Slide 227
3.6.3任务14-3：相关知识
例如：unsigned char a[ ]={0,1,2,3};
unsigned char *p;
p=&a[0];/*将数组a的首地址存放在指针变量p中*/
经过上面定义后，指针p就是数组a的指针。

## Slide 228
3.6.3任务14-3：相关知识
C语言规定：数组名代表数组的首地址，也就是第一个元素的地址。例如，下面两个语句等价：
p=&a[0];
p=a;
C语言规定：p指向数组a的首地址后，p+1就指向数组的第二个元素a[1]，p+2指向a[2]，以此类推，p+i指向a[i]。

## Slide 229
引用数组元素可以用下标（如a[3]），但使用指针速度更快，且占用内存少。这正是使用指针的优点。
对于二维数组， C语言规定：如果指针p指向该二维数组的首地址（可以用a表示，也可以用&a[0][0]表示），那么p[i]+j指向的 元素就是a[i][j]。这里i，j分别表示二维数组的第i行和第j列。
3.6.3任务14-3：相关知识

## Slide 230
小结：
（1）指针的基本概念；
（2）指针变量的使用；
（3）数组指针和指向数组的指针变量；
（4）指向多维数组的指针和指针变量；
（5）关于Keil C51的指针类型。
课后练习30、31
3.6项目14：认识C51的指针

## Slide 231
项目14知识点回顾：
（1）指针的基本概念：变量的地址称为变量的指针。
（2）指针变量：指针变量是专门存放其他变量地址的变量。
（3）数组指针和指向数组的指针
数组指针就是数组的起始地址。若有一个变量用来存放一个数组的起始地址（指针），则称它为指向数组的指针。
（4）指向多维数组的指针和指针变量；
（5）关于Keil C51的指针类型。
3.6项目14：认识C51的指针

## Slide 232
3.7项目15：认识C51的函数
3.7项目15：认识C51的函数
3.7.1任务15-1：用带参数函数控制8位LED灯闪烁时间
3.7.2任务15-2：用数组作为函数参数控制8位LED点亮状态
3.7.3任务15-3：用指针作为函数参数控制8位LED点亮状态
3.7.4任务15-4：用函数型指针控制8位LED点亮状态
3.7.5任务15-5：相关知识

## Slide 233
3.7项目15：认识C51的函数
学习目的
（1）了解C51的函数概述；
（2）了解函数的分类；
（3）掌握函数的参数传递和函数值；
（4）掌握函数的调用；
（5）掌握C51函数的定义。
学习重点和难点
（1）掌握函数的参数传递和函数值；
（2）掌握函数的调用；
（3）掌握C51函数的定义。

## Slide 234
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间
3.7.1任务15-1：用带参数函数控制8位LED灯闪烁时间
1.任务要求
（1）掌握“参数函数”应用及编程；
（2） 掌握LED灯控制码设置；
（3）掌握延时程序编程与循环次数计算；
（4）掌握无限循环编程。
2.任务描述
用带参数函数控制P1口8位LED灯闪烁时间，快速闪烁相邻LED的点亮间隔为90ms，慢速闪烁时点亮间隔为300ms。

## Slide 235
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间
3.任务实现
（1）分析
设晶振频率为12MHz，一个机器周期为1μs，如果把内层循环次数设为m=100时，则要延时90ms，外循环次数为
如果要延时300ms，用上面公式同样可以计算出，外循环次数应为n=1000。

## Slide 236
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间
（2）程序设计
先建立文件夹“XM15-1”,然后建立“XM15-1”工程项目，最后建立源程序文件“XM15-1.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h>

## Slide 237
/*************************************************
函数功能：用整型参数延时一段时间
*************************************************/
void delay(unsigned int y) //有参数传递N=3*y*100
{
unsigned int n,m;
for(m=0;m<y;m++)
for(n=0;n<100;n++)
;
}
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间

## Slide 238
/*************************************************
函数功能:主函数（C语言规定必须有1个主函数）
*************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i;
unsigned char code
Tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xaa,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; /*定义17个无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码*/
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间

## Slide 239
while(1)
{
for(i=0;i<17;i++) //共17个LED灯控制码
{
P1=Tab[i]; //LED状态控制码送P1
delay(300); //延时约90ms (3*300*100=90 000μs=90ms)
}
for(i=0;i<17;i++) //共17个LED灯控制码
{
P1=Tab[i]; //LED状态控制码送P1
delay(1000); /*延时约300ms (3*1000*100=300 000μs=300ms,)*/
}
}
}
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间

## Slide 240
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM15-1.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看出用带参数函数控制8位LED灯闪烁时间是不一样的，效果图如图3-20所示。
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间
任务15-1仿真

## Slide 241
图3-20用带参数函数控制8位LED灯闪烁时间仿真效果图
3.7.1任务15-1：用带参数函数
控制8位LED灯闪烁时间

## Slide 242
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态
3.7.2任务15-2：用数组作为函数参数控制8位LED点亮状态
1.任务要求
（1）掌握“参数函数”应用及编程；
（2）掌握数组应用及编程；
(3) 掌握LED灯控制码设置。

## Slide 243
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态
2.任务描述
用数组作为函数参数控制8位LED点亮状态。要求如下：
（1）用单片机的P1口；
（2）使用数组作为参数；
（3）设置17种LED灯控制码；
（4）延时采用150ms。

## Slide 244
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态
3.任务实现
（1）分析
先定义17种LED灯控制码数组，再定义LED灯点亮函数，使其形参为数组，并且数据类型和实参数组（LED灯控制码数组）的类型一致。
（2）程序设计
先建立文件夹“XM15-2”,然后建立“XM15-2”工程项目，最后建立源程序文件“XM15-2.c”，输入如下源程序：

## Slide 245
#include<reg51.h>
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
*************************************************/
void delay(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int n; /*定义无符号整数，最大取值范围65535*/
for(n=0;n<50000;n++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 246
/*************************************************
函数功能：点亮P1口8位LED
*************************************************/
void led_flow(unsigned char a[17]) //数组作为参数传递
{
unsigned char i;
for(i=0;i<17;i++)
{
P1=a[i]; //取LED灯控制码送P1口显示
delay();
}
}
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 247
/*************************************************
函数功能：主函数
*************************************************/
void main(void)
{
unsigned char code
Tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xaa,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; /*LED灯控制码*/
led_flow(Tab); //调用LED灯控制函数，将数组名作实参传给被调函数
}
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 248
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM15-2.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看出用数组作为函数参数控制8位LED点亮状态，效果图如图3-21所示。
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态
任务15-2仿真

## Slide 249
图3-21用数组作为函数参数控制8位LED点亮状态仿真效果图
3.7.2任务15-2：用数组作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 250
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态
1.任务要求
（1）掌握“参数函数”应用及编程；
（2）掌握“指针”应用及编程；
（3）掌握“数组”应用及编程；
（4） 掌握LED灯控制码设置。

## Slide 251
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态
2.任务描述
用指针作为函数参数控制P1口8位LED点亮状态，要求如下：
（1）用单片机的P1口；
（2）使用指针作为函数参数；
（3）设置20种LED灯控制码；
（4）延时采用150ms。

## Slide 252
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态
3.任务实现
（1）分析
因为存储LED控制码的数组名即表示该数组的首地址，所以可以定义一个指针指向该首地址，然后用这个指针作为实际参数传递给被调用函数的形参。因为该形参也是一个指针，该指针也指向流水控制码的数组，所以只要用指针引用数组元素的就可以实现控制P1口8位LED点亮状态。

## Slide 253
（2）程序设计
先建立文件夹“XM15-3”,然后建立“XM15-3”工程项目，最后建立源程序文件“XM15-3.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h>
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 254
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
*************************************************/
void delay(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int n; /*定义无符号整数*/
for(n=0;n<50000;n++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 255
/*************************************************
函数功能：点亮P1口8位LED
*************************************************/
void led_flow(unsigned char *p) /*形参为无符号字符型指针*/
{
unsigned char i;
while(1)
{
i=0; //将i置为0，指向数组第一个元素
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 256
while(*(p+i)!='\0') /*只要没有指向数组的结束标志，就继续*/
{
P1=*(p+i); /* 取的指针所指数组元素的值，送P1口显示 */
delay(); //调用150ms延时函数
i++; //指向下一个数组元素
}
}
}
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 257
/*************************************************
函数功能：主函数
*************************************************/
void main(void)
{
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0x7f,0xf0,0x0f,0xaa};/*定义20个无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码*/
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 258
unsigned char *pointer; /*定义无符号字符型指针pointer*/
pointer=Tab; //将数组的首地址赋给指针pointer
led_flow(pointer); /*调用LED灯控制函数，指针为实际参数*/
}
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 259
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM15-3.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看出用指针作为函数参数控制8位LED点亮状态，效果图如图3-22所示。
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态
任务15-3仿真

## Slide 260
图3-22用指针作为函数参数控制8位LED点亮状态仿真效果图
3.7.3任务15-3：用指针作为
函数参数控制8位LED点亮状态

## Slide 261
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态
3.7.4任务15-4：用函数型指针控制8位LED点亮状态1.任务要求
（1）掌握LED灯作为点亮函数的设置；
（2）掌握“函数型指针”应用及编程；
（3）掌握LED灯控制码设置。
2.任务描述
用函数型指针控制8位LED点亮状态，要求如下：
（1）用单片机的P1口；
（2）使用LED灯作为点亮函数；
（3）用函数型指针控制8位LED点亮状态；
（4）延时采用150ms。

## Slide 262
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态
3.任务实现
（1）分析
先定义LED灯点亮函数，再定义函数型指针，然后将LED灯点亮函数的名字（入口地址）赋给函数型指针，就可以通过该函数型指针调用LED灯点亮函数。
注意：函数型指针的类型说明必须和函数的类型说明一致
（2）程序设计
先建立文件夹“XM15-4”,然后建立“XM15-4”工程项目，最后建立源程序文件“XM15-4.c”，输入如下源程序：

## Slide 263
#include<reg51.h> /*包含51单片机寄存器定义的头文件*/
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0x7f,0xf0,0x0f,0xaa};/*定义20个无符号字符型数组，数组元素为点亮LED状态控制码, 该数组被定义为全局变量 */
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态

## Slide 264
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
*************************************************/
void delay(void) /*两个void意思分别为无需返回值，没有参数传递*/
{
unsigned int n; //定义无符号整数，最大取值范围65535
for(n=0;n<50000;n++) //做50000次空循环
; //什么也不做，等待一个机器周期
}
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态

## Slide 265
/**************************************************************
函数功能：点亮P1口8位LED **************************************************************/
void led_flow(void)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<20;i++) //20位LED控制码
{
P1=Tab[i]; //取数组值送P1口显示
delay(); //延时150ms
}
}
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态

## Slide 266
/*************************************************************
函数功能：主函数
*************************************************************/
void main(void)
{
void (*p)(void); /*定义函数型指针，所指函数无参数，无返回值*/
p=led_flow; //将函数的入口地址赋给函数型指针p
while(1)
(*p)(); //通过函数的指针p调用函数led_flow()
}
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态

## Slide 267
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM15-4.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看出用函数型指针控制8位LED点亮状态，效果图如图3-23所示。
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态
任务15-4仿真

## Slide 268
图3-23用函数型指针控制8位LED点亮状态仿真效果图
3.7.4任务15-4：用函数型指针
控制8位LED点亮状态

## Slide 269
3.7.5任务15-5：相关知识
3.7.5任务15-5：相关知识
1.C51的函数概述
一个C程序可由一个主函数main( )和若干个其他函数构成。主函数可以调用其他函数，其他函数也可以互相调用，但其他函数不能调用主函数。
主程序(main())可以根据需要用来调用函数。当函数执行完毕时，就发出返回(return)指令，而主程序main()后面的指令来恢复主程序流的执行。

## Slide 270
3.7.5任务15-5：相关知识
2.函数的定义
从函数的形式看，函数可分为无参数函数和有参数函数构成。前者在被调用时没有参数传递，后者在被调用时有参数传递。
（1）无参数函数定义的一般形式
类型说明符 函数名（void） /*用“void”声明函数无返回值*/
{
说明部分
语句部分
}

## Slide 271
3.7.5任务15-5：相关知识
类型说明符定义了函数返回值的类型。如果要让函数返回一个无符号字符型数据时，需要用“unsigned char”来作为类型说明符。如果函数没有返回值，需用“void”作为类型说明符。如果没有类型说明符出现，函数返回值默认为整型值。例如：
void delay(void) /*第一个void声明函数无返回值*/
{
unsigned int n; //函数体的说明部分
for(n=0;n<50000;n++) //语句部分
; //语句部分
}

## Slide 272
3.7.5任务15-5：相关知识
（2）有参数函数定义的一般形式
类型说明符 函数名（形式参数列表） /*形式参数超过一个时，用逗号隔开*/
{
声明部分
语句部分
}

## Slide 273
3.7.5任务15-5：相关知识
有参数函数在被调用时，主调函数将实际参数传递给这些形式参数。例如：
//函数功能：计算x和y中的最小值
int min(int x，int y) /*定义整型函数，x和y为形式参数*/

## Slide 274
3.7.5任务15-5：相关知识
{
int z ; //函数体的声明部分
z=x<y？x:y;// 语句部分
return(z);/*语句部分,如果要返回一个数值给主调函数，需要关键字“return”*/
}

## Slide 275
3.7.5任务15-5：相关知识
//函数功能：主函数
void main(void)
{
int R;
R=min(2019,3019);/*调函数main(),获得返回值，2019和3019为实际参数*/
}

## Slide 276
3.7.5任务15-5：相关知识
关于返回值需要说明如下：
（1）返回值是通过return语句获得的；
（2）返回值的类型必须与函数定义的类型一致；
（3）如果函数无返回值，需要用“void”声明无返回值。
3.局部变量与全局变量
在函数内部定义的变量称为局部变量。局部变量只在该函数内有效。例如，一个函数定义了变量“x”为整型数据，另一个函数则把变量“x”定义为字符型数据，两者之间互不影响。

## Slide 277
3.7.5任务15-5：相关知识
全局变量也称为外部变量，它定义在函数的外部，最好在程序的顶部。它的有效范围为从定义开始的位置到源文件结束。全局变量可以被函数内的任何表达式访问。如果全局变量和某一函数的局部变量同名时，在该函数内，只有局部变量被引用，全局变量被自动“屏蔽”。

## Slide 278
全程变量说明
main( ) /* 主函数*/
{
局部变量说明
执行语句
}
function_1 (数据类型 形式参数, 数据类型 形式参数……)
{
局部变量说明
执行语句
………}
3.7.5任务15-5：相关知识

## Slide 279
3.7.5任务15-5：相关知识
4.指针变量作为函数参数
函数的参数不仅可以是数据，也可以是指针，它的作用是将一个变量的地址传送到另一个函数中。例如：
//函数功能：计算两个整数的和
Int sum(int*p1，int *p2) /*定义整型函数sum()，形参为两个整型指针p1和p2*/

## Slide 280
3.7.5任务15-5：相关知识
{
int z；//定义整型变量z
z=*p1+*p2；/*用指针运算符“*”取得两个指针所指变量的值，求和后存入z*/
return (z)；//返回计算结果给主调函数
}

## Slide 281
3.7.5任务15-5：相关知识
//函数功能：主函数
void main(void)
{
int u，v，w；//定义整型变量
int *pointer_1， *pointer_2；/*定义两个整型指针pointer_1和pointer_2*/
u=1234；
v=5678；
pointer_1=&u；//将pointer_1指向变量u
pointer_2=&v；//将pointer_2指向变量v
z=sum(pointer_1， pointer_2)；/*将两个指针pointer_1和pointer_2作实参传送*/
}

## Slide 282
3.7.5任务15-5：相关知识
5.数组作为函数参数
一个数组的名字表示该数组的首地址，所以用数组名作为函数的参数时，被传递的就是数组的首地址，被调用函数的形式参数必须定义为指针型变量。例如：

## Slide 283
3.7.5任务15-5：相关知识
//函数功能：计算10个整数的总和
Int sum(int a[ ]) /*定义整型函数sum()，形参为整型数组的首地址*/
{
int total；//定义整型变量total
unsigned char i；
total=0；
for(i=0；i<10；i++)

## Slide 284
3.7.5任务15-5：相关知识
return (total);//返回计算结果
}
//函数功能：主函数
void main(void)
{
int x；//定义整型变量
int b[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}；//定义整型数组b
x=sum(b)； /*将整型数组b的名字作为实际参数传递给函数sum()，并把返回值存入x*/
}

## Slide 285
3.7.5任务15-5：相关知识
6.函数型指针
在C语言中，指针变量除能指向数据对象外，也可以指向函数。一个函数在编译时，分配了一个入口地址，这个入口地址就称为函数的指针。可以用一个指针变量指向函数的入口地址，然后通过该指针变量调用此函数。
定义指向函数的指针变量的一般形式如下：
类型说明符 （*指针变量名）（形参列表）
函数的调用可以通过函数名调用，也可以通过函数指针来调用。要通过函数指针调用函数，只要把函数的名字赋给该指针就可以了。例如：

## Slide 286
3.7.5任务15-5：相关知识
//函数功能：求两个整数中的最大值
int max(int x，int y) /*定义整型函数max()，形参为两个整型数x和y*/
{
int z；//定义整型变量z
z=x>y？x：y；
return (z);//返回计算结果给主调函数
}

## Slide 287
3.7.5任务15-5：相关知识
//函数功能：主函数
void main(void)
{
int (*p)(int a，int b)；/*定义指向函数型指针变量p，形参为a和b*/
int u，v，w；

## Slide 288
3.7.5任务15-5：相关知识
u=1234；
v=5678；
p=max；/*把被调函数的名字（地址）赋给指针变量p，即p指向被调函数*/
w=(*p)(u，v)；/*通过函数型指针调用函数max()，并把返回值存入w*/
}

## Slide 289
3.7项目15：认识C51的函数
小结：
（1）C51的函数概述；
（2）函数的分类；
（3）函数的参数传递和函数值；
（4）函数的调用；
（5）C51函数的定义。
课后练习32、33

## Slide 290
模块3 小结
1.C语言包括标识符、关键字、运算符、分隔符、常量、和注释等。标识符是一种单词，它用来给变量、函数、符号常量、自定义类型等命名。关键字是一种已被系统使用过的具有特定含义的标识符。用户不得再用关键字给变量等命名。
2.数据的不同格式叫数据类型。C51的基本数据类型有字符型、整型、长整型、浮点型、位型及SFR型。存储类型是指变量被放在机器存储器中的位置。在80C51单片机中，C51支持的存储类型有：bdata、data、idata、pdata、xdata、code；

## Slide 291
模块3 小结
3.80C51硬件结构的C51定义： SFR及其特定位的定义；并行接口及片外扩展I/O口的定义；位变量的定义。
4.C语言常用运算符按功能可分为6类：算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、位操作运算符、赋值运算符、其他类运算符。

## Slide 292
5.C51的数组：
①数组是一种自定义的数据类型。这种数据类型的特点是它的数目固定、类型相同的若干变量的有序集合。
②如何定义数组。
③数组元素如何表示。
④如何对数组进行初始化。
⑤如何给数组赋值。
⑥字符数组在初始化时有何特点。
模块3 小结

## Slide 293
6.指针：
①指针是一种用来存放某个变量或对象的地址值的特殊变量，指针存放了哪个变量或对象的地址值，则该指针就指向哪个变量或对象，指针的类型是指指针所指变量或对象的类型。
②指针的定义格式
③指针的赋值
④使用指针表示数组元素
模块3 小结

## Slide 294
7.函数
①函数的基本概念：函数的定义格式。函数的说明方法。函数的参数。函数的返回值。
②函数的调用方法。
③函数的实参和形参：调用函数的参数为实参，被调用函数的参数为形参。
④函数的调用方式。
模块3 小结

## Slide 295
再见
模块3认识单片机C51语言
程序设计

## Slide 296
3.8拓展项目实训
3.8.1项目16：用P2口控制8只LED左循环流水灯亮
3.8.2项目17：用开关S控制实现蜂鸣器报警
3.8拓展项目实训

## Slide 297
3.8.1项目16：用P2口控制8只LED左循环流水灯亮
1.项目要求
（1）掌握“左移”运算及编程；
（2）掌握二进移位；
（3）掌握循环次数设置及编程；
（4）掌握无限循环、延时编程。
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮

## Slide 298
2.项目描述
用P2口控制8只LED左循环流水灯亮。把数“0xff”进行“<<”左移8位运算，实现8只LED左循环流水灯亮。
3.项目实现
（1）分析
设一个十六进制数“0xff”，展开为二进制数为11111111B，进行左移1位“P2=P2<<1”运算 ，即“11111111B→11111110”，规则为高位丢掉，低位添0，把运算结果送P2口显示，使LED0亮，再进行左移1位运算“11111110→11111100”，把运算结果送P2口显示即LED0、LED1亮，……经过8次左移后，P2=00000000B,8只LED灯全亮。然后重新使P2=0xff，如此循环，就可以实现8只LED左循环流水灯亮。
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮

## Slide 299
（2）程序设计
先建立文件夹“XM16”,然后建立“XM16”工程项目，最后建立源程序文件“XM16.c”，输入如下源程序：
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮

## Slide 300
/*************************************************
函数功能：延时约150ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<250;j++)
;
}
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮

## Slide 301
/*******************************************************
函数功能：主函数
********************************************************/
void main(void)
{
unsigned char i ;
while(1) //无限循环
{
P2=0xff ; //设置初始值
delay(); //150ms延时
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮

## Slide 302
for（i=0；i<8；i++）//循环次数设置为8
{
P2= P2<<1; //左移一次
delay(); //150ms延时
}
}
}
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮

## Slide 303
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM16.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以看到用P2口控制8只LED左循环流水灯亮，效果图如图3-25所示。
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮
项目16仿真

## Slide 304
3.8.1项目16：用P2口控制
8只LED左循环流水灯亮
图3-25用P2口控制8只LED左循环流水灯亮

## Slide 305
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警
3.8.2项目17：用开关S控制实现蜂鸣器报警
1.项目要求
（1）掌握“for”语句功能及编程；
（2）掌握延时时间的计算方法；
（3）掌握声音时间的计算方法；
（4）掌握“while”语句功能及编程；
（5）掌握“switch”语句功能及编程；
（6）掌握延时程序编写。

## Slide 306
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警
2.项目描述
设计用两个开关S1、S2控制P1.0引脚实现蜂鸣器报警的程序。要求为：
（1）开关S1、S2分别接到P3.0、P3.1引脚上；
（2）蜂鸣器接到P1.0引脚上；
（3）开关S1闭合发出频率为1KHz的声，发声时间为1s；
（4）开关S2闭合发出频率为500Hz的声，发声时间为0.5s。

## Slide 307
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警
3.项目实现
（1）分析
设单片机晶振频率为12MHz，则机器周期为1µs。开关S1、S2闭合讨论如下：
①开关S1闭合要求发出频率为1KHz的声，只要让单片机的P1.0引脚的电平信号每隔音频的半个周期取反一次即可发出1KHz音频。音频的周期为T=1/1000Hz=0.001s，即1000µs，半个周期为1000µs/2=500µs,即在P1.0引脚上每500µs取反一次即可发出1KHz音频。而延时500µs需要消耗机器周期数N=500µs /3=167，即延时每循环167次，就可让P1.0引脚上取反一次就可以得到1KHz音频。

## Slide 308
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警
发声时间的控制。1KHz音频要求发声时间为1s=1000ms，而1KHz音频的周期为1/1000Hz=0.001s=1ms，则需要1000ms/1ms=1000个声音周期。
②开关S2闭合要求发出频率为500Hz的音，只要让单片机的P1.0引脚的电平信号每隔音频的半个周期取反一次即可发出500Hz音频。音频的周期为T=1/500Hz=0.002s，即2000µs，半个周期为2000µs/2=1000µs,即在P1.0引脚上每1000µs取反一次即可发出500Hz音频。

## Slide 309
而延时1000µs需要消耗机器周期数N=1000µs/3=333，即延时每循环333次，就可让P1.0引脚上取反一次就可以得到500Hz音频。
发声时间的控制。500Hz音频要求发声时间为0.5s=500ms，而500Hz音频的周期为1/500Hz=0.002s=2ms，则需要500ms/2ms=250个声音周期。
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 310
（2）程序设计
先建立文件夹“XM17”,然后建立“XM17”工程项目，最后建立源程序文件“XM17.c”，输入如下源程序：
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 311
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
sbit S1=P3^0; //定义按键S1接入P3.0引脚
sbit S2=P3^1; //定义按键S2接入P3.1引脚
sbit sound=P1^0; //将sound位定义为P1.0引脚
unsigned int keyval;
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 312
/*************************************************
函数功能：延时30ms
**************************************************/
void delay(void)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<1000;i++)
;
}
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 313
/*************************************************
函数功能：延时以形成约1KHz音频
**************************************************/
void delay1KHz(void)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<167;i++)
;
}
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 314
/*************************************************
函数功能：延时以形成约500Hz音频
**************************************************/
void delay500Hz(void)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<333;i++)
;
}
/*******************************************************
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 315
/*************************************************
函数功能：发声1s时间的控制
**************************************************/
void sound1s(void)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<1000;i++)
{
sound =0; //P1.0引脚输出低电平
delay1KHz(); //延时以形成半个周期
sound =1; //P1.0引脚输出高电平
delay1KHz(); //延时以形成约个周期1KHz音频
}
}
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 316
/*************************************************
函数功能：发声0.5s时间的控制
**************************************************/
void soundBans(void)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<250;i++)
{
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 317
sound =0; //P1.0引脚输出低电平
delay500Hz(); //延时以形成半个周期
sound =1; //P1.0引脚输出高电平
delay500Hz(); //延时以形成约个周期1KHz音频
}
}
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 318
/*************************************************
函数功能：键盘扫描子程序
**************************************************/
void key_scan(void)
{
if(S1==0) //按键S1被按下
keyval=1; //每个按键设置一个按键值
delay();
if(S2==0) //按键S2被按下
keyval=2;
delay();
}
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 319
/*************************************************
函数功能：主函数
**************************************************/
void main(void) //主函数
{
keyval=0; //按键值初始化为0
while(1) //无限循环
{
key_scan(); //调用键盘扫描子程序
switch(keyval) //设置switch语句的条件表达式keyval
{
case 1: sound1s(); //如果 keyval =1，发声1s时间的控制
break; //跳出switch语句
case 2: soundBans(); //如果keyval =2，发声0.5s时间的控制
break;
}
}
}
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 320
（3）用Proteus软件仿真
经过Keil软件编译通过后，在ProteusISIS编辑环境中绘制仿真电路图，将编译好的“XM17.hex”文件加载到AT89C51里，然后启动仿真，就可以听到用开关S控制实现蜂鸣器报警，效果图如图3-26所示
图3-26用开关S控制实现蜂鸣器报警
3.8.2项目17：用开关S
控制实现蜂鸣器报警

## Slide 321
单片机原理及应用
谢谢
Thanks!