## Slide 1
《数字音频处理教程》
第二章
数字音频制作基础
清华大学出版社

## Slide 2
数字音频硬件基础
数字音频基础
常用的音频制作软件
2.1
2.2
内容导航
CONTENTS
2.3

## Slide 3: 2.1数字音频基础
数字音频，就是利用数字技术处理声音的方法，是一种利用数字化的手段对声音进行录制、存放、编辑、压缩或播放的技术。
在时间（或空间）和幅度上都是连续的信号称为模拟信号。
时间和幅度都用离散的数字表示的信号就称为数字信号
从模拟信号到数字信号的转换为模数转换，记为A/D(Analog-to-Digital)；称从数字信号到模拟信号的转换为数模转换，记为D/A

## Slide 4: 2.1.2声音信号的数字化

## Slide 5: 2.1.2声音信号的数字化
将连续的模拟信号变换成离散的数字信号是由采样、量化和编码三个基本环节完成的。
采样（抽样）
将时间上、幅值上都连续的模拟信号在采样脉冲的作用下,转换成时间上离散(时间上有固定间隔)但幅值上仍连续的离散模拟信号
量化：连续幅度的离散化
  编码：用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值
声音信号的采样量化编码过程

## Slide 6: 2.1.3声音数字化的技术指标
采样频率
量化位数
声道数
编码算法
数据传输率
采样频率是指一秒钟内采样的次数。
采样频率的选择应该遵循奈奎斯特采样理论：如果对某一模拟信号进行采样，则采样后可还原的最高信号频率只有采样频率的一半，或者说只要采样频率高于输入信号最高频率的两倍，这样就能把以数字表达的声音没有失真地还原成原来的模拟声音，这叫做无损数字化。
奈奎斯特采样定理可用公式表示为：
fs ≥ 2 fmax 或者 Ts ≤ Tmin / 2
其中，fs为采样频率、fmax为被采样信号的最高频率、Ts为采样周期、Tmin为最小采样周期。

## Slide 7: 2.1.3声音数字化的技术指标
采样频率
量化位数
声道数
编码算法
数据传输率
量化位数是对模拟音频信号的幅度轴进行数字化所采用的位数，它反映度量声音波形幅度的精度，决定了模拟信号数字化以后的动态范围。
量化位数的大小影响到声音的质量，位数越多，声音的质量越高，而需要的存储空间也越多；位数越少，声音的质量越低，需要的存储空间越少。
常用的采样精度为8bit/s、12 bit/s、16bit/s、20bit/s、24bit/s等

## Slide 8: 2.1.3声音数字化的技术指标
采样频率
量化位数
声道数
编码算法
数据传输率
声道数有单声道和双声道、多声道之分。
双声道又称为立体声，在硬件中要占两条线路，音质、音色好，但立体声数字化后所占空间比单声道多一倍。
多声道的环绕声方式如4.1、5.1、6.1、7.1声道

## Slide 9: 2.1.3声音数字化的技术指标
采样频率
量化位数
声道数
编码算法
数据传输率
编码的作用其一是采用一定的格式来纪录数字数据，其二是采用一定的算法来压缩数字数据以减少存贮空间和提高传输效率
压缩算法包括有损压缩和无损压缩。
压缩编码的基本指标之一就是压缩比，它通常小于1。压缩越多，信息丢失越多、信号还原后失真越大。

## Slide 10: 2.1.3声音数字化的技术指标
采样频率
量化位数
声道数
编码算法
数据传输率
音频信号数字化后，其数据传输率与信号在计算机中的实时传输有着直接的关系。
对于无压缩的数字音频来说，数据传输率可以按以下公式计算：
数据传输率=采样频率×量化位数×声道数
其中数据传输率以每秒比特（bit/s）为单位，采样频率以赫兹（Hz）为单位，量化位数以比特（bit）为单位，对于声道数，单声道值为1，立体声为2.

## Slide 11: 2.1.3声音数字化的技术指标
采样频率
量化位数
声道数
编码算法
数据传输率
例如，以22.05kHz的采样率，8位的量化对单声道音频信号进行采样，则该音频数据传输率为
22.02(kHz)×8（bit）×1=176.4(kb/s)，
那么一分钟的数字音频的数据量为
176.4(kb/s) ×60(s) ／8=1323000（Byte）≈1.26(MB)
对于我们所说的CD的音质，即44.1kHz的采样频率，16位的量化位数，立体声标准的数字音频，一分钟的数据量为
44.1 (kHz)×16（bit）×2×60(s)=10584000（Byte）≈10.09(MB)

## Slide 12: 2.1.4音频信号的质量指标
频带宽度
动态范围
信噪比
主观度量法
音频信号的频带越宽，所包含的音频信号分量越丰富，因此音质就越好
通常以声音信号的带宽来衡量声音的质量。根据声音的频带宽度，通常把声音的质量分成5个等级，由低到高分别是电话、调幅广播、调频广播、激光唱盘和数字录音带的声音
声音质量和数据率
几种音频业务的频带宽度

## Slide 13: 2.1.4音频信号的质量指标
频带宽度
动态范围
信噪比
主观度量法
动态范围是最大音量与最小音量之间的声音级差。
动态范围越大，信号强度的相对变化范围越大，音响效果越好
几种音频业务的动态范围

## Slide 14: 2.1.4音频信号的质量指标
频带宽度
动态范围
信噪比
主观度量法
信噪比（SNR，Signal to Noise Ratio）是正确信号能量与噪声能量之比的简称。SNR的单位为分贝(dB)
信噪比是衡量信号质量的标准之一，也是一个最常用的技术指标。
对音频设备而言，信噪比越大，声音质量越好。在设计任何一个声音编码系统都要使信噪比尽可能大，从而得到尽可能好的声音质量。

## Slide 15: 2.1.4音频信号的质量指标
频带宽度
动态范围
信噪比
主观度量法
人的感觉机理对声音的度量最有决定意义。感觉上的、主观上的测试是评价声音质量不可缺少的部分。可靠的主观度量值是较难获得的
主观平均判分法：主观度量声音质量的方法，召集若干实验者，由他们对声音质量的好坏进行评分，求出平均值作为对声音质量的评价。所得的分数称为主观平均分(mean opinion score，MOS)

## Slide 16
数字音频硬件基础
数字音频基础
常用的音频制作软件
2.1
2.2
内容导航
CONTENTS
2.3

## Slide 17: 2.2数字音频硬件基础
话筒
调音台
监听设备
数字音频工作站
录音棚
话筒也叫做传声器。它是在录音中拾取声音信号，并将声音信号转换成电信号的基本设备。
话筒的分类可以按用途分为录音（广播）及演出用话筒、通讯用话筒和专业测量用话筒；按照换能方式来划分，话筒可以分为电动式（包括动圈式和带式）、电容式（包括驻极体式）、电磁式、压电式等。当然还有其他一些划分方式，比如按照振膜受力、指向、有线或无线等角度来划分
动圈话筒
电容话筒

## Slide 18: 2.2数字音频硬件基础
话筒
调音台
监听设备
数字音频工作站
录音棚
调音台又称调音控制台，是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目经常使用的重要设备，相当于声音制作的调控中心。
调音台由输入部分，输出部分以及监听部分组成。
调音台

## Slide 19: 2.2数字音频硬件基础
话筒
调音台
监听设备
数字音频工作站
录音棚
音染就是将声音本质、原声受到了额外的干扰，出现了多余的声音，或者改变了声音的原貌。
监听设备是用于听音室、录音室等制作音频节目时的监听使用，它具有失真小、频响宽而平直、声音结像清晰、对信号很少修饰等特性，最能真实地重现声音的原来面貌
常见的监听设备有监听功放、监听音箱和监听耳机。监听音箱的本质就是尽量杜绝音箱对声音造成的音染，所以与其他的主放音音箱是有一定差别的。专业的监听耳机和平时用的耳机在耳罩的材料选用、隔音效果、耳压等方面都有很大差别

## Slide 20: 2.2数字音频硬件基础
话筒
调音台
监听设备
数字音频工作站
录音棚
监听音箱
监听功放

## Slide 21: 2.2数字音频硬件基础
话筒
调音台
监听设备
数字音频工作站
录音棚
数字音频工作站（Digital Audio Workstation，简称DAW）是一种用来处理、交换音频信息的计算机系统。
音频工作站由硬件和软件组成。硬件部分包括计算机控制部分，专业的音频信号处理卡，数字信号处理器(DSP)等等，软件部分则包括一些功能软件和插件程序，实现对音频的编辑处理以及混音功能
从专业的角度上，音频工作站应该能够同时播放至少8个音频轨；具有快捷、精细的音频剪辑功能；具有完善的混音功能。配备专业的音频卡。专业音频卡一般要支持96 kHz采样率，24位量化位数 ，具有低失真、高信噪比等特点，而且专业级的音频卡还提供专业的音频接口。

## Slide 22: 2.2数字音频硬件基础
话筒
调音台
监听设备
数字音频工作站
录音棚
录音棚又叫录音室，它是人们为了创造特定的录音环境声学条件而建造的专用录音场所，是录制电影、歌曲、音乐等的录音场所，录音室的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用
录音棚的工作示意图

## Slide 23
数字音频硬件基础
数字音频基础
常用的音频制作软件
2.1
2.2
内容导航
CONTENTS
2.3

## Slide 24: 2.3常用的音频制作软件
专用软件
音频处理类
MIDI音序类
音源类
音频格式转换软件
专用软件一般来说需要与配套的硬件板卡共同工作才能发挥它的作用，因此往往在一些专业级工作站中出现，他们的功能强大，有独立开发的DSP处理系统，与硬件板卡的结合更加彻底、全面，性能也更加优秀。
Pro Tools是目前最为专业的音频制作工具，是录音行业的业界标准。

## Slide 25: 2.3常用的音频制作软件
专用软件
音频处理类
MIDI音序类
音源类
音频格式转换软件
音频处理类软件的主要功能包括录音、压缩、混音、编辑、后期效果及母带处理等。
Adobe Audition是一个专业音频编辑和混合环境，其前身为 Cool Edit
Samplitude 2496一般都简称为SAM 2496，是由德国公司MAGIX出品的数字音频工作站软件，支持各种格式的音频文件，能够任意切割、剪辑音频，自带有频率均衡、动态效果器、混响效果器、降噪、变调等多种音频效果器
Sound Forge是Sonic Foundry公司开发的一款单轨录音软件单轨录音，顾名思义就是指同时只能进行一个声部（音轨）的录制。

## Slide 26: 2.3常用的音频制作软件
专用软件
音频处理类
MIDI音序类
音源类
音频格式转换软件
音序软件的主要功能是将演奏者实时演奏的音符、节奏信息以及各种表情控制信息，如速度、触键力度、颤音以及音色变化等以数字方式，在电脑中记录下来，然后对记录下来的信息进行修改编辑，并发送给音源，音源即可自动演奏播放。
Sonar(Cakewalk)是最早的MIDI制作音序器软件。
Cubase/Nuendo均出自德国Steinberg公司， Cubase定位面向个人工作室。Nuendo已经成为专业圈中使用最广泛的专业音乐制作软件。它的功能极其强大，是一个集MIDI制作、录音混音、视频等诸多功能为一身的高档工作站软件
Logic Studio是由苹果公司推出的一套音乐制作软件套装

## Slide 27: 2.3常用的音频制作软件
专用软件
音频处理类
MIDI音序类
音源类
音频格式转换软件
音源类是目前发展速度最快、产品最多的一类软件。
从软件运行状态划分，可分为:以插件运行方式和独立运行方式两类。
从音色来源划分，分为采样类的和软波表类两类，采样类的音色软件是将真实乐器的各种音色及技法原封不动记录下来，供客户恰当应用。如Vienna Symphonic、EastWest等，波表类的音色则是“计算”出来的或模仿、或创新的音色，如Steinberg Hypersonic、yama-haXG100等。
从插件格式划分，则有Dxi、VSTi、AudioUnits、TDM、HTDM、RTAS等多种格式
按虚拟乐器的乐器特点划分，可分为电子、管弦、打击、民乐、键盘等组别，也可分为综合类和单一型两类

## Slide 28: 2.3常用的音频制作软件
专用软件
音频处理类
MIDI音序类
音源类
音频格式转换软件
Ease Audio Converter
Ease Audio Converter适用于音频文件的压缩与解压缩，它可以将任何中压缩格式转换成WAVE格式，或者是将WAVE格式的文件转换成任何一种压缩格式。
Super Video to Audio Converter
Super Video to Audio Converter是一款从视频中提取音频的工具，它支持从AVI、 MPEG、VOB、WMV/ASF、 RM/RMVB、MOV格式的视频文件提取出音频，保存成MP3、 WAV、 WMA或者OGG格式的音频文件。

## Slide 29: 本章小结
本章内容主要介绍了数字音频基础包括模拟信号与数字信号，声音信号的采样、量化和编码的数字化过程，声音数字化的技术指标和音频信号的质量指标，再介绍了数字音频的常用的硬件主要有话筒、调音台、监听设备以及数字音频工作站和录音棚等，最后简单介绍了常用的音频制作软件主要包括专用软件如Pro Tools，音频处理软件如Adobe Audition和MIDI音序类软件以及音频格式转换软件等。

## Slide 30
THANKS