## Slide 1: Packet Tracer 6.2 使用简介
主讲 俞海英 教授
中国人民解放军陆军工程大学
Notes: 1、 我们这门课程是一门实验课程，每个实验都需要在具体网络环境中完成，但是要构建一个实际的网络环境，成本是非常高的，要构建各种类型的网络环境几乎是不可能的。Cisco Packet Tracer是一个非常理想的软件实验平台，可以完成各种规模校园网和企业网的设计、配置和调试过程。除了不能与实际物理接触，Cisco Packet Tracer提供了和实际实验环境几乎一样的仿真环境。

## Slide 2: 学习内容
主要功能
操作界面
配置方式
Notes: 2、 下面我们就来了解一下这个软件的主要功能，操作界面、配置模式。

## Slide 3: 主要功能
1、设计、配置和调试网络
实现Cisco主流设备配置过程
实现各种类型网络设计、调试过程
2、模拟协议操作过程
查看设备的控制信息
查看分组传输过程中的变换过程
查看协议执行流程
培养实际网络的设计、配置、调试和维护能力
有利于理解网络技术
和网络工作原理
Notes: 3、 软件主要提供两大功能
一是设计、配置和调试网络，具体来说可以：
4、  实现Cisco主流设备配置过程
 实现各种类型网络设计、调试过程
通过这些操作过程培养实际网络的设计、配置、调试和维护能力
5、 二是模拟协议操作过程，具体来说可以
 查看设备的控制信息
 查看分组传输过程中的变换过程
 查看协议执行流程
这些内容的学习非常有利于我们理解网络技术和网络工作原理

## Slide 4: 主要功能
3、支持考试所要求的命令和实验环境
支持全国计算机等级考试三级网络技术中所有涉及的Cisco设备配置命令
可以仿真CCNA考试实验环境
Notes: 6、 我们许多同学会去参加各类计算机等级考试，这个PT软件支持以下两类考试所要求的命令和实验环境：
一是支持全国计算机等级考试三级网络技术中所有涉及的Cisco设备配置命令
二是可以仿真CCNA考试实验环境
Packet Tracer提供了和实际实验环境几乎一样的仿真环境。下面我们来简单学习这个软件的主要功能界面

## Slide 5
设备类型
选择框
设备型号选择框
用户创建分组窗口
模式
选择栏
公共
工具栏
主工具栏
菜单栏
工作区选择栏
逻辑工作区：显示各个网络设备之间连接状况和拓扑结构
物理工作区：模拟实际的物理工作环境，比如城市、楼宇、
设备配线间等
Notes: 这是进入PT软件后的主界面，这是一个标准的Windows窗口界面，最上面是菜单栏，接着下面是工具栏。工具栏的左下方是工作区选择栏，有两个工作区，物理工作区：模拟实际的物理工作环境，比如城市、楼宇、设备配线间等，现在窗口显示的是一个城市中有三栋楼房。逻辑工作区：是设计和调试网络的工作区，这个工作区显示各个网络设备之间连接状况和拓扑结构。
 这是公共工具栏，列出了用来设计和调试网络的一些工具。
 这是设备类型选择框，上面列出了设计网络时可以使用的各种设备。这是设备型号选择框，配合设备类型选择框使用，当选择了一种类型的设备时候，设备型号选择框显示该类型设备的各种型号。
 这是用户创建的分组窗口，主要显示网络调试过程的一些提示信息。
 这是模式选择栏，有两种模式，

## Slide 6
设备类型
选择框
设备型号选择框
用户创建分组窗口
模式
选择栏
公共
工具栏
主工具栏
菜单栏
工作区选择栏
实时操作模式：进行网络设计、设备配置、验证网络任何两个终端之间的连通性
Notes: 一是实时操作模式：主要用来进行网络设计、设备配置、验证网络任何两个终端之间的连通性

## Slide 7
事件列表
命令按钮
协议列表
模拟操作模式：给出分组端到端传输过程中的每一个步骤，及每一个步骤涉及的报文类型、报文格式和报文处理流程。
Notes:  另一个是模拟操作模式：给出分组端到端传输过程中的每一个步骤，及每一个步骤涉及的报文类型、报文格式和报文处理流程。
事件列表给出报文的传输过程，命令按钮，是控制报文传输过程的一些命令，根据需要选择不同命令。协议列表列出了各种各样的协议，选择要查看的协议的报文。

## Slide 8: 配置方式
设备类型
选择框
设备型号选择框
实时模式
逻辑工作区
Notes: 8、 接下来我们来看一下如何配置设备，首先我们要选择一个需要配置的设备。刚才我已经说了，我们要选择逻辑工作区，并在实时操作模式下设计网络。我们先在工作区选择栏选择逻辑工作区，然后在模式选择栏选择实时操作模式，假定我们要对一个路由器进行配置，我们现在设备类型选择栏选择路由器，然后在设备型号选择栏选择其中一种类型，比如Cisco 1841路由器，按住鼠标左键将其拖放到工作区的任意位置，释放鼠标左键。单击网络设备进入网络设备的配置界面。

## Slide 9: 配置方式
物理（Physical）配置
图形（Config）接口
命令行接口（CLI）
三种配置方式
Notes: 9、 每一个网络设备通常有物理（Physical）、图形接口（Config）、命令行接口（Command Line Interface，CLI）三个配置选项。

## Slide 10: 配置方式
物理（Physical）配置
用于为网络设备配置不同功能的模块
可供配置的模块
插槽
电源开关
Notes: 10、 物理（Physical）配置用于为网络设备选择可选模块，比如现在是路由器1841的物理配置界面，左边列出的是可以选择的所有模块，右边是路由器的两个插槽。如果要把某个模块放入插槽，先关闭电源，然后选定模块，按住鼠标左键将其拖放到指定插槽，释放鼠标左键。如果需要从某个插槽取走模块，同样也是先关闭电源，然后选定某个插槽模块，按住鼠标左键将其拖放到模块所在位置，释放鼠标左键。

## Slide 11: 配置方式
图形（Config）接口
完成简单网络的设计和配置
观察简单网络的工作原理
观察简单网络的协议操作过程
比如：配置IP地址信息、子网掩码、静态路由项等
Notes: 11、 图形（Config）接口为初学者提供方便、易用的网络设备配置方式，是初学者入门的捷径。通过图形接口提供的基本配置功能，可以完成简单网络的设计和配置过程，观察简单网络的工作原理和协议操作过程，以此验证教学内容。这是路由器1841图形接口的配置界面，通过图形接口很方便地接可以配置路由器接口的IP地址、子网掩码，配置路由器静态路由项等。更难得的是，在用图形接口配置网络设备的同时，Packet Tracer给出完成同样配置过程需要的IOS命令序列。就在下面这个框里，关于IOS命令后面详细介绍。

## Slide 12: 配置方式
命令行接口（CLI）
需要重点掌握的配置方式
提供与实际Cisco设备完全相同的配置界面和配置过程
难点在于需要掌握Cisco IOS命令
Notes: 12、 命令行接口（CLI）提供与实际Cisco设备完全相同的配置界面和配置过程，是我们需要重点掌握的配置方式。掌握这种配置方式的难点在于需要我们掌握Cisco IOS命令，并会灵活运用这些命令。在以后章节中不仅对用到的Cisco IOS命令进行解释，还对命令的使用方式进行讨论。

## Slide 13: 小结
PT软件能够模拟真实网络
操作界面包括
  设计网络
  调试、跟踪
  模拟物理环境
配置方式：物理接口、图形接口、命令行接口