## Slide 1: Cisco网络设备IOS 命令模式
主讲 俞海英 教授
中国人民解放军陆军工程大学
Notes: 我们知道一台电脑的核心软件是操作系统比如Windows操作系统，网络设备的核心软件就是互联网操作系统IOS。IOS用户界面是命令行接口界面，用户通过输入命令实现对网络设备的配置和管理。

## Slide 2: 学习内容
用户模式
特权模式
全局模式
IOS辅助工具

## Slide 3: Cisco网络设备组成
Cisco
网络设备
硬件系统
软件系统
核心软件：互联网操作系统IOS
（Internetwork Operating System）
DRAM
NVRAM
FLASH
ROM
Console
Interface
DRAM
NVRAM
Harddisk
ROM
Console
Interface
Monitor
Keyboard
    用户模式
    （User mode）
    特权模式（Privileged mode）
    全局模式
    （Global mode）
操作模式
Notes: Cisco网络设备可以看作是专用计算机系统，同样由硬件系统和软件系统组成，核心系统软件是互联网操作系统（Internetwork Operating System，IOS），IOS用户界面是命令行接口界面，用户通过输入命令实现对网络设备的配置和管理。为了安全，IOS提供三种命令行模式，分别是用户模式（User mode）、特权模式（Privileged mode）和全局模式（Global mode），不同模式下，用户具有不同的配置和管理网络设备的权限。

## Slide 4
  用户模式是权限最低的命令行模式
      只能查看一些网络设备的状态
      不能具体配置网络设备
      不能修改网络设备状态和控制信息
  缺省的交换机/路由器提示符为：
      Route>
      Switch>
  如果设置了交换机/路由器的名字，则提示符为：
  交换机的名字>
  路由器的名字>
用户模式

## Slide 5
由一般用户模式切换到特权模式键入：
    Switch >enable
缺省的特权模式提示符为：
    Switch#
    Router#
特权模式下，绝大多数命令用于测试网络，检查系统等
Switch#show vlan （显示所有VLAN）
    Switch#show mac-address-table （显示mac地址列表）
不能对端口及网络协议进行配置
特权模式

## Slide 6: 全局模式
在特权模式下键入以下命令进入全局设置模式：
    Switch# configure terminal
    进入全局设置模式，其缺省提示符为：
        Switch (config)#
    全局设置模式可以设置一些全局性的参数

## Slide 7: 全局模式
几个配置命令：
  1、配置路由器或者交换机的名字
    hostname 路由器（或者交换机）的名字
    比如，把交换机的名字设置为SwitchA，命令：
    Switch (config)# hostname SwitchA
    输入命令后，提示符变为：
    SwitchA (config)#

## Slide 8: 全局模式
  2、设置进入超级权限时的口令
    enable password 口令字符串
    口令没有加密，看到口令字符串
    enable secret 口令字符串
    口令经过加密，无法看到口令字符串
    比如，设置进入特权模式的口令为abc
    Switch(config)#enable password abc
    设置口令后，从一般模式进入特权模式：
    Switch>enable
    Password：

## Slide 9: 全局模式
3、进入网络设备功能块的配置
比如：进入路由器某个接口的配置状态，命令：
  Router (config)# interface 接口号
  假定进入接口2配置状态：
  Router (config)# interface fastEthernet0/2
  提示符变为：
  Router(config-if)#
  此时可以对路由器2号接口配置IP地址等信息

## Slide 10: IOS辅助工具
1．查找工具
如果忘记某个命令，或是命令中的某个参数，可以通过输入？完成查找过程。比如：
  copy ? 或copy run ?
  在任何模式下，打一个“？”即可以显示在该模式下的所有命令
2． 命令和参数允许输入部分字符，比如：
  interface fastEthernet 0/0 可以写成：
  int f0/0
Notes: 1．查找工具
如果忘记某个命令，或是命令中的某个参数，可以通过输入？完成查找过程。在某种模式命令提示符下，通过输入？，界面将显示该模式下允许输入的命令列表。如图1.9所示，在全局模式命令提示符下输入？，界面将显示全局模式下允许输入的命令列表，如果单页显示不完的话，分页显示。
在某个命令中需要输入某个参数的位置输入？，界面将列出该参数的所有选项。命令router用于为路由器配置路由协议，如果不知道如何输入选择路由协议的参数，在需要输入选择路由协议的参数的位置输入？，界面将列出该参数的所有选项。以下是显示选择路由协议的参数的所有选项的过程。
Router(config)#router ?
bgp Border Gateway Protocol (BGP)
eigrp Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
ospf Open Shortest Path First (OSPF)
rip Routing Information Protocol (RIP)
Router(config)#router
2． 命令和参数允许输入部分字符
无论是命令，还是参数，IOS都不要求输入完整的单词，只需要输入单词中的部分字符，只要这一部分字符能够在命令列表中，或是参数的所有选项中能够唯一确定某个命令或参数选项。如在路由器中配置RIP路由协议的完整命令如下。
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
但无论是命令router，还是选择路由协议的参数rip都不需要输入完整的单词，而只需要输入单词中的部分字符，如下所示。
Router(config)#ro r
Router(config-router)#
由于全局模式下的命令列表中没有两个以上前2个字符是ro的命令，因此，输入ro已经能够使IOS唯一确定命令router。同样，路由协议的所有选项中没有两项以上是以字符r开头的，因此，输入r已经能够使IOS唯一确定rip选项。
3．历史命令缓存
通过【↑】键可以查找以前使用的命令，通过【←】和【→】键可以将光标移动到命令中需要修改的位置。如果某个命令需要输入多次，每次输入时，只有个别参数可能不同，无需每一次全部重新输入命令及参数，可以通过【↑】键显示上一次输入的命令，通过【←】键移动光标到需要修改的位置，对命令中需要修改的部分进行修改即可。

## Slide 11: IOS辅助工具
3．历史命令缓存
  通过【↑】键可以查找以前使用的命令
  通过【←】和【→】键可以将光标移动到命令中需要修改的位置
4、取消命令过程：no
  如以下是创建编号为3的VLAN的命令：
  Switch(config)#vlan 3
  则以下是删除已经创建的编号为3的VLAN的命令：
  Switch(config)#no vlan 3
Notes: 1．查找工具
如果忘记某个命令，或是命令中的某个参数，可以通过输入？完成查找过程。在某种模式命令提示符下，通过输入？，界面将显示该模式下允许输入的命令列表。如图1.9所示，在全局模式命令提示符下输入？，界面将显示全局模式下允许输入的命令列表，如果单页显示不完的话，分页显示。
在某个命令中需要输入某个参数的位置输入？，界面将列出该参数的所有选项。命令router用于为路由器配置路由协议，如果不知道如何输入选择路由协议的参数，在需要输入选择路由协议的参数的位置输入？，界面将列出该参数的所有选项。以下是显示选择路由协议的参数的所有选项的过程。
Router(config)#router ?
bgp Border Gateway Protocol (BGP)
eigrp Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
ospf Open Shortest Path First (OSPF)
rip Routing Information Protocol (RIP)
Router(config)#router
2． 命令和参数允许输入部分字符
无论是命令，还是参数，IOS都不要求输入完整的单词，只需要输入单词中的部分字符，只要这一部分字符能够在命令列表中，或是参数的所有选项中能够唯一确定某个命令或参数选项。如在路由器中配置RIP路由协议的完整命令如下。
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
但无论是命令router，还是选择路由协议的参数rip都不需要输入完整的单词，而只需要输入单词中的部分字符，如下所示。
Router(config)#ro r
Router(config-router)#
由于全局模式下的命令列表中没有两个以上前2个字符是ro的命令，因此，输入ro已经能够使IOS唯一确定命令router。同样，路由协议的所有选项中没有两项以上是以字符r开头的，因此，输入r已经能够使IOS唯一确定rip选项。
3．历史命令缓存
通过【↑】键可以查找以前使用的命令，通过【←】和【→】键可以将光标移动到命令中需要修改的位置。如果某个命令需要输入多次，每次输入时，只有个别参数可能不同，无需每一次全部重新输入命令及参数，可以通过【↑】键显示上一次输入的命令，通过【←】键移动光标到需要修改的位置，对命令中需要修改的部分进行修改即可。

## Slide 12: IOS辅助工具
  如以下是用于关闭路由器接口FastEthernet0/0的命令序列。
  Switch(config)#interface FastEthernet0/0
  Switch(config-if)#shutdown
  则用以下命令可以开启路由器接口FastEthernet0/0
  Switch(config-if)#no shutdown
Notes: 1．查找工具
如果忘记某个命令，或是命令中的某个参数，可以通过输入？完成查找过程。在某种模式命令提示符下，通过输入？，界面将显示该模式下允许输入的命令列表。如图1.9所示，在全局模式命令提示符下输入？，界面将显示全局模式下允许输入的命令列表，如果单页显示不完的话，分页显示。
在某个命令中需要输入某个参数的位置输入？，界面将列出该参数的所有选项。命令router用于为路由器配置路由协议，如果不知道如何输入选择路由协议的参数，在需要输入选择路由协议的参数的位置输入？，界面将列出该参数的所有选项。以下是显示选择路由协议的参数的所有选项的过程。
Router(config)#router ?
bgp Border Gateway Protocol (BGP)
eigrp Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
ospf Open Shortest Path First (OSPF)
rip Routing Information Protocol (RIP)
Router(config)#router
2． 命令和参数允许输入部分字符
无论是命令，还是参数，IOS都不要求输入完整的单词，只需要输入单词中的部分字符，只要这一部分字符能够在命令列表中，或是参数的所有选项中能够唯一确定某个命令或参数选项。如在路由器中配置RIP路由协议的完整命令如下。
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
但无论是命令router，还是选择路由协议的参数rip都不需要输入完整的单词，而只需要输入单词中的部分字符，如下所示。
Router(config)#ro r
Router(config-router)#
由于全局模式下的命令列表中没有两个以上前2个字符是ro的命令，因此，输入ro已经能够使IOS唯一确定命令router。同样，路由协议的所有选项中没有两项以上是以字符r开头的，因此，输入r已经能够使IOS唯一确定rip选项。
3．历史命令缓存
通过【↑】键可以查找以前使用的命令，通过【←】和【→】键可以将光标移动到命令中需要修改的位置。如果某个命令需要输入多次，每次输入时，只有个别参数可能不同，无需每一次全部重新输入命令及参数，可以通过【↑】键显示上一次输入的命令，通过【←】键移动光标到需要修改的位置，对命令中需要修改的部分进行修改即可。

## Slide 13
Start
用户模式
Switch >
特权模式
Switch #
全局模式
Switch(config)#
接口配置模式
Switch(config-if)#
show vlan
show mac-address-table
no shutdown
shutdown
hostname [NameOfSwitch]
enable
configure terminal
interface fastethernet 0/0
exit
exit
exit