## Slide 1: 网线制作
主讲 俞海英 教授
中国人民解放军陆军工程大学
Notes: 1、 两个交换机之间用双绞线缆互连，终端与交换机之间也是用双绞线缆互连，但是这两种双绞线通常是不同的，那为什么不同，具体有什么不同，又怎么做双绞线呢。这就是下面我要介绍的内容。

## Slide 2: 学习内容
直通线和交叉线
直通线制作演示

## Slide 3: 直通线和交叉线
双绞线
RJ-45连接器（水晶头）
直通线
交叉线
Notes: 2、 这是两根剥开外套的双绞线，每一条双绞线缆包含4对8根线路，这是几个RJ-45连接器，也称水晶头。双绞线有两种类型，直通线和交叉线，无论是直通线还是交叉线，线的两端都是用水晶头连接起来的，在外观上都是这个样子。但是两种线在用水晶头连接的时候，8根线的顺序是不同的。我们把双绞线打开，把8根线重新进行排列。

## Slide 4: 直通线和交叉线
直通线：双绞线缆两端按照EIA/TIA568B规格连接水晶头，称该双绞线缆为直通线。
EIA/TIA568B规格
EIA/TIA568B规格
EIA/TIA568A规格
EIA/TIA568B规格
交叉线：双绞线缆一端按照EIA/TIA568A规格连接水晶头，另一端按EIA/TIA568B规格连接水晶头，称该双绞线缆为交叉线。
Notes: 3、 我们先来看一下直通线，双绞线按照排列顺序不同有两种规格，一种规格是EIA/TIA568B规格，线的顺序是：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。直通线两端的线序都按照这个规格排列。而交叉线，一端用这个规格排列线序，另一端用另一种规格：EIA/TIA568A规格，线的顺序是：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。

## Slide 5: 直通线和交叉线
Cisco网络设备中：
相同类型设备之间，用交叉线连接
不同类型设备之间，用直通线连接
目前大部分网络设备都支持自适应
Notes: 4、 Cisco网络设备中，相同类型设备之间，通常用交叉线连接，比如电脑与电脑，路由器与路由器，交换机和交换机，相互之间都用交叉线连接，不同类型设备之间，用直通线连接，比如电脑和路由器之间，路由器和交换机之间，电脑和交换机之间。不过，目前大部分网络设备都支持自适应线型。那么为什么相同设备用交叉线，不同设备用直通线，自适应线型又是指的什么呢？

## Slide 6: 直通线和交叉线
4对8根线只用到2对4根，
1/2和3/6两对
一对线路用于发送信号
一对线路用于接收信号
哪一对发送，哪一对接收呢？
EIA/TIA568B规格
EIA/TIA568A规格
Notes: 5、 虽然双绞线有4对8条芯线，但实际上在网络中只用到了其中的4条，这两对线路分别是连接RJ-45连接器引脚中编号为1/2的引脚的一对线路和编号为3/6的引脚的一对线路。它们分别起着收、发信号的作用。一对接收一对发送，那么哪一对接收哪一对发送呢？

## Slide 7: 直通线和交叉线
不同类型设备：直通线
EIA/TIA568B规格
发送（1/2）
接收（3/6）
接收（1/2）
发送（3/6）
EIA/TIA568B规格
电脑
交换机
Notes: 6、 连接不同类设备用直通线，是因为可以设定一种设备1/2用于发送，3/6用于接收，另一种设备1/2用于接收，3/6用于发送。比如一台电脑和一台交换机相连，电脑和交换机都采用相同规格的线序，设定电脑1/2用于发送，3/6用于接收，那么交换机就设定为1/2用于接收，3/6用于发送，这样电脑端白橙、橙排在第一第二，交换机端也排在第一第二。白绿、绿分别都排在3,6位置上。

## Slide 8: 直通线和交叉线
相同类型设备：交叉线
发送（1/2）
接收（3/6）
发送（1/2）
接收（3/6）
电脑A
电脑B
EIA/TIA568B规格
EIA/TIA568A规格
自适应就是通过检测确定对方的发送端和接收端
Notes: 7、 我们再来看一下相同设备，假定两台电脑相连，由于都是电脑他们用于发送和接收的管脚应该是一样的，比如1/2用于发送，3/6用于接收，那么电脑A和B都是这样。那么电脑1/2发送的信息，应该送到电脑B的3/6管脚上，因此，电脑A中管脚1/2是绿白、绿，到电脑B端就应该排在第3和6的位置上，反之亦然。自适应就是。。。

## Slide 9: 直通线制作演示
所需器材
双绞线
RJ-45接头
压线钳

## Slide 10: 直通线制作演示
EIA/TIA568B规格线序

## Slide 11: 直通线制作演示
请观看视频