## Slide 1: 单交换机实验
主讲 俞海英 教授
中国人民解放军陆军工程大学
Notes: 我们知道一个校园网或者企业网中的终端设备都是大都是通过交换机互连起来，下面我们来做一个但交换机互连终端的实验。

## Slide 2: 学习内容
实验内容
实验目的
实验原理
关键命令
实验步骤

## Slide 3: 实验内容
1、用一台交换机连接四个终端
2、启动终端A与终端B之间的MAC帧交换过程
3、观察交换机转发表变化过程
4、检查ICMP报文至MAC帧的封装过程
终端A
192.1.1.1/24
终端B
192.1.1.2/24
终端C
192.1.1.3/24
终端D
192.1.1.4/24
交换机
1
2
3
4
Notes: 网络结构如图2.3所示，用一台交换机连接四个终端，为四个终端分别配置IP地址和子网掩码，启动终端A与终端B之间的MAC帧交换过程。并在交换过程中完成以下操作，一是观察交换机转发表变化过程。二是检查ICMP报文至MAC帧的封装过程。

## Slide 4: 实验目的
1、验证交换机的连通性
2、验证转发表建立过程
3、验证交换机MAC帧转发过程
4、验证ICMP报文逐层封装过程
终端A
192.1.1.1/24
终端B
192.1.1.2/24
终端C
192.1.1.3/24
终端D
192.1.1.4/24
交换机
1
2
3
4
Notes: 一是验证交换机的连通性，证明连接在交换机上的任何两个分配了相同网络号、不同主机号的IP地址的终端之间能够实现IP分组传输过程。二是验证转发表建立过程。三是验证交换机MAC帧转发过程。四是验证ICMP报文逐层封装过程。

## Slide 5: 实验原理
1、交换机建立转发项过程
  MAC地址为MAC帧源MAC地址、转发端口为接收MAC帧端口
转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
MAC C | 端口3
MAC D | 端口4
转发项
终端A
192.1.1.1/24
终端B
192.1.1.2/24
终端C
192.1.1.3/24
终端D
192.1.1.4/24
交换机
1
2
3
4
Notes: 在Packet Tracer逻辑工作区中按照如图2.3所示网络结构放置和连接设备，按照如图2.3所示的网络信息为各个终端配置IP地址和子网掩码。完成各个终端之间IP分组交换过程。完成上述操作后，清空交换机的转发表，进入Packet Tracer的模拟操作模式。启动终端A至终端B MAC帧传输过程，由于转发表中不存在终端A对应的转发项，交换机在转发表中创建以终端A的MAC地址为MAC地址、交换机连接终端A的端口为转发端口的转发项。由于转发表中不存在终端B对应的转发项，交换机广播该MAC帧。启动终端B至终端A MAC帧传输过程，由于转发表中不存在终端B对应的转发项，交换机在转发表中创建以终端B的MAC地址为MAC地址、交换机连接终端B的端口为转发端口的转发项。由于转发表中存在终端A对应的转发项，交换机通过转发项指定的转发端口输出该MAC帧。

## Slide 6: 实验原理
2、交换机转发MAC帧过程， 若MAC帧目的MAC地址为：
  广播地址，则广播
终端A
192.1.1.1/24
终端B
192.1.1.2/24
终端C
192.1.1.3/24
终端D
192.1.1.4/24
交换机
1
2
3
4
转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
MAC C | 端口3
MAC A
FFFF.FFFF.FFFF

## Slide 7: 实验原理
3、交换机转发MAC帧过程， 若MAC帧目的MAC地址为：
  广播地址，则广播
  单播地址，但转发表中无匹配转发项，则广播
终端A
192.1.1.1/24
终端B
192.1.1.2/24
终端C
192.1.1.3/24
终端D
192.1.1.4/24
交换机
1
2
3
4
转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
MAC C | 端口3
MAC A
FFFF.FFFF.FFFF
MAC A
MAC D

## Slide 8: 实验原理
4、交换机转发MAC帧过程， 若MAC帧目的MAC地址为：
  广播地址，则广播
  单播地址，但转发表中无匹配转发项，则广播
  单播地址，转发表中存在匹配转发项，转发
终端A
192.1.1.1/24
终端B
192.1.1.2/24
终端C
192.1.1.3/24
终端D
192.1.1.4/24
交换机
1
2
3
4
转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
MAC C | 端口3
MAC A
FFFF.FFFF.FFFF
MAC A
MAC D
MAC A
MAC B

## Slide 9: 实验原理
实现原理相关技术参阅《网络技术与应用》MOOC“3.3网桥与冲突域分割”
Notes: 在Packet Tracer逻辑工作区中按照如图2.3所示网络结构放置和连接设备，按照如图2.3所示的网络信息为各个终端配置IP地址和子网掩码。完成各个终端之间IP分组交换过程。完成上述操作后，清空交换机的转发表，进入Packet Tracer的模拟操作模式。启动终端A至终端B MAC帧传输过程，由于转发表中不存在终端A对应的转发项，交换机在转发表中创建以终端A的MAC地址为MAC地址、交换机连接终端A的端口为转发端口的转发项。由于转发表中不存在终端B对应的转发项，交换机广播该MAC帧。启动终端B至终端A MAC帧传输过程，由于转发表中不存在终端B对应的转发项，交换机在转发表中创建以终端B的MAC地址为MAC地址、交换机连接终端B的端口为转发端口的转发项。由于转发表中存在终端A对应的转发项，交换机通过转发项指定的转发端口输出该MAC帧。

## Slide 10: 关键命令说明
1．清除MAC表
Switch#clear mac-address-table
clear mac-address-table是在特权模式下使用的命令，该命令的作 用是清除交换机转发表（也称MAC表）中的动态转发项。
为什么要清除MAC表呢？
在终端之间交换ARP报文时，交换机中会产生转发项，这样会干扰我们的验证过程。因此，完成ARP地址解析过程后，清空转发表，开始交换机实验。
Notes: 1．清除MAC表
Switch#clear mac-address-table
clear mac-address-table是在特权模式下使用的命令，该命令的作用是清除交换机转发表（也称MAC表）中的动态转发项。
2．停止运行CDP
Switch(config)#no cdp run
no cdp run是全局模式下使用的命令，该命令的作用是停止运行CDP。

## Slide 11: 关键命令说明
2．停止运行CDP
Switch(config)#no cdp run
no cdp run是全局模式下使用的命令，该命令的作用是停止运行CDP
CDP是什么？为什么要停止运行CDP呢？
CDP：Cisco Discovery Protocol（Cisco发现协议），CDP能检测到与交换机直接连接的设备，因此即使终端不发送MAC帧，交换机也能检测到各端口连接的终端，并在转发表中创建相应的转发项。
为了防止CDP干扰交换机实验，应该在交换机中停止运行CDP。
Notes: 但Cisco交换机默认状态下启动Cisco发现协议（Cisco Discovery Protocol，CDP），CDP能够检测到与交换机直接连接的设备，因此，即使终端不发送MAC帧，交换机也能检测到各个端口连接的终端，并在转发表中创建相应的转发项。为了防止CDP干扰交换机实验，应该在交换机中停止运行CDP。，该命令的作用是停止运行CDP。
下面我们进入PT软件开始这个实验。

## Slide 12: 实验步骤
请观看视频