## Slide 1: 单交换机VLAN配置 实验
主讲 俞海英 教授
中国人民解放军陆军工程大学

## Slide 2: 学习内容
实验内容
实验目的
实验原理
关键命令
实验步骤

## Slide 3: 实验内容
VLAN | 接入端口
VLAN 2 | 1，2，5
VLAN 3 | 3，8
VLAN与交换机端口映射表
1、构建以下网络拓扑图
2、依次进行以下①～⑥MAC帧传输过程
  ①终端A→终端B
  ②终端B→终端A
  ③终端E→终端B
  ④终端B→终端E
  ⑤终端B发送广播帧
  ⑥终端F→终端E
3、 针对每一次MAC帧传输过程，记录
下转发表的变化过程及MAC帧到达的终端。

## Slide 4: 实验目的
1、验证交换机VLAN配置过程
2、验证每一个VLAN为独立的广播域
3、验证属于同一VLAN的终端之间的通信过程
4、验证属于不同VLAN的两个终端之间不能通信
5、验证转发项和VLAN的对应关系
VLAN | 接入端口
VLAN 2 | 1，2，5
VLAN 3 | 3，8
VLAN与交换机端口映射表

## Slide 5: 实验原理
1、默认情况下，交换机所有端口属于默认VLAN——VLAN 1，交换机的所有端口属于同一个广播域
2、每一个VLAN等同于独立以太网，每一个VLAN有独立的转发表。
3、同一VLAN内终端之间相互传输MAC帧，不同VLAN内终端之间不允许相互传输MAC帧。
VLAN | 接入端口
VLAN 2 | 1，2，5
VLAN 3 | 3，8
VLAN与交换机端口映射表

## Slide 6: 实验原理
①终端A→终端B
MAC帧传输过程
到达终端
B、D
VLAN 2 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
VLAN 3 转发表
MAC地址 | 转发端口

## Slide 7: 实验原理
①终端A→终端B
②终端B→终端A
MAC帧传输过程
到达终端
B、D
A
VLAN 2 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
VLAN 3 转发表
MAC地址 | 转发端口

## Slide 8: 实验原理
①终端A→终端B
②终端B→终端A
③终端E→终端B
MAC帧传输过程
到达终端
B、D
A
F、C
VLAN 2 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
VLAN 3 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC E | 端口8

## Slide 9: 实验原理
①终端A→终端B
②终端B→终端A
③终端E→终端B
④终端B→终端E
MAC帧传输过程
到达终端
B、D
A
F、C
A、D
VLAN 2 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
VLAN 3 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC E | 端口8

## Slide 10: 实验原理
①终端A→终端B
②终端B→终端A
③终端E→终端B
④终端B→终端E
⑤终端B发送广播帧
MAC帧传输过程
到达终端
B、D
A
F、C
A、D
A、D
VLAN 2 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
VLAN 3 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC E | 端口8

## Slide 11: 实验原理
①终端A→终端B
②终端B→终端A
③终端E→终端B
④终端B→终端E
⑤终端B发送广播帧
⑥终端F→终端E
MAC帧传输过程
到达终端
B、D
A
F、C
A、D
A、D
E
VLAN 2 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC A | 端口1
MAC B | 端口2
VLAN 3 转发表
MAC地址 | 转发端口
MAC E | 端口8
MAC F | 端口8

## Slide 12: 实验原理
实现原理相关技术参阅《网络技术与应用》MOOC“3.4交换式以太网与VLAN”

## Slide 13: 关键命令说明
1．创建VLAN
Switch(config)#vlan 2
创建一个编号为2（VLAN ID=2）的VLAN，进入该VLAN 的配置模式。
Switch(config-vlan)#name v2
为特定VLAN（这里是编号为2的VLAN）定义一个名字v2。
Notes: Packet Tracer可以通过图形接口完成VLAN配置过程，2.3.5节实验步骤中将讨论通过图形接口完成如图2.16所示的VLAN划分过程的步骤和方法。但图形接口仅仅是Packet Tracer为了方便初学者配置Cisco网络设备提供的一种工具，读者真正需要掌握的是命令行接口配置网络设备的过程，这也是实际配置Cisco网络设备的主要方法。
交换机VLAN配置过程分为两个步骤，一是根据需要在交换机上创建多个VLAN，默认情况下交换机只有一个VLAN——VLAN 1。二是将交换机端口分配给不同的VLAN。
1．创建VLAN
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name aabb
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
vlan 2是全局模式下使用的命令，该命令的作用一是创建一个编号为2（VLAN ID=2）的VLAN，二是进入该VLAN的配置模式。
name aabb是特定VLAN配置模式下使用的命令，该命令的作用是为特定VLAN（这里是编号为2的VLAN）定义一个名字aabb。通常情况下为特定VLAN起一个用于标识该VLAN的地理范围或作用的名字，如Computer-ROOM。
通过exit命令退出VLAN配置模式，返回到全局模式。
2．将交换机端口分配给VLAN
（1）分配接入端口
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
interface FastEthernet0/1是全局模式下使用的命令，该命令的作用是进入交换机端口FastEthernet0/1的接口配置模式，交换机24个端口的编号为FastEthernet0/1～FastEthernet0/24。
switchport mode access是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将特定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）指定为接入端口，接入端口是非标记端口，从该端口输入/输出的MAC帧不携带VLAN ID。
switchport access vlan 2是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将指定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）作为接入端口分配给编号为2的VLAN（VLAN ID=2的VLAN）。
通过exit命令退出接口配置模式，返回到全局模式。
（2）分配共享端口
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-4,6
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
通过在全局模式下输入命令interface FastEthernet0/2进入交换机端口FastEthernet0/2的接口配置模式。
switchport mode trunk是接口配置模式下使用的命令，其作用是将指定交换机端口（这里是FastEthernet0/2）指定为主干端口，主干端口就是共享端口，即标记端口。除了属于本地VLAN的MAC帧外，其他从该端口输入/输出的MAC帧携带该MAC帧所属VLAN的VLAN ID。
switchport trunk allowed vlan 2-4,6是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是指定共享指定交换机端口（这里是FastEthernet0/2）的VLAN集合，“2-4,6”表示VLAN集合由编号2～编号4的三个VLAN，和编号为6的VLAN组成。该命令表明端口FastEthernet0/2被编号2～编号4的三个VLAN，和编号为6的VLAN（共四个VLAN）共享。

## Slide 14: 关键命令说明
2．将交换机端口分配给VLAN
（1）分配接入端口
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
进入交换机端口FastEthernet0/1的接口配置模式
Switch(config-if)#switchport mode access
将特定交换机端口（FastEthernet0/1）指定为接入端口
Notes: interface FastEthernet0/1是全局模式下使用的命令，该命令的作用是进入交换机端口FastEthernet0/1的接口配置模式，switchport mode access是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将特定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）指定为接入端口，switchport access vlan 2是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将指定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）作为接入端口分配给编号为2的VLAN（VLAN ID=2的VLAN）。

## Slide 15: 关键命令说明
2．将交换机端口分配给VLAN
（1）分配接入端口
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
将指定交换机端口（FastEthernet0/1）作为接入端口分配给编号为2的VLAN（VLAN ID=2的VLAN）。
Notes: interface FastEthernet0/1是全局模式下使用的命令，该命令的作用是进入交换机端口FastEthernet0/1的接口配置模式，switchport mode access是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将特定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）指定为接入端口，switchport access vlan 2是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将指定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）作为接入端口分配给编号为2的VLAN（VLAN ID=2的VLAN）。

## Slide 16: 关键命令说明
2．将交换机端口分配给VLAN
（2）分配共享端口（这个实验用不到）
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-4,6
Switch(config-if)#exit
Notes: interface FastEthernet0/1是全局模式下使用的命令，该命令的作用是进入交换机端口FastEthernet0/1的接口配置模式，switchport mode access是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将特定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）指定为接入端口，switchport access vlan 2是接口配置模式下使用的命令，该命令的作用是将指定交换机端口（这里是FastEthernet0/1）作为接入端口分配给编号为2的VLAN（VLAN ID=2的VLAN）。

## Slide 17: 实验步骤
请观看视频