## Slide 1: 跨交换机VLAN 配置实验
4
主讲 俞海英 教授
中国人民解放军陆军工程大学
Notes: 在实际的校园网或者企业网中，通常需要多个交换机互连不同的终端，并且需要把连接在不同交换机上的终端划分在同一个vlan中，也就是要实现跨交换机VLAN划分，下面我们就来做一个跨交换机VLAN配置实验。

## Slide 2: 学习内容
实验内容
实验目的
实验原理
实验步骤

## Slide 3: 实验内容
1、构建如右图所示的物理以太网
2、将物理以太网划分为三个VLAN
终端A、B和G属于VLAN 2
终端E、F和H属于VLAN 3
终端C和终端D属于VLAN 4
3、保证同一VLAN内的终端之间可以相互通信，不同VLAN的终
端之间不能通信
VLAN 2
192.1.2.1/24
终端 A
终端 B
终端 C
S1
S2
1
3
4
1
2
终端 G
终端 H
4
3
2
终端 D
终端 E
终端 F
S3
1
3
4
2
VLAN 2
192.1.2.2/24
VLAN 4
192.1.4.1/24
VLAN 4
192.1.4.2/24
VLAN 3
192.1.3.1/24
VLAN 3
192.1.3.2/24
VLAN 2
192.1.2.3/24
VLAN 3
192.1.3.3/24
Notes: 构建如图所示的物理以太网，将物理以太网划分为三个VLAN，分别是VLAN 2、VLAN 3和VLAN 4
其中终端A、终端B和终端G属于VLAN 2
终端E、终端F和终端H属于VLAN 3
终端C和终端D属于VLAN 4
为保证属于同一VLAN的终端之间能够相互通信，要求做到以下两点:
一是为属于同一VLAN的终端配置有着相同网络号的IP地址
二是建立属于同一VLAN的终端之间的交换路径

## Slide 4: 实验目的
培养对复杂交换式以太网设计能力
掌握跨交换机VLAN划分的方法
验证接入端口和标记端口之间的区别
验证802.1Q 标准MAC帧格式
验证属于同一VLAN的终端之间
的通信过程
6. 验证属于不同VLAN的两
个终端之间不能通信
VLAN 2
192.1.2.1/24
终端 A
终端 B
终端 C
S1
S2
1
3
4
1
2
终端 G
终端 H
4
3
2
终端 D
终端 E
终端 F
S3
1
3
4
2
VLAN 2
192.1.2.2/24
VLAN 4
192.1.4.1/24
VLAN 4
192.1.4.2/24
VLAN 3
192.1.3.1/24
VLAN 3
192.1.3.2/24
VLAN 2
192.1.2.3/24
VLAN 3
192.1.3.3/24

## Slide 5: 实验原理
1．创建VLAN和为VLAN分配交换机端口原则
创建VLAN原则
  交换机直接连接属于某个VLAN的终端
  属于某个VLAN的交换路径经过交换机中的端口
端口分配原则
  接入端口：只有属于单个VLAN的交换路径经过该端口，作为接入端口分配给该VLAN。
  共享端口：有属于不同VLAN的多条交换路径经过该端口，配置为被这些VLAN共享的共享端口。

## Slide 6: 实验原理
1．创建VLAN和为VLAN分配交换机端口原则
VLAN | 接入端口 | 共享端口
VLAN 2 | 1，2 | 4
VLAN 4 | 3 | 4
交换机S1 VLAN与端口映射表
VLAN | 接入端口 | 共享端口
VLAN 3 | 2 , 3 | 4
VLAN 4 | 1 | 4
交换机S3 VLAN与端口映射表
交换机S2 VLAN与端口映射表
VLAN 2
终端 A
192.1.2.1/24
VLAN 2
终端 B
192.1.2.2/24
VLAN 4
终端 C
192.1.4.1/24
S1
S2
1
3
4
1
2
VLAN 2
终端 G
192.1.2.3/24
VLAN 3
终端 H
192.1.3.3/24
4
3
2
VLAN 4
终端 D
192.1.4.2/24
VLAN 3
终端 E
192.1.3.1/24
VLAN 3
终端 F
192.1.3.2/24
S3
1
3
4
2

## Slide 7: 实验原理
2．端口模式与MAC帧格式之间的关系
从接入端口输入/输出的MAC帧不携带VLAN ID，是普通的MAC帧格式
从共享端口输入/输出的MAC帧，携带该MAC帧所属VLAN的VLAN ID
目的地址
源地址
数据
类型
FCS
VLAN标记
8100Ｈ
VLAN ID
目的地址
数据
源地址
类型
FCS
802.1Q标准MAC帧格式

## Slide 8: 实验原理
实现原理相关技术参阅《网络技术与应用》MOOC“3.4交换式以太网与VLAN”

## Slide 9: 实验步骤
请观看视频