## Slide 1: 第3章 微型计算机硬件系统基础
主讲教师：

## Slide 2: 第3章 微型计算机硬件系统基础
3.1微型计算机硬件系统的组成
3.2主机及其内部结构
3.3 外部存储器
3.4 输入输出设备
3.5 计算机硬件的DIY

## Slide 3: 3.1微型计算机硬件系统的组成
计算机中发展最快、应用最广泛的是微型计算机。
微型计算机仍遵循冯•诺依曼体系结构。
完整的微型计算机系统是由微型计算机硬件系统和软件系统两大部分组成的。
微型计算机的硬件系统是以CPU和总线为核心的。

## Slide 4
图3-1 微型计算机系统组成

## Slide 5: 3.1微型计算机硬件系统的组成
  CPU是微型计算机的核心。除内存外，CPU不直接与其它部件连接。
  微型计算机的硬件系统结构普遍采用总线(BUS)结构来实现各种部件之间的连接。
  总线，是指计算机内部传输指令、数据和各种控制信息的高速通道(连接线集)。
  微型计算机中的总线有多种类型。CPU与外部电路(设备)的连接线集称为系统总线，它包括数据总线(DB)、地址总线(AB)和控制总线(CB)三种。

## Slide 6: 3.1微型计算机硬件系统的组成
图3-2微型计算机硬件结构图

## Slide 7: 3.1微型计算机硬件系统的组成
图3-3 部分微型计算机外观

## Slide 8: 3.2主机及其内部结构
  微型计算机由主机和外设组成。而主机一般包括中央处理器、主存储器等。
3.2.1 中央处理器(CPU)
  中央处理器(Central Processing Unit，CPU)是一块超大规模集成电路芯片，通过专门的CPU插座安装在主板上。
  CPU主要包括运算器、控制器和寄存器三个部件：
    运算器主要完成各种算术运算和逻辑运算；
    控制器是指挥控制中心，控制运算器及其它部件工作；
    寄存器是用来暂时存放运算的中间结果或数据。

## Slide 9: 3.2主机及其内部结构
  CPU有许多型号和类型，其分类方法也有多种：
    台式机CPU和笔记本CPU；
    Intel CPU和AMD CPU；
    单核CPU和多核CPU；
    PC机CPU和服务器CPU等。
  单核CPU
    由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成。
    其基本内部结构如图3-4所示。

## Slide 10: 3.2主机及其内部结构
图 3-4 单核CPU基本结构

## Slide 11: 3.2主机及其内部结构
    (1)运算器和内部寄存器
      运算器的主要部件是算术逻辑单元ALU，其核心功能是实现数据的算术运算和逻辑运算。
      内部寄存器包括通用寄存器组和段寄存器组，其功能是用来暂时存放数据(包括参加运算的运算数、运算结果等)。
    (2)控制逻辑单元
      主要完成指令的分析、指令及操作数的传送、产生控制和协调整个CPU需要的时序逻辑等。
    (3)CPU内部总线
      数据和指令在CPU内的传送通道，包括ALU数据总线等。

## Slide 12: 3.2主机及其内部结构
  多核CPU
    多核处理器是指在一块CPU芯片内集成两个以上完整的计算引擎(内核)。
    多种因素限制了单核CPU的性能进一步提高：
      半导体物理性能限制了单核芯片的工作频率进一步提高；
      半导体物理性能限制了单核芯片的集成的晶体管数目。
    用单芯片多处理器(CMP)技术来替代复杂性较高的单线程CPU，但从结构到工艺都有许多的问题需要解决。

## Slide 13: 3.2主机及其内部结构
    2005年4月，Intel公司才推出双核的“奔腾D型”CPU，AMD公司在之后也发布了双核皓龙(Opteron)和速龙(Athlon)64－X2型处理器。至今已经有多达16核的服务器CPU面市。
    从单核到双核，再到多核的发展，证明了摩尔定律仍是非常正确的。
    多核处理器已经成为被广泛采用的计算模型：
      在推动PC机安全性和虚拟化技术的重大进程中扮演着中心作用；
      极大地扩展其家庭PC和数字媒体计算系统的使用；
      实现更大的性能/能耗比。

## Slide 14: 3.2主机及其内部结构
  CPU的主要性能指标
    主频：以GHz为单位。主频越高，CPU的运算速度也就越快。
    CPU的字长：字长越长，性能越好。当前主流CPU的字长为64位。
    缓存(Cache)：CPU缓存的工作频率与CPU相同。CPU缓存可分L1 Cache、L2 Cache和L3 Cache三级，缓存容量越大，CPU内部读取数据的命中率越高。
    内核数目：一般说，内核数越多，性能越高。
    前端总线(FSB)频率：CPU与内存直接数据交换速度。FSB越高，性能越高。
    指令执行速度：即CPU每秒能执行的指令数，单位为MIPS(百万次/秒)
    工作电压：指的也就是CPU正常工作所需的电压。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题，这对于笔记本电脑尤其重要。
    制造工艺：现在CPU制造工艺已经普遍采用了32nm和22nm的生产工艺，20nm工艺的CPU已于2014年底投入市场以提高CPU的集成度和工作频率。

## Slide 15: 3.2主机及其内部结构
3.2.2 图形处理器GPU
  图形处理器(Graphic Processing Unit，GPU)，是相对于CPU的一个概念。
  在现代的计算机中，图形处理变得越来越重要。
  3D图形处理涉及大量的计算，因此需要能够从硬件上支持T&L图形处理器而不占用CPU资源。
  基于GPU、海量显存和高速接口技术的显示器适配卡(简称显卡)在3D图形处理上获得了极大的成功。

## Slide 16: 3.2主机及其内部结构
  GPU的特点
    体系结构：GPU的体系结构既不同于CPU；
    浮点运算：GPU所有计算均使用浮点算法，没有位或整数运算指令；
    二维存储空间：GPU存储系统采用二维的分段存储空间，包括一个区段号(从中读取图像)和二维地址(像素坐标)；
    直接写指令：没有任何间接写指令。输出写地址由光栅处理器确定，且不能由程序改变；
    独立执行碎片代码：不同碎片的处理过程间不允许通信，在所有碎片中独立执行代码。

## Slide 17: 3.2主机及其内部结构
  基于GPU的显示器适配卡
    通常GPU安装在显示卡上作为PC的扩展卡。
    Intel则把GPU集成在控制芯片中。
图3-8 GeForce GTX 480显示器适配卡及其安装

## Slide 18: 3.2主机及其内部结构
3.2.3 内部存储器
  内部存储器简称内存，又称为主存储器。它是一组或多组具备数据读/写操作和数据存储功能的集成电路。
  内存的分类
    只读存储器(Read Only Memory，ROM)
      存储在ROM中的数据理论上是永久的，既使断电后，保存在ROM中的数据也不会丢失。ROM中常用于存储微型机不可丢失的重要信息，如主板上的基本输入输出系统(BIOS)等。
      只读存储器通常又分为ROM、PROM、EPROM)、EEPROM等。

## Slide 19: 3.2主机及其内部结构
    随机存取存储器(Random Access Memory，RAM)
      RAM用来存放系统中正在运行的程序、数据和中间结果、与外部设备交换的信息等。
      它的存储单元根据需要可以进行读/写操作，但它只能用于暂时存放信息，一旦断电，其中的数据就会丢失。
      随机存储器就是内存条，是最重要计算机部件。
      随机存储器又分为动态随机存储器DRAM和静态随机存储器SRAM两大类，而动态随机存储器又可以有SDRAM、DDR和RDRAM等类型。
图3-12 DDR 3内存条

## Slide 20: 3.2主机及其内部结构
    高速缓冲存储器(Cache)
      Cache是一种容量较小、但速度很高的存储器，通常由SRAM组成。
      凡传输速率不同的器件或设备相连，接口处均需要设置一定容量的Cache以确保数据传输正确和提高运行速率。
      在CPU、控制芯片、硬盘、软盘驱动器、光盘驱动器、显卡和网卡内均设计了一定容量的Cache。

## Slide 21: 3.2主机及其内部结构
  内存储器的主要技术指标
    存储器容量：基本单位是字节(Byte简称B)。以1024为倍律。
    存储速度：存储器进行一次存取数据所需的时间，单位为纳秒。
    内存带宽：与存储器时钟频率、数据总线位数有关。
    奇偶校验和ECC：为检验存取数据是否准确无误，内存条中每8bit容量要配备1bit作为奇偶校验位，并配合主板的奇偶校验电路对存取的数据进行正确校验。多用于服务器。

## Slide 22: 3.2主机及其内部结构
3.2.4 主板
  主板(Mainboard)又称为系统板(System Board)或母板(Motherboard)，采用开放式结构。它是在多层印刷电路板上焊接了主板芯片组、接口芯片、稳压电路、时钟电路等多种器件和接插件的微机主要部件。
  主板既是计算机各个部件连接的支架和物理通路，也是各部件之间数据传输的逻辑通路。计算机整体运行速度和稳定性也在很大程度上取决于主板的性能。
  高度集成和高性能是主板发展必然趋势。集成声卡、网卡、磁盘阵列Raid、集成显卡以及各种新型接口。

## Slide 23: 3.2主机及其内部结构
  主板分类：
    从应用角度可分为微机主板和服务器主板两大类；
    按其支持的CPU类型又可分为Intel主板和AMD主板两大类。
  PC机主板的特征：
    只支持单个CPU及相应的芯片组；
    一般都不支持内存ECC校验；
    提供丰富的输入/输出接口，包括IDE/SATA接口、FFD接口、AGP Pro、PCI-E 2.0 8X/16X显示卡接口、USB2.0/1.1、IEEE1394、COM、LPT、IrDA等接口以满足用户的不同需求；
    多数整合10/100M/1000网卡；
    价格便宜等。

## Slide 24
图3-13 华硕P6X58D Premium主板

## Slide 25: 3.2主机及其内部结构
    CPU插槽：不同类型的CPU使用的CPU插槽结构是不一样的。CPU插槽在安装形式上主要有Socket和Slot两大工业标准。
    内存插槽：有DIMM 和SIMM两种类型。主板上内存插槽的数量和类型直接影响系统内存的扩展能力及性能。
    主板芯片组：主板芯片组是焊接在主板上的一组超大规模集成电路芯片的总称，芯片组的功能在很大程度上决定主板的功能。主板芯片组由南桥芯片和北桥芯片构成。
    扩展插槽：CPU通过系统总线与外部设备连接的通道，每种扩展插槽都有其相应的标准。扩展插槽越多，系统的功能就越强。
    CMOS与BIOS：是主板上的一块由主板电池供电的可读写的芯片，用来保存当前计算机系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。即便系统掉电，这些设置的信息也不会丢失。CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序（即BIOS设置程序）来完成。

## Slide 26: 3.2主机及其内部结构
3.2.5 计算机电源
  微型计算机电源是微机能源的提供者，采用开关电源技术将交流220伏特的电压转换为计算机中所需的土5V、土12V、+3.3V等各种直流电压。
    AT电源 ：AT电源是IBM PC的标准电源。如今AT电源随老式主机淡出了市场。
    ATX电源 ：与AT标准相比，主要增加了+3.3V和+5V StandBy两路输出和一路PS—ON信号，输出的各路电源用一个20芯接线插头给主板供电。是主流产品。

## Slide 27: 3.2主机及其内部结构
3.2.6 总线、接口与连接电缆
  总线
  总线是计算机中将各大部件如CPU、存储器、各种控制芯片和输入输出接口电路芯片等互相物理连接，传输各种数据和控制信息的电路和通道。
    总线分类：
      内部总线：在CPU内，是CPU连接各寄存器、运算器和控制器等的总线。
      系统总线：由CPU引出，它由地址总线(AB)、数据总线(DB)和控制总线(CB)组成：
        DB是双向的，它是CPU与各部分的数据通路；
        AB是单向的，负责传送由CPU发出的地址编码，到内存或外部接口电路；
        CB是双向的，负责传送CPU送到内存和接口电路的读写信号、中断响应信号等，也包括其他部件送给CPU的信号，如时钟信号、中断申请信号、准备就绪信号、读/写操作等信号。

## Slide 28: 3.2主机及其内部结构
    系统总线以标准扩展插槽形式对外开放：
      AGP是一种3D标准图像接口，AGP还采用了一种“双激励的传输技术”，从而推出了AGP 2X、AGP 4X、AGP 8X多个版本，最高数据传输速率可2.1GBps。
      PCI是一种位于CPU和系统总线之间的局部总线，是目前微型机最广泛的接口，它的工作频率为33MHz/66MHz，为显卡、声卡、网卡等设备提供了连接接口。
      PCI－E接口总线按位宽不同而有X1、X4、X8以及X16模式。短PCI－E卡可以插入长PCI－E插槽中使用。PCI－E接口支持热拔插。用于取代AGP接口的是PCIE X16，它能够提供4GBps的实际带宽，远远高于AGP 8X的2.1GBps的带宽。

## Slide 29: 3.2主机及其内部结构
      外部总线：指主机系统与外部设备之间的总线，例如主机与硬盘设备，主机与显示设备等。常见的外部总线标准有集成设备电路(Integrated Drive Electronics，IDE)总线、小型计算机系统接口(Small Computer System Interface，SCSI)和IEEEE1394等总线。
    接口
    接口是指计算机系统中在两个硬件设备之间起连接作用的电路，是各组成部分之间进行信息交换的功能部件。
      接口分类：
        串行接口(简称串口)
        并行接口(简称并口)

## Slide 30: 3.2主机及其内部结构
          常用接口：
      IDE(Integrated Drive Electronics，IDE)接口：主板上通常设有两个IDE接口，最多可以连接四个IDE设备。
      SATA接口：即串行ATA接口。SATA主要连接硬盘和光驱。每个SATA硬盘或光盘都独占一个传输通道，不存在主/从控制的问题。
      PS/2接口：主板通常配有两个PS/2接口，绿色为鼠标接口，紫色为键盘接口。
      USB(Universal Serial BUS)接口：最典型的串行接口。该USB2.0则可以达到速度480Mbps，成为外设接口主流；
      1394接口：一种串行接口，传输速率可达到1.6Gbps，用于数字摄像机/照相机等外围设备。

## Slide 31: 3.2主机及其内部结构
图3－17华硕P6X58D Premium主板配置的部分接口

## Slide 32: 3.2主机及其内部结构
    常用的数据连接电缆
PS/2电缆
USB连接电缆
IDE电缆
SATA电缆
IEEE1394电缆
显示器连接电缆

## Slide 33: 3.3 外部存储器
  外部存储器，简称外存，用于存放等待运行或处理的程序或文件，海量和长期保存是它的特点。
3.3.1 硬盘
  以磁作为介质的外部存储设备，由盘片组、磁头、磁头驱动定位机构、步进电机、读写控制电路等构成。

## Slide 34: 3.3 外部存储器
与磁盘相关的概念
  磁道：在磁盘片表面上不同半径的同心圆，每个圆周称为1个磁道(Track)。磁道从外向内按0、1、2、…进行编号，称为磁道号。
  盘面号：按照磁盘片的面进行编号，依次称为0面、1面……。每个面都有1个读写磁头，用于读写该磁盘片面上磁道的信息。
  柱面：在硬盘中不同盘片相同半径的磁道组成的空心圆柱体称为柱面(Cylinders)。硬盘柱面数等于硬盘的磁道数。
  扇区：每个磁道按512字节划分成的磁道段称为扇区(Sector)。
  容量：硬盘容量＝柱面数×面数×每道扇区数×每扇区字节数

## Slide 35: 3.3 外部存储器
图3-25磁盘磁道扇区示意图 图3-26 硬盘盘面示意图 图3-27柱面、扇区示意图

## Slide 36: 3.3 外部存储器
硬盘的主要技术指标
  硬盘容量：硬盘最大能存储的数据量，以GB或TB为单位。
  平均寻道时间：磁头从初始位置移到目标磁道所需的时间。
  转速：硬盘转速是指硬盘内驱动电机主轴的转速。
  最大内部数据传输率：它是指磁头到硬盘高速缓存之间的传输速度。
  数据缓存：是指在硬盘内部的高速缓冲存储器容量。
  硬盘接口：目前主要为IDE接口、SATA接口等。

## Slide 37: 3.3 外部存储器
3.3.2 光盘与光盘驱动器
  光盘是以光信息作为存储信息的载体，由聚碳酸酯基板、有机染料记录层、纯银金属反射层、光固化丙烯酸类保护层和印刷层构成。
  光盘的分类
    光盘按存储数据方式可分为CD(Compact Disc)光盘和DVD(Digital Video Disc)光盘两大类；
    按读写方式可分为只读、一次可写和可重复擦写等三类。
    按直径可分为：120mm或80mm二类。

## Slide 38: 3.3 外部存储器
  CD光盘
    容量：通常为700MB
    只读型CD光盘(Compact Disc-Read Only Memory，CD-ROM)：CD-ROM是一次成型的产品，信息只能读取，不能写入。
    可刻录式光盘(CD-R)：允许用光盘刻录机将数据一次性写入CD-R中，但是写入后的数据不能更改和删除。
    可重复擦写式光盘(CD-R/W)：CD-R/W称为可重复擦写式光盘，光盘上的数据可自由更改或删除，目前使用寿命可达1000次左右，使用弹性比CD-R更大。

## Slide 39: 3.3 外部存储器
  DVD 光盘
    容量：通常为4.7GB
    存储方式：DVD光盘是由两层盘片组成的，每个盘片的两个面都可以用来存放数据。
    传输速率：DVD 1X＝1.35MB/s，而CD 1X＝150KB/s。
    DVD光盘分类：DVD-ROM、DVD-R和DVD-R/W，其工作原理与CD类似。

## Slide 40: 3.3 外部存储器
光盘驱动器工作原理
  光盘驱动器简称光驱。光盘驱动器由激光读取头系统、驱动电动机及伺服系统、光头寻道定位系统和控制电路等几部分组成，是集光、机、电技术于一体的精密电子产品。
  激光读取头主要负责数据的读取工作。在光驱读取光盘上的数据时，从激光头发射出的激光束由内到外，即从光盘的导入区引导激光束进入数据区，并被定位于需要访问数据区的位置，再由光盘反射回来，由光检测器捕获信号。
  光驱中一般有三个电机，它们分别是控制盒仓的进出盒电机、固定光盘并进行旋转的主轴电机和使激光头沿光盘径向运动的进给电机。

## Slide 41: 3.3 外部存储器
光盘驱动器分类：
  只读型光盘驱动器(CD-ROM或DVD-ROM)：在这类光盘驱动器中只能读取光盘中的信息，不能将信息写入光盘。
  只读DVD/刻录VCD光盘驱动器(DVD-ROM/VCD-R/W)：可以读取CD/VCD光盘中的信息，并在刻录软件支持下将信息刻录到CD-R或CD-R/W光盘；它可以读取DVD光盘中的数据，但不能刻录DVD-R/DVD-R/W光盘。
  DVD-R/W光盘驱动器(DVD-R/W)：也称DVD刻录机，可读取并刻录CD、VCD、DVD等多种格式光盘，同时支持两面刻录，是功能最全的光盘驱动器。
  光盘驱动器还可分为内置、外置二类。

## Slide 42: 3.3 外部存储器
  光盘驱动器的主要技术指标
    光驱的传输速度：以该类光驱单倍读取速度的倍数值来表示：
      50X CD光驱动器最大传输率为150 KB/s×50= 7500KB/s；
      16X倍速DVD光驱动器最大传输率为1350 KB/s×16= 21600KB/s。
    平均寻道时间：是指激光头定位并读取数据所需的平均时间。
    光驱的缓存：现在的光驱一般都带有512KB~ 2MB的高速缓存。
    光驱的纠错能力：是指光驱正确读取光盘数据的能力。纠错能力强的光驱能读取某些因断裂、摩擦痕迹等导致不可正常使用的光盘。

## Slide 43: 3.3 外部存储器
3.3.3 U盘与移动硬盘
  U盘
    U盘或称“闪存盘”，它采用Flash芯片为存储介质，通过USB接口与计算机进行数据交换。目前U盘的接口标准为2.0和3.0，容量在几GB到几十GB，可重复擦写达100万次，数据至少可以保存10年。
    U盘特点：具有抗震、防电磁波、工作温度范围大、存储容量大、造型精巧时尚、携带方便、价格低等。
  移动硬盘
    移动硬盘是一种可插拨的外接式硬盘，采用USB接口或IEE1394接口。
    移动硬盘特点：
      容量大：可达几百GB至几TB。
      传输速度高：通常采用USB 2.0等接口，以提供较高数据传输速度。
      使用方便：可直接在PC机的USB接口上使用，具有“即插即用”特性。
      可靠性提升：移动硬盘坚固耐用，具有更好的可靠性。

## Slide 44: 3.4 输入输出设备
3.4.1 输入设备
  把外部数据送到计算机中所用到的设备称为输入设备。
  1．键盘
    键盘是计算机的标准输入设备，由按键、键盘架、编码器、键盘接口及相应控制程序等几个部分组成。键盘通常有几十上百个键，每个键就是一个开关。
    键盘工作原理：以扫描方式确认键盘是否被按下，再由串行数据传送方式把被按键键码传给主机，再由BIOS程序将其转换成对应的ASCⅡ码。
    键盘有多种类型：
      按接口可分为AT接口、PS/2接口、USB接口和无线键盘等；
      按键的数目又可分为88键(笔记本)、104键等键盘(PC机)。

## Slide 45: 3.4 输入输出设备
  2．鼠标
    鼠标是图形化界面环境下用于屏幕坐标定位的手持式输入设备。
    工作原理：当移动鼠标时，它把移动距离及方向的信息变成脉冲信号送入计算机，计算机再将脉冲信号转变为光标的坐标数据，从而达到指示位置的目的。
    鼠标分类：
      按键数可以分为双键鼠标、三键鼠标等；
      按其接口类型则可分为标准串行口、PS/2接口、USB接口等；
      按内部构造可以分为机械式鼠标、光电式鼠标、轨迹球鼠标、无线式鼠标等。

## Slide 46: 3.4 输入输出设备
  3．扫描仪
    扫描仪是一种捕获图像像素参数(颜色、坐标)的装置，能将图像转换为计算机可以处理的数字格式的设备。
    基本原理：是通过传动装置驱动扫描组件，将各类文档、相片、幻灯片、底片等稿件经过逐行扫描的光、电转换，最终形成计算机能识别的数字信号，再由扫描软件将这些数据重新组成数字化的图像文件，供计算机存储、显示、修改和转换等。
    扫描仪分类：
      平板式和滚桶式
      大幅面和小幅面
      彩色和单色

## Slide 47: 3.4 输入输出设备
3.4.2 输出设备
  1．显示器
    显示器是计算机系统中的标准输出设备。是软输出设备。
    显示类型：
      CRT(Cathode Ray Tube)显示器
      LCD(Liquid Crystal Display)显示器；
      LED (Light Emitting Diode)显示器；
      PDP(Plasma Display Panel)显示器。

## Slide 48: 3.4 输入输出设备
  显示器的主要技术指标：
    屏幕尺寸(Size)：矩形屏幕的对角线长度，以英寸(in)为单位。
    点距(Dot Pitch)：屏幕上荧光点间的距离，点距越小越好。
    显示分辨率(Resolution)：显示分辨率指屏幕像素的点阵。刷新频率(Refresh Rate)：每分钟内屏幕画面更新的次数称为刷新频率。刷新频率越高，画面闪烁越小。

## Slide 49: 3.4 输入输出设备
2．打印机
  打印机是一种能将输出结果打印在纸张上的输出设备，是一种硬输出设备。
  打印机的种类：
    按打印颜色有单色、彩色之分；
    按工作方式分为击打式打印机和非击打式打印机；
  打印机的主要技术指标：
    打印速度：PPM(每分钟页数)或CPS(每秒字符数)表示。
    分辨率：指在打印输出时横向和纵向两个方向上每英寸最多能够打印的点数，通常用dpi(点/英寸)表示。
    最大打印尺寸：一般为A4、A3、A2、A1等规格。

## Slide 50: 3.4 输入输出设备
3．绘图仪
  绘图仪是一种将计算机的输出信息以图形的形式绘制输出的设备，也是一种硬输出设备。
  绘图仪分类：
    按结构可以分为滚筒式和平台式两大类；
    按绘图笔数量可分为单笔和多笔两大类。

## Slide 51: 3.5 计算机硬件的DIY
  DIY是英文Do It Yourself的缩写，意思是“自己动手做”，即是自己攒机。
DIY的流程
  确定电脑配置：确定所需电脑的配置，了解微机各个配件的性能；
  列出电脑配件清单：选择适宜的部件，列出各个部件清单。
  确定电脑配件价格：确定所需要的配件档次和价格；
  了解配件信息：了解各配件的品牌、性能、售价、服务等信息；
  挑选供货商：挑选有信誉且正规供货商，并考虑售后服务；
  取货验货：验货时要对照装机单上的各部件一一核对，包括部件的型号、生产厂家和主要参数。

## Slide 52: 3.5 计算机硬件的DIY
安装电脑的步骤：
  安装ATX电源到主机箱内
  安装CPU和CPU风扇
  安装上内存条
  把主机板安装到机箱内并固定。同时插上ATX电源到主机板上的电源插头
  安装硬盘、光驱以及各种扩展卡
  连接机箱面板上的指示灯及各种按钮的插头至主机板上的相应付的位置上
  连接计算机的外部设备(包括键盘、鼠标、显示器)
  通电之前仔细检查，确认无误后方可通电试机。