## Slide 1: 自动驾驶汽车环境感知 （第三册）

## Slide 2: 智能驾驶技术丛书（第三册）
自动驾驶汽车环境感知

## Slide 3: 本书思维导图

## Slide 4: Chapter 2 车载传感器介绍

## Slide 5: Outline
可见光相机
激光雷达
毫米波雷达
超声波雷达
惯性导航
本章小结

## Slide 6: 可见光相机
可见光相机可以采集汽车周边图像信息，与人类视觉最为接近。可见光相机可以拥有较广的垂直视场角、较高的纵向分辨率而且可以提供颜色和纹理信息等。这些信息有助于自动驾驶系统实现行人检测、车辆识别、交通标志识别等相对高层语义的任务。可见光相机通过采集的图像或者图像序列，经过计算机的处理分析，能够识别丰富的环境信息。如行人、自行车、机动车、道路轨道线、路牙、路牌、信号灯等。更为重要的是通过机器学习算法加持，还可以实现车距测量、道路循迹，从而实现前车碰撞预警（FCW）和车道偏离预警（LDW）。

## Slide 7: 可见光相机
基于车载相机的视觉传感系统的大致原理如下：
（1）图像处理，将图片转化为二维数据；
（2）模式识别，通过图像匹配进行识别，如车辆、行人、车道线、交通标志等。
（3）距离测量，利用物体的运动模式，或双目定位，估算目标物体与本车的相对距离和相对速度，实现测距。
硬件方面，车载相机主要由CMOS镜头（包括lens和光感芯片等）、芯片、其他物料（内存，SIM卡，外壳）组成。CMOS具有读取信息方式简单、输出信息速率快、耗电省、集成度高、价格低等特点，是车载相机市场的核心。
软件方面，以mobileye为例，主要体现在芯片的升级和处理平台的升级，工作频率从122MHz升到332MHz，访问方式的改变使速率提升一倍，图像由640*480彩色像素提升到2048*2048（Input）和4096*2048（Output）等。

## Slide 8: 可见光相机
车载相机的优点十分明显：技术成熟，成本低，采集信息十分丰富，包含最接近人类视觉的语义信息。其缺点主要是相机受光照、环境影响十分大，很难全天候工作，在黑夜、雨雪、大雾等能见度较低的情况下，其识别率大幅度降低。其次，车载相机另一缺点就是缺乏深度信息，三维立体空间感不强。
可见光相机在自动驾驶汽车领域应用十分广泛，技术较为成熟，成本也较为低廉。车载相机是高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）的主要视觉传感器，是实现众多预警、识别类ADAS等功能的基础。相机借由镜头采集图像后，由摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字信号，从而实现感知车辆周边的路况，实现前向碰撞预警，车道偏移报警和行人检测等ADAS功能。下表是可见光相机可实现的ADAS功能。

## Slide 9: 可见光相机
ADAS功能 | 使用摄像头 | 功能简介
车道偏离预警LDW | 前视 | 当前相机检测到车辆即将偏离车道线时，就会报警
前向碰撞预警FCW | 前视 | 当前相机检测到与前车距离过近，可能发生追尾时，就会发出警报
交通标志识别TSR | 前视、侧视 | 识别前方道路两侧的交通标志
车道保持辅助LKA | 前视 | 当前相机检测到车辆即将偏离车道线时，就会向控制中心发出信息，然后由控制中心发出指令，及时纠正行驶方向
行人碰撞预警PCW | 前视 | 前视相机会标记前方道路行人，并在可能发生碰撞时及时发出警报
盲点监测BSD | 侧视 | 利用侧视相机，将后视镜盲区内的影像显示在驾驶舱内
全景泊车SVP | 前视、侧视、后视 | 利用车辆前后左右的相机获取的影像，利用图像拼接技术，输出车辆周边全景图
泊车辅助PA | 后视 | 泊车时将车尾的影像显示在驾驶舱内，预测并标记倒车轨迹，辅助驾驶员泊车
驾驶员注意力监测 | 内置 | 安装在车内，用于监测驾驶员是否疲劳、闭眼等

## Slide 10: 激光雷达
概述
激光雷达，即LIDAR（Light Detection and Ranging），是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束)，然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后，就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数，从而对障碍物、移动物体等目标进行探测、跟踪和识别。

## Slide 11: 激光雷达
工作原理
激光扫描测量是通过激光扫描器和距离传感器来获取被测目标的表面形态。激光扫描器一般由激光发射器、接收器、时间计数器、微电脑等组成。激光脉冲发射器周期地驱动激光二极管发射激光脉冲 ,然后由接收透镜接收目标表面后向反射信号,产生接收信号,利用稳定的石英时钟对发射与接收时间差作计数，经由微电脑对测量资料进行内部微处理，显示或存储、输出距离和角度资料，并与距离传感器获取的数据相匹配，最后经过相应系统软件进行一系列处理，获取目标表面三维坐标数据，从而进行各种量算或建立立体模型[3]。激光雷达通过脉冲激光不断地扫描目标物，就可以得到目标物上全部目标点的数据，使用这些数据进行图像处理后，就可以得到精确的三维立体图像。下图为激光雷达的工作示意图。

## Slide 12: 激光雷达

## Slide 13: 激光雷达
优点
（1）分辨率高，精度高。激光雷达可以获得极高的角度、距离分辨率。角分辨率可以达到0.1度，也就是说可以分辨3km距离上相距5m的两个目标(这是微波雷达无论如何也办不到的),并可同时跟踪多个目标；距离分辨率可达0.lm。 分辨率高，是激光雷达的最显著的优点,其多数应用都是基于此。
（2）抗有源干扰能力强。与微波雷达易受自然界广泛存在的电磁波影响的情况不同，自然界中能对激光雷达起干扰作用的信号源不多，因此激光雷达抗有源干扰的能力很强。
（3）获取的信息量丰富。可直接获得目标的距离、角度、反射强度、速度等信息，生成目标多维图像。

## Slide 14: 激光雷达
缺点
（1）雨雪、雾霾天气精度下降。其工作时受天气和大气影响大。激光一般在晴朗的天气里衰减较小，传播距离较远。而在大雨、浓雾等坏天气里，衰减急剧加大，传播距离大受影响。
（2）激光雷达难以分辨交通标志的含义和红绿灯颜色。在自动驾驶系统中，必需使用其他的传感器（如可见光相机等）辅助进行车辆与环境的交互过程。
（3）激光雷达接收的是光信号，容易受太阳光、其他车辆的激光雷达等光线影响。大气环流还会使激光光束发生畸变、抖动，直接影响激光雷达的测量精度。
（4）现阶段成本较高。

## Slide 15: 激光雷达
与其他雷达系统相比，激光雷达有着探测范围更广，探测精度更高的优势。激光雷达也因此成为了目前自动驾驶汽车上应用最广泛的传感器之一。激光雷达在自动驾驶中有两个核心功能：3D环境感知和SLAM加强定位。在3D环境感知方面，激光雷达通过激光扫描可以得到汽车周围环境的3D模型，运用相关算法比对上一帧和下一帧环境的变化可以较为容易的探测出周围的车辆和行人，并进行障碍物的检测、分类和跟踪。在SLAM加强定位方面，激光雷达可以通过扫描得到的点云数据实现同步创建地图，因此，激光雷达在生成高精地图中是一个非常重要的传感器。下图为基于激光雷达的定位示意图。

## Slide 16: 激光雷达

## Slide 17: 激光雷达
激光雷达按线束数量分，可以分为单线束激光雷达和多线束激光雷达。传统的单线束激光雷达已经被广泛应用，例如扫地机器人。单线束激光雷达扫描一次只能产生一条扫描线，可以获取事物的2D信息，但是无法获得高度信息，其生成的只是平面信息。虽说如此，单线束雷达由于测量速度更快的特点也有着广泛的应用空间，譬如地形测绘等方面。而多线雷达，可以获取事物的3D数据。图为百度128线雷达生成的点云图。目前应用到自动驾驶中的激光雷达产品主要有4线束、16线束、32线束，40线束以及64线束，功能更加强大的128线束激光雷达也已经亮相。

## Slide 18: 激光雷达

## Slide 19: 激光雷达
激光雷达迄今为止最为成熟、应用最广的形态为机械式激光雷达。机械式激光雷达是指其发射系统和接受系统存在宏观意义上的转动，也就是通过不断旋转发射头，将速度更快、发射更准的激光从“线”变为“面”，并在竖直方向上排布多束激光（如32线、64线雷达），形成多个面，达到动态3D扫描并动态接受信息的目的。比如64线激光雷达，其竖直排布的激光发射器呈不同角度向外发射，实现垂直角度的覆盖，同时在高速旋转的马达壳体的带动下，实现水平角度360度的全覆盖。下图为百度Apollo无人驾驶汽车安装在车顶的激光雷达示意图。目前，许多自动驾驶汽车的激光雷达安装在车顶，通过高速旋转对周围进行360度扫描，获得周围空间的点云数据，实时绘制出车辆周边的三维空间地图，为下一步的车辆操控建立决策依据。因为激光雷达通过发射激光工作，所以在黑夜等各种照明条件下都可以正常工作。

## Slide 20: 激光雷达

## Slide 21: 激光雷达
综合考量成本、体积、安全性、量产能力等因素，机械式激光雷达都不算是最理想的产品。目前激光雷达领域的企业都在努力开发轻量化、低成本的新型产品，混合固态激光雷达和固态激光雷达便是其杰出的代表。固态激光雷达采用电子方案来达到全范围探测，体积更小，方便集成在车身内部，系统可靠性提高，成本也可大幅降低。右图为Quanery S3固态激光雷达，其使用了相位矩阵新技术，在宏观和微观尺度上均不含任何移动或振动部件。

## Slide 22: 毫米波雷达
概述
毫米波雷达是工作在毫米波波段（millimeter wave）探测的雷达，其与普通雷达相似，通过发射无线电信号并接收反射信号来测定与物体间的距离。毫米波频率通常在30—300GHz（波长为1—10mm）之间，波长介于厘米波和光波之间，因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点，非常适合于自动驾驶汽车领域的应用。因为毫米波雷达具有较强的穿透性，能够轻松地穿透保险杠上的塑料，所以常被安装在汽车的保险杠内。

## Slide 23: 毫米波雷达
工作原理
毫米波雷达其采集的原始数据基于极坐标系（距离+角度），与激光雷达的笛卡尔（XYZ）坐标系不同。在汽车雷达领域，调频连续波（FMCW）波形比较常见，其工作时，振荡器会产生一个频率随时间逐渐增加的信号（chirp），这个信号遇到障碍物之后，会反弹回来，其时延为2倍的距离除以光速。返回的波形和发出的波形之间有个频率差，这个频率差是呈线性关系的：物体越远，返回的波收到的越晚，那么它跟入射波的频率差值就越大。将这两个频率做一个减法，就可以得到二者频率的差拍频率，通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波的测速原理是基于chirp之间的多普勒效应。

## Slide 24: 毫米波雷达
工作原理
在自动驾驶汽车领域，车载毫米波雷达通过天线发射毫米波，接受目标反射信号，经后方处理后快速准确地获取汽车车身周围的物理环境信息（如汽车与其他物体之间的相对距离、相对速度、角度、运动方向等），然后根据所探知的物体信息进行目标追踪和识别分类，进而结合车身动态信息进行数据融合，最终通过中央处理单元（ECU）进行智能处理。经合理决策后，以声、光及触觉等多种方式告知或警告驾驶员，或及时对汽车做出主动干预，从而保证驾驶过程中的安全性和舒适性，减少事故发生几率。下图所示为车载毫米波雷达工作简图。

## Slide 25: 毫米波雷达

## Slide 26: 毫米波雷达
优点
(1)高分辨率，小尺寸。由于天线和其他的微波元器件尺寸与频率有关，因此毫米波雷达的天线和微波元器件可以较小，小的天线尺寸可获得窄波束。
(2)与红外、激光、电视等光学导引头相比，毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强，测距精度受天气因素和环境因素影响较小，可以基本保证车辆在各种日常天气下的正常运行。
(3)与常常用来与毫米波雷达相比的红外系统相比，毫米波雷达的一个优点是可以直接测量距离和速度信息 。

## Slide 27: 毫米波雷达
缺点
(1)与微波雷达相比，毫米波雷达的发射机的功率低, 波导器件中的损耗大。
(2)行人的后向散射截面较弱，如果需要探测行人，雷达的探测阈值需要设低，其负面效应可能会有更多虚报物体出现。
(3)毫米波器件昂贵，现阶段不能大批量生产装备。

## Slide 28: 毫米波雷达
按目前应用市场的主流分类，自动驾驶汽车上的毫米波雷达频率主要包括24GHz和77GHz两种。其中24GHz频段的雷达通常用于感知车辆周围的障碍物，为换道决策提供感知信息，其能够实现的ADAS功能有盲点监测、变道辅助等；77GHz频段的雷达波长更短，产品尺寸更小，性能良好的77GHz雷达的最大检测距离可以达到160米以上，因此常被安装在前保险杠上，正对汽车的行驶方向。图为毫米波雷达测距示意图。

## Slide 29: 毫米波雷达
由公式：光速=波长*频率，可以得到频率越高的毫米波雷达，其波长越短。波长越短，意味着分辨率越高。相比于24GHz的毫米波雷达，77GHz的车载雷达发展前景更大，更可能成为未来的主流。原因主要有：77GHz频段受到各国政策上的支持，世界主流频段将得到统一；另外，77GHz的毫米波雷达带宽更大、分辨率更高、抗干扰能力更强，产品尺寸更小。

## Slide 30: 超声波雷达
概述
超声波雷达，是通过发射并接收40kHz的超声波，根据时间差算出障碍物距离的，其测距精度大约是1-3cm左右。
常见的超声波雷达有两种。第一种是安装在汽车前后保险杠上的，也就是用于测量汽车前后障碍物的倒车雷达，成为超声波驻车辅助传感器（Ultrasonic Parking Assistant，UPA）；第二种是安装在汽车侧面的，用于测量侧方障碍物距离的超声波雷达，称为自动泊车辅助传感器（Automatic Parking Assistant，APA）。

## Slide 31: 超声波雷达
工作原理
测距时由安装在同一位置的超声波发射器和接收器完成超声波的发射与接收，由定时器计时。首先由发射器向特定方向发射超声波并同时启动计时器计时，超声波在介质传播途中一旦遇到障碍物后就被反射回来，当接收器收到反射波后立即停止计时。这样，计时器就记录下了超声波自发射点至障碍物之间往返传播经历的时间 t(s)。由于常温下超声波在空气中的传播速度约340m/s，计时器通过记录时间t，就可以测算出从发射点到障碍物之间的距离长度（s），即：s＝340t/2[6]。
超声波雷达的工作可用下图的数学模型来表示。

## Slide 32: 超声波雷达

## Slide 33: 超声波雷达
优缺点
在实际使用中，超声波能量消耗较为缓慢，防水、防尘，即使有少量的泥沙遮挡也不影响，在介质中的传播距离较远，穿透性强，测距方法简单，成本低，且不受光线条件的影响，有着众多的优点，在短距离测量中，超声波雷达测距有着非常大的优势。
但是，超声波是一种机械波，使得超声波雷达有着以下几种局限性：
（1）对温度敏感。传播速度较慢时，若汽车行驶速度较快，使用超声波测距无法跟上汽车车距的实时变化，误差较大。
（2）超声波散射角大，方向性较差，无法精确描述障碍物位置。在测量较远距离的目标时，其回波信号较弱，影响测量精度。

## Slide 34: 超声波雷达
由于距离越远灵敏度越低，超声波雷达在自动驾驶汽车上主要用于泊车系统、辅助刹车等。通常一套倒车雷达需要安装4个UPA传感器，而自动泊车系统是在倒车雷达的基础上再加4个UPA传感器和4个APA传感器。
超声波雷达最基础的应用就是倒车辅助。在这个过程中，超声波传感器通常需要同控制器和显示器结合使用，从而以声音或者更直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况，解除驾驶员泊车、倒车和启动车辆时前后左右探视引起的困扰，并帮助驾驶员扫除视野死角和视线模糊的缺陷，提高驾驶安全性。除了检测障碍物外，超声波雷达还有许多更加强大的功能，比如泊车库位检测、高速横向辅助等。

## Slide 35: 惯性导航
概述
惯性导航系统（Inertial Navigation System，INS）是一种不依赖于外部信息、也不向外辐射能量的自主式导航系统，是以陀螺仪和加速度计为敏感器件的导航参数解算系统，该系统根据陀螺仪的输出建立导航坐标系，根据加速度计输出解算出运载体在导航坐标系中的速度和位置。目前的高级驾驶辅助系统（ADAS）包括加速度计、陀螺仪、压力传感器和磁力仪等类型的惯性传感器的运用。其中加速度计用来测量运动体的加速度大小和方向，经过对时间的一次积分得到速度，速度再经过对时间的一次积分即可得到位移；陀螺仪用来测量运动体围绕各个轴向的旋转角速率值，通过四元数角度解算形成导航坐标系，使加速度计的测量值投影在该坐标系中，并可给出航向和姿态角；磁力计用来测量磁场强度和方向，定位运动体的方向，通过地磁向量得到的误差表征量，可反馈到陀螺仪的姿态解算输出中，校准陀螺仪的漂移。

## Slide 36: 惯性导航
工作原理
在实际应用中，由GPS或其他外界系统给出物体当前准确的初始位置以及速度，惯性导航系统可以实时从陀螺仪和加速度计中解算出速度和位移，从而不断更新物体当前位置和速度。在给定初始位置以及速度的情况下，惯性导航的优势在于不依靠外部参照就可以实现自主导航。惯性导航系统具体的解算过程包括惯性速率和惯性位置两个层面。惯性导航系统首先通过陀螺仪和加速度计记录系统当前角速度以及线加速度，然后以起始速度作为初始条件对惯性加速度进行积分从而得到系统的惯性速率。最后惯性导航系统以及给定的起始位置作为初始条件对惯性速率进行积分得到惯性位置。

## Slide 37: 惯性导航
优缺点
在自动驾驶汽车上使用惯性导航系统有诸多优点：
（1）自主式导航。
（2）环境适应性强。
（3）导航信息延迟低。
与此同时，惯性导航系统的缺点也是显而易见的：
（1）长期精度差。
（2）每次使用前进行的初始校准时间过长。
（3）设备的成本与其他导航系统而言比较昂贵。
（4）缺少时间信息。

## Slide 38: 惯性导航
自动驾驶技术的核心内容包括四个模块：定位模块、感知模块、决策模块、执行模块。其中定位模块作为所有模块的基础，是十分重要的。而惯性导航在自动驾驶的定位模块中具有十分关键的作用。定位模块的主要目的是确定车辆所处的绝对位置。在自动驾驶技术中，高精地图、全球卫星导航系统和惯性导航系统是相互配合相辅相成的，共同确定车辆的绝对位置。其中全球卫星导航系统依赖卫星信号可以提供全局的定位信息，惯性导航不依赖外界信息提供相对的局部信息。将全球卫星导航系统和惯性导航系统的联合信息与本地的高精度地图进行比对，即可得到当前车辆在该高精地图中的绝对位置，从而为后续的感知、决策和执行模块提供数据基础。

## Slide 39: 本章知识点小结

## Slide 40: Chapter 4 计算机视觉与神经网络

## Slide 41: Outline
无人驾驶与计算机视觉
深度前馈网络
卷积神经网络

## Slide 42: 无人驾驶与计算机视觉
无人驾驶在城市交通、公共安全以及军事国防等具有广阔的应用前景和使用价值，引起许多国家高度重视。而环境感知是无人驾驶的核心技术，环境感知的实时性、准确性、对光照变化及阴影噪声的鲁棒性、对复杂道路环境以及恶劣天气的适应能力等因素直接影响无人驾驶技术的发展。无人驾驶系统的环境感知中，毫米波雷达和视觉传感器起到重要作用。其中利用视觉传感器信号处理和计算机技术发展息息相关。
计算机视觉（Computer Vision，CV）是一门用计算机模拟生物视觉的学科，就是让计算机代替人眼实现对目标的识别、分类、跟踪和场景理解。计算机视觉是人工智能的重要分支，是目前人工智能最为活跃的研究方向之一，在自动驾驶汽车中发挥重要作用。它也是一门综合性很强的学科，涉及计算机科学、信号处理、光学、应用数学、统计学、神经生理学和认知科学等学科。

## Slide 43: 无人驾驶与计算机视觉
生物视觉
由视觉通路可以看到，眼、外膝体与视皮层构成对视觉信息处理的三个层次结构。不同区域的神经细胞具有不同的功能。视觉通路上各层次的神经细胞，由简单到复杂，它们所处理的信息，分别对应于视网膜上的一个局部区域，层次越深入，该区域就越大，这就是著名的感受野（Receptive Field）与感受野等级假设。具体视觉通路如图所示。

## Slide 44: 生物视觉
视觉传导通路由3级神经元组成。第1级神经元为视网膜的双极细胞，其周围支与形成视觉感受器的视锥细胞和视杆细胞形成突触，中枢支与节细胞形成突触。第2级神经元是节细胞，其轴突在视神经盘(乳头)处集合向后穿巩膜形成视神经。视神经向后经视神经管入颅腔，形成视交叉后，延为视束。在视交叉中，只有一部分纤维交叉，即来自两眼视网膜鼻侧半的纤维交叉，走在对侧视束中；颞侧半的不交叉，走在同侧视束中。因此，左侧视束含有来自两眼视网膜左侧半的纤维，右侧视束含有来自两眼视网膜右侧半的纤维。视束行向后外，绕大脑脚，多数纤维止于外侧膝状体。第3级神经元的胞体在外侧膝状体内，它们发出的轴突组成视辐射，经内囊后肢，终止于大脑距状沟周围的枕叶皮质(视区) 。还有少数纤维经上丘臂终止于上丘和顶盖前区。顶盖前区与瞳孔对光反射通路有关。

## Slide 45: 边缘检测
边缘检测是图像处理和计算机视觉中的基本问题，边缘检测的目的是标识数字图像中亮度变化明显的点。图像属性中的显著变化通常反映了属性的重要事件和变化。这些包括（i）深度上的不连续、（ii）表面方向不连续、（iii）物质属性变化和（iv）场景照明变化。边缘检测是图像处理和计算机视觉中，尤其是特征提取中的一个研究领域。

## Slide 46: 图像分割
图像分割是计算机视觉的基础任务之一，也是被广泛研究的方向，在自动驾驶中有重要的应用，然而至今未能完全解决。图像分割就是把图像分成若干个特定的、具有独特性质的区域并提出感兴趣目标的技术和过程。具体如图所示。利用图像分割技术，可以有效将前景和背景信息分离，并可以进一步分离出物体信息。现有的图像分割方法主要分以下几类：基于阈值的分割方法、基于区域的分割方法、基于边缘的分割方法以及基于深度模型的分割方法等。

## Slide 47: 图像分割
（1）基于阈值的分割方法
阈值分割法是一种传统的图像分割方法，因其实现简单、计算量小、性能较稳定而成为图像分割中最基本和应用最广泛的分割技术。阈值分割法的基本原理是通过设定不同的特征阈值，把图像像素点分为具有不同灰度级的目标区域和背景区域的若干类。它特别适用于目标和背景占据不同灰度级范围的图，阈值分割算法的关键是确定阈值。
（2）基于区域的分割方法
基于区域的分割方法是以直接寻找区域为基础的分割技术，其有两种基本形式：一种是区域生长，从单个像素出发，逐步合并以形成所需要的分割区域；另一种是从全局出发，逐步切割至所需的分割区域。

## Slide 48: 图像分割
（3）基于边缘检测的分割方法
基于边缘检测的分割方法试图通过检测包含不同区域的边缘来解决分割问题，它可以说是人们研究的最多的方法之一。通常不同的区域之间的边缘上像素灰度值的变化往往比较剧烈，这是边缘检测方法得以实现的主要假设之一。边缘检测方法一般利用图像一阶导数的极大值或二阶导数的过零点信息来提供判断边缘点的基本依据。
（4）基于深度模型的分割方法
随着神经网络以及深度学习的发展，在图像分割应用中也提出很多效果良好的深度模型。在后续中会陆续介绍利用深度模型进行图像分割的方法。

## Slide 49: 神经网络与深度学习
人工神经网络（Artificial Neural Network，ANN），也简称神经网络，是一种受人脑神经网络工作方式启发而构造的一种数学模型。
2018年的ACM图灵奖颁发给了蒙特利尔大学教授Yoshua Bengio，多伦多大学名誉教授Geoffery Hinton和纽约大学教授Yann Lecun，以表彰他们为深度神经网络概念和工程上的突破。深度神经网络的再度崛起为人工智能的发展发挥巨大的推动作用，它促进了现代计算机科学的极大进步，在解决计算机视觉、语音识别、自然语言处理领域的长期问题方面取得了巨大的进展。正如谷歌人工智能负责Jeff Dean所言，深度神经网络显著提升了计算机感知世界的能力，它不仅改变了计算机领域，也几乎改变了科学和人类奋斗的所有领域。

## Slide 50: 深度学习与传统学习
典型的模式识别系统的构成如图所示。一般包括预处理、特征提取、特征转换和预测识别几个组成部分。
在典型的模式识别系统中，预测识别的机器学习模型一般为浅层模型，或浅层学习。浅层学习的一个重要特点是不涉及特征学习，其特征主要靠人工经验或特征转换方法来抽取。

## Slide 51: 深度学习与传统学习
在深度学习中，一般将特征提取和预测识别结合在一个模型中，并将特征提取用多层特征学习或表示学习替代。要提高表示能力，其关键是构建具有一定深度的多层次特征表示。一个深层结构的优点是可以增加特征的重用性，从而指数级地增加表示能力。其中，从底层特征开始，一般需要多步非线性转换才能得到较为抽象的高层语义特征。

## Slide 52: 计算机视觉在自动驾驶中应用
（1）使用双目视觉系统获取场景中的深度信息。
（2）对点云数据的检测。如图（取自Apollo公开数据平台）所示，绿色框表示的是机动车，红色框表示的是行人，蓝色框表示非机动车，黄色框表示其他障碍物。

## Slide 53: 计算机视觉在自动驾驶中应用
（3）运动估计。
（4）对物体的检测、识别与追踪。如图（取自Apollo公开数据平台）所示，可以检测到道路上交通信号灯的位置，并识别出其指代信息，图中的标注1表示红灯，标注2表示绿灯。

## Slide 54: 计算机视觉在自动驾驶中应用
（5）场景分割。如图（取自取自Apollo公开数据平台）所示，通过场景分割，将整个场景加标签：如深紫色是路面，粉色是道路栏杆，蓝色是车辆，绿色是树木等。
（6）同步地图构建和自身定位。

## Slide 55: 深度前馈网络
神经元
一个生物神经元结构的模型示意图如图4-12所示。由图看出，生物神经元由胞体（Soma）、树突（Dendrites），突触（Synapse）和轴突（Axon）等构成。胞体是神经元的代谢中心，胞体一般生长有许多树状突起，称为树突，它是神经元的主要接收器。胞体还延伸出一条管状纤维组织，称为轴突。树突是神经元的生物信号输入端，与其它的神经元相连；轴突是神经元的信号输出端，连接到其它神经元的树突上。

## Slide 56: 神经元
人工神经元（artiﬁcial neuron），简称神经元（neuron），是构成神经网络的基本单元，其主要是模拟生物神经元的结构和特性，接受一组输入信号并产出输出。其数学模型具体表述如图。
用数学公式将图表示如下：
其中f为激活函数。为了增强网络的表达能力以及学习能力，一般使用连续非线性激活函数 （activation function）。因为连续非线性激活函数可导，所以可以用最优化的方法来学习网络参数。

## Slide 57: 网络结构
目前常用的神经网络结构有以下三种：
（1）前馈网络
网络中各个神经元按接受信息的先后分为不同的组。每一组可以看 作一个神经层。每一层中的神经元接受前一层神经元的输出，并输出到下一层 神经元。整个网络中的信息是朝一个方向传播，没有反向的信息传播。
（2）反馈网络
网络中神经元不但可以接收其它神经元的信号，也可以接收自己的反馈信号。
（3）记忆网络
记忆网络在前馈网络或反馈网络的基础上，引入一组记忆单元，用来保存中间状态。

## Slide 58: 网络结构
三种网络的对比如图所示。

## Slide 59: 深度前馈网络
在前馈神经网络中，各神经元分别属于不同层。每一层的神经元可以接收前一层神经元的信号，并产生信号输出到下一层。第一层叫输入层，最后一层叫输出层，其它中间层叫做隐藏层。整个网络中无反馈，信号从输入层向输出层单向传播，可用一个有向无环图表示，如图所示。

## Slide 60: 参数学习
在深度前馈神经网络中，是模型参数，给定输入和输出数据对，得到模型参数的过程称为训练或学习。其中学习的目标函数可以有多种形式，常见如交叉熵损失函数。以交叉熵损失函数为例，下面介绍整体学习过程。
其中y∈{0,1}C 为标签y对应的one-hot向量表示。
给定训练集为，将每个样本输入给前馈网络，得到网络输出，其在数据集D上的风险函数为：
这里，W 和b包含了每一层的权重矩阵和偏置向量；是正则化项，用来防止过拟合；是为正数的超参。越大，W 越接近于0。

## Slide 61: 参数学习
有了学习准则和训练样本，网络参数可以通过梯度下降法来进行学习。在 梯度下降方法的每次迭代中，第l层的参数和参数更新方式为：
，
其中为学习率。

## Slide 62: 卷积神经网络
卷积神经网络（convolutional neural network，CNN）是一种具有稀疏连接、权值共享等特性的深层前馈神经网络，最早用于处理图像信息。卷积神经网络是受生物学上感受野（Receptive Field）的机制而提出。感受野主要是指听觉、视觉等神经系统中一些神经元的特性，即神经元只接受其所支配的刺激区域内的信号。
如今卷积神经网络一般是由卷积层、池化层和全连接层交叉叠加而成的前馈神经网络，使用反向传播算法进行训练。卷积神经网络有三个结构的特性：稀疏连接、权值共享和旋转不变性。和前馈神经网络相比，卷积神经网络的参数更少。

## Slide 63: 卷积概念
一维卷积 假设一个信号发生器每个时刻产生一个信号，其信息衰减率为，即在个时间步长后，信息为原来的倍。假设，那么在时刻t收到的信号为当前时刻产生的信息和以前时刻延迟信息的叠加。
把 称为滤波器（filter），在深度学习中更习惯于把它称为卷积核（convolution kernel）。

## Slide 64: 卷积概念
二维卷积
目前在深度学习中讨论卷积更多是应用在图像处理中，而图像都是二维结构，所以要将一维卷积进行扩展。给定一个图像和卷积核，其卷积为
右图给出了二维卷积的计算示例。卷积操作实际上就是对输入函数的每一个位置进行加权累加，卷积核就是对应输入函数在每一个位置上的权重向量（一维）或权重矩阵（二维）。

## Slide 65: 卷积概念
卷积的应用
图像处理中，卷积经常作为特征提取的重要手段。卷积神经网络会用固定大小的卷积核按照一定的步长（stride）在输入图像上不断滑动进行扫描，每次滑动中卷积核与当前滑动窗口内的输入图像像素值相乘后求和即得到输出图像的一个像素值。当完成整张图像的扫描后，就会得到很多个像素点，然后组合成一张特征图（feature map），这就提取了输入图像的其中一种特征。
常见的图像特征提取操作包括边缘检测、角点检测、颜色检测等。通过使用各种算子（如Robert、Prewitt、Sobel、拉普拉斯等）做卷积运算，可以得到所需的加工后的图像。

## Slide 66: 卷积概念
以下两图是原始图像经过不同算子卷积运算后得到的相应图像
Sobel算子的运算结果
拉普拉斯算子的运算结果

## Slide 67: 卷积神经网络的性质
（1）权值共享
根据卷积运算规则知道，在对一张图像进行卷积的时候，卷积核将逐一滑过图像的每个像素，即在同一个卷积操作过程中，对于不同的区域，都共享同一个卷积核，参数量就是卷积核的大小。
（2）稀疏连接（又称局部感知或局部连接）
对于每一个计算单元而言，只需要考虑其像素位置附近的输入，并不需要与上一层的所有节点相关联。这种稀疏连接的方式将大大减少参数个数，但却不会造成过多信息损失，从而有效提升网络训练效率和泛化能力。
（3）多核卷积
使用多个卷积核，以多核卷积方式保证从不同角度最大限度地提取图像特征。每个卷积核都会相应生成一幅特征图，可以理解为图像经过卷积后的不同通道（channels），因此多核卷积也叫做多通道卷积。

## Slide 68: 卷积神经网络基本结构
卷积神经网络基本上由卷积层、池化层和全连接层（配合dropout）组成[28]。典型的卷积网络结构如图所示。一个卷积块为连续A个卷积层和b个池化层（A 通常设置为2 ∼ 5，b为0或1）。一个卷积网络中可以堆叠B个连续的卷积块，然后在接着K个全连接层（B的取值区间比较大，比如1 ∼ 100或者更大；K 一般为0∼2）。

## Slide 69: 典型卷积神经网络
LeNet
LeNet是由Yann LeCun在1998年提出的网络结构，是最早出现的第一代卷积神经网络，如今在各大深度学习框架中常用的LeNet结构是经过改进后的LeNet-5，与最初的LeNet有细微差别，比如把激活函数tanh换成了ReLU等。

## Slide 70: 典型卷积神经网络
AlexNet
2012年Hinton及其学生Alex Krizhevsky提出的AlexNet是第一个现代深度卷积网络模型，其首次使用了现代深度卷积网络的一些技术方法，比如使用GPU进行并行训练，采用了ReLU作为非线性激活函数，使用Dropout防止过拟合，使用数据增强来提高模型准确率等。AlexNet赢得了2012年的ImageNet图像分类竞赛冠军。

## Slide 71: 典型卷积神经网络
VGGNet
在2014 年，牛津大学提出了另一种深度卷积网络 VGG-Net，它相比于 AlexNet 有更小的卷积核和更深的层级。AlexNet 前面几层用11×11和5×5的卷积核以在图像上获取更大的感受野，而 VGG 采用更小的卷积核与更深的网络提升参数效率。

## Slide 72: 典型卷积神经网络
GoogLeNet
Inception网络由多个Inception模块堆叠而成。在卷积层中如何选择合适的卷积核大小是一个十分关键的问题。Inception模块采用的方法是同时使用、、的卷积核，并将得到的特征映射拼接起来作为输入特征映射。

## Slide 73: 典型卷积神经网络
ResNet
何恺明等人于 2015 年提出来的深度残差网络骤然将网络深度由十几二十层提升到上百层。ResNet 最大的特点即解决了反向传播过程中的梯度消失问题，因此它可以训练非常深的网络而不用像 GoogLe Net 那样在中间添加分类网络以提供额外的梯度。ResNet（residual network）是通过给非线性的卷积层增加直连边的方式来提高信息的传播效率的。

## Slide 74: 典型卷积神经网络
DenseNet
Huang等人在2017年提出了DenseNet，并且获得了当年CVPR会议的最佳论文。DenseNet 摆脱了加深网络层数(ResNet)和加宽网络结构(Inception)来提升网络性能的定式思维，从特征的角度考虑，通过特征重用和旁路(Bypass)设置，既大幅度减少了网络的参数量，又在一定程度上缓解了梯度消失问题的产生，并且加强了特征的传递。

## Slide 75: 本章知识点小结

## Slide 76: Chapter 6 自动驾驶道路复杂场景理解

## Slide 77: Outline
ApolloScape数据集
可行驶区域检测
复杂场景理解
动态场景理解
基于PointNet的点云分类和语义分割实验

## Slide 78: ApolloScape数据集
目前，ApolloScape数据集从规模上看，包括十四多万帧高分辨率图像数据的逐像素语义标注、20多种驾驶地点下的稠密3D点云语义标注、立体图像、立体全景图像等，具有比Cityscapes、Kitti等同类数据集大10倍以上的数据量，表为ApolloScape数据集与其他街道场景数据集（Kitti、CityScapes等）的对比。在已发布的数据集中，有八万多帧图像对移动物体进行了实例级标注，对实例级的视频分割和预测有着极为重要的价值。

## Slide 79: ApolloScape数据集
ApolloScape场景解析旨在为图像中的每个像素/点云标注语义（类）标签，创建最全面的2D/3D场景分析，还开放了对3D车辆分割、道路线检测、定位系统和仿真工具的访问。其中对高分辨率图像像素级别的标注如图1所示，双目立体视觉图2所示。
图1 ApolloScape数据集某一
场景逐像素语义标注图。
图2 ApolloScape数据集某一
场景深度图。

## Slide 80: 可行驶区域检测
在实际应用中，可行驶区域检测只要能结合高精度地图实现道路路径规划和障碍物躲避，不一定要完全提取出完整的路面可行驶区域。因此其可以实现整个路面的检测，也可以只提取出部分道路信息，比如前方一定区域内的道路走向或者道路重点等。如图所示ApolloScape准备的可行驶区域的示意图。

## Slide 81: 基于传统计算机视觉的可行驶区域检测
基于直接特征的可行驶区域检测
（1）基于颜色的可行驶区域检测
（2）基于纹理的可行驶区域检测
（3）基于边缘的可行驶区域检测
基于间接特征的可行驶区域检测
对于非结构化的路面，提取到灭点后，可使用灭点来找大概的道路边缘，快速的提取一个三角形的路面可行驶区域。

## Slide 82: 基于深度学习的可行驶区域检测
语义分割
语义分割是计算机视觉领域的一个重要分支，具有很广的应用场景和发展前景。语义分割，顾名思义就是将一幅图像根据其含义将其分成很多区域，每个区域代表着不同的类别，例如，人、车、标志牌等等。严格而言，语义分割是一种像素级的分类任务，即对图像中的每一像素点给出一个分类结果，最终可以输出一张稠密的预测图。这种预测极大程度上的保留了原始图像的边缘信息和语义信息，有助于无人驾驶对场景的理解。语义分割在自动驾驶领域中具有广泛的应用价值和发展前景。

## Slide 83: 基于深度学习的可行驶区域检测
基于FCN的可行驶区域分割
在2015年CVPR的最佳文章中提出全卷积神经网络（Fully Convolutional Networks，FCN），是基于深度学习的语义分割的开山之作，奠定了基于深度学习的语义分割的通用框架，后面的一些效果很好的网络都是基于这种结构的改进。在FCN中，用1×1的卷积来代替卷积神经网络中的全连接层，其和CNN对比关系具体如图所示

## Slide 84: 基于深度学习的可行驶区域检测
我们将介绍一种以编码器—解码器架构来完成可行驶区域的模型—kittiseg。编码器由VGG网络的卷积层和池化层组成。那些特征随后被分割任务的解码器使用, 这些解码器实时产生它们的输出。
分割解码器遵循FCN架构。给定编码器, 我们将VGG架构中已有的全连接(FC)层转换为1×1的卷积层, 以产生39×12大小的低分辨率segmentation。其后是三个transposed卷积层进行上采样。skip层用于从较低层提取高分辨率特征。这些特征首先由1×1卷积层处理, 然后加到部分上采样结果中。

## Slide 85: 复杂场景理解
问题分析与应用场景
复杂场景理解指的是车辆根据周围环境来区分车辆所处的场景，如城市繁华地段道路环境，或是行人密集的住宅区和校园，或是高速公路上，再或者是车辆行人较少的村镇道路等等。由于不同的路段具有不同的环境特点和复杂程度，例如在城市道路路口如下页上图所示，往往有多车道，大量的车辆、行人、标志牌、交通灯等，环境复杂；在郊区直行路段或者高速公路上，如下页下图所示，不会有大量的变道情况，交叉路口和交通指示灯等较少，环境较为简单。

## Slide 86: 复杂场景理解

## Slide 87: 复杂场景理解
CNN+LSTM实现
首先，我们可以将场景识别问题当成一个对图片的分类问题。对车辆前置相机采集到的实时图像进行分类，依次判别每张图像是否属于高速公路。
场景识别问题不应该是简单的逐帧分类问题，需要考虑时序连贯性，即对第t帧的判断要考虑第t-1，t-2，t-3等帧的结果。而刻画时序关联性的一个很成功的模型就是LSTM（Long Short-Term Memory）模型。如下图所示，将每次CNN的结果送给LSTM，结合LSTM中之前帧的状态输出对当前帧的预测结果，并更新LSTM的状态。

## Slide 88: 复杂场景理解
（a）为CNN分类模型，（b）为CNN + LSTM模型
（a）
（b）

## Slide 89: 动态场景理解
动态场景理解，即图像序列分析，是指感知系统在给定的图像序列中检测运动物体，并对其进行识别、跟踪等。感知系统不仅仅是从单张图像获取信息，而是结合图像序列中的连续帧图片信息来完成固定任务。
在自动驾驶场景中，动态场景的分析尤为重要，本节将介绍三种较为复杂的动态场景分析方法：多目标追踪、路径实时预测和行人手势识别。追踪技术可以产生目标运动轨迹，路径实时预测对汽车的路径规划有着十分重要的作用，行人手势识别是未来自动驾驶发展的一个方向。 行人手势识别经讨论过后可以加上，多加了一部分描述

## Slide 90: 多目标跟踪
作为计算机视觉领域中的一大核心分支，目标跟踪技术一直是研究的热点和重点。其中，多目标跟踪又因其技术的复杂性以及应用的广泛性成为重中之重，其在自动驾驶领域发挥着十分重要的作用。因为街道场景的复杂性要求自动驾驶汽车感知系统不仅能跟踪单个固定目标，也要同时跟踪多个目标，综合决策。
对一个多目标跟踪算法而言，其任务就是在视频中逐帧得到多个目标的位置（空间维），并正确地将属于同一个目标的位置连接得到其相应的轨迹（时间维）。
此外，不同的算法在实现数据关联上也有不同：局部关联的方法往往是逐帧地或者是基于视频段进行关联以延长目标轨迹；而全局关联的方法则是采用先得到整段或者大段视频逐帧的目标位置信息之后，一并进行关联，获得的延迟轨迹。

## Slide 91: 多目标跟踪
一个多目标跟踪算法需要解决两个问题：一是目标定位（Localization）（图a），另一个是目标识别（Identification）（图b）。根据解决这两大问题方式的不同，可将现有多目标跟踪方法分为基于检测的跟踪方法和基于预测的跟踪方法两大类。
目标定位和目标识别（上图为a，下图为b）

## Slide 92: 多目标跟踪
如图所示，一个多目标跟踪算法大都包括目标外观模型、目标运动估计、目标检测、数据关联4个部分。
目标外观模型是采用合适的特征对目标外观进行描述建模，从而可以根据所得到的模型对目标进行识别。目标运动估计模块采用不同的运动模型描述目标的运动规律，并依据此规律对目标可能出现的位置实现预测。目标检测模块采用不同的检测器，在单帧图像中实现对目标的检测定位。数据关联负责将检测结果跨帧连接形成轨迹。相似性模型用于对多个图像单元定量评估其间相似度，以判断是否属于同一目标，从而服务于数据拟合模块。

## Slide 93: 路径实时预测
为了在复杂的城市道路中安全有效地行驶，自动车辆必须对周围的车辆、自行车、行人等做出可靠的预测。其关键是探索不同交通工具的运动规律，准确预测其未来的运动轨迹，帮助自主车辆做出合理的导航决策。
针对多类别体城市交通问题，百度团队提出的一种基于长短期记忆网络（LSTM）的实时路径预测算法TrafficPredict。
下图展示了该方法预测结果。其中用实例层来学习个体的运动规律和它们之间的交互，用类别层来学习同一类别的个体的运动的相似性，从而进一步优化对个体的预测结果。其中绿色实线为真实轨道，粉色实线为TrafficPredict预测结果，其他方法分别由三种虚线表示。

## Slide 94: 路径实时预测

## Slide 95: 路径实时预测
给定连续帧的数据，我们建立了一种4D Graph模型，解决路径实时预测问题。如图所示，用两个维度表示交通参与个体及其之间的关系，一个维度表示时间序列，后一个维度表示交通参与者的类别。
如图 (a)所示，将交通参与者个体表示为一个节点，其类别表示为超级节点，而空间和时间上的所有关系表示为边，构成一个4D模型。从图中可以看出，整体网络框架分实例层(b)和类别层(c)。

## Slide 96: 路径实时预测
（1）实例层（Instance Layer）
实例层可以得到交通参与者个体的行动方式，包括动态属性和交互关系。每个节点（node）表示一个实例，在同一时间节点间的关系表示为空间连线（Spatial Edge），不同时间的关系表示为时间连线（Temporal Edge）。Spatial Edges负责传递实例交互信息，Temporal Edges负责传递时间信息。实例层通过结合节点和连线的信息来实现预测。
（2）类别层（Category Layer）
一般来说，同类交通参与者有相似的动态属性，包括速度、加速度等，并且对其他物体或者环境的反应方式也类似。所以，我们提出用类别层来学习同一类别个体的运动方式，以便更好地预测实例的路径。类别层有四个重要的组成部分：表示类别的Super Node、Super Nodes的Temporal Edges、一组实例向Super Node传递信息的过程、Super Node向一组实例传递信息的过程。

## Slide 97: 行人手势识别
本节讲述一种在行人框检测与跟踪的基础上，更为复杂的识别系统：行人姿态估计（Pose Estimation）和动作识别（Action Recognition）。这项技术属于较深层的感知，有着特殊的应用前景，并可以给无人驾驶的决策提供丰富的语义级信息。例如，无人驾驶出租车中，通过识别路人是否对其招手来决定是否载客；无人车通过识别交警手势做出符合要求的决策；在十字路口对行人的动作识别，进而进行轨迹预测、提前预警等。图为识别行人打车和交警手势示意图。

## Slide 98: 姿态估计
姿态估计可以简单的理解成为人体骨架提取，如图所示，通过对人体一些关键点（例如肘部、手腕、肩膀、头部等）的定位，构建出人体骨架，将人体的姿态从图中提取出来，转化成一些二维点的坐标，便于直观理解人体姿态。

## Slide 99: 姿态估计
姿态估计的实现方法一般有直接采用回归的方法和像素级的预测方法两种。其中直接采用回归的方法中，通过一个CNN模型，直接输出每个关键点的坐标，并使其回归实际坐标。这种方法简单直接、便于实现，效果也不错。而像素级的预测方法目前更为流行，这种方法通过编码器和解码器，输出的是每个关键点的概率图，选取概率最高的点作为关键点的位置。在像素级的预测方法中，通常采用的模型为Stacked Hourglass Networks，其网络基本模型如图所示。

## Slide 100: 姿态估计
Stacked Hourglass Networks网络的输出结果如图6-22所示，每个关键点得到一个概率密度图，选取每幅图中概率最高的点作为每个关键点的最终坐标点。

## Slide 101: 动作识别
（1）基于单帧图像的动作识别
这是一种最直接的动作识别方法，将视频变换为帧序列后，每帧图像经过CNN判别器得到该帧动作的分类情况，具体如图所示。这种方法过于简单，单帧图像相对于整个动作而言，其不一定具有可区分性，如果该帧图像不能很好的表达某个动作，那么基于这帧图像的分类结果会很差。总而言之，基于单帧图像的动作识别构成简单，但是没有对动作的整个过程进行分析，无法利用时序信息，只是“断章取义”，其效果也相对较差。

## Slide 102: 动作识别
（2）基于CNN的多帧图像动作识别
1）多帧分类结果的融合：在单帧图像动作识别的基础上，使用一定数量的相邻帧图像，分别经过一个参数共享的网络，得到每一帧的动作识别结果，然后通过简单的方式，如均值、最大值、投票等机制等，将其结果结合起来。如图，其为分值后融合的一个示意图。
2）考虑时序信息，可以将固定数量连续的图像在通道维度堆叠起来，合成一个整体的数据，然后同样是利用一个卷积神经网络作为判别器。

## Slide 103: 动作识别
（3）基于姿态（Pose）的动作识别
以上所讲的方法是使用原始图像作为输入的方法，而人体姿态信息在动作识别中有着至关重要的作用，人们甚至可以直接从人体一个单一姿态中推测出动作类别。如图6-26所示，可以使用一个姿态估计网络，获取每一帧中行人的姿态信息（关键点坐标），然后使用LSTM网络，得到动作识别的结果。

## Slide 104: 基于PointNet的点云分类和语义分割实验
PointNet
PointNet提出直接在点云数据上应用深度学习模型，并且用实验证明其高准确率性能。其网络结构图如下图所示。

## Slide 105: 基于PointNet的点云分类和语义分割实验
PointNet++
PointNet++思想基于改进PointNet局部特征提取变现不好的缺点，提出了一种分层神经网络结构（Hierarchical Neural Nettwork），这种分层结构有一系列的set abstraction组成，如图所示，其包括采样层（Sampling layer）、组合层（Grouping layer）和特征提取层（PointNet layer）。

## Slide 106: 基于PointNet的点云分类和语义分割实验
另外，不同于图像中各个像素点密度均匀分布，点云数据在空间上分布密度不均匀、不规则，在距离较远的地方激光点云十分稀疏。Charles提出密度自适应PointNet层，来组合不同密度点云数据的特征。文章中提出了两种组合的方式：多尺度组合（Multi-scale Grouping, MSG）（如图a）和多分辨率组合（Multi-resolution Grouping, MRG）（如图b）。

## Slide 107: 基于PointNet的点云分类和语义分割实验
Apollo激光点云障碍物数据集的分割任务实现
下图左侧为Apollo激光点云障碍物数据集可视化结果，右侧为ground truth可视化效果

## Slide 108: 基于PointNet的点云分类和语义分割实验
Apollo激光点云障碍物数据集的分割任务实现
下图为预测结果可视化。

## Slide 109: 基于PointNet的点云分类和语义分割实验
实验结果分析
Pointnet++论文的复现很成功，准确率也很高，但在应用到Apollo激光点云障碍物数据集上的表现并不理想。分析总结一下表现不理想的原因主要有以下两点：
（1）Pointnet++模型是基于稠密点云数据集提出的，在激光雷达稀疏点云数据集上的效果表现不好可以预见。
（2）Apollo激光点云障碍物数据集每一帧点云中障碍物的轮廓并不完整，只含有该物体在某一方向上的信息，而Pointnet++期望能获得物体完整的轮廓信息。
想要解决上述问题，需要有更丰富的点云数据，进行点云配准，在训练的时候最好能将每个种类物体的完整轮廓作为输入。

## Slide 110: 本章知识点小结

## Slide 111: Chapter 7 多传感器融合

## Slide 112: Outline
引言
多传感器信息融合基础理论
多传感器后融合技术
多传感器前融合技术
本章小结

## Slide 113: 引言
必然性
不同车载传感器的原理、功能各异，不同传感器在不同的场景下发挥着各自优势，其获取的信息各不相同，不能相互替代。由于每个传感器的差异，仅通过增加单一传感器数量并不能从根本上解决问题。实现自动驾驶，就需要多个传感器相互配合，共同构成自动驾驶汽车的感知系统。
综上考虑，多传感器融合可发挥各传感器的优势，使采集的信息有一定的冗余度，即使某个传感器出现问题也不会影响行车安全，显著提高系统的容错性，从而保证决策的快速性和准确性，这是自动驾驶的必然趋势。

## Slide 114: 引言
挑战与问题
（1）数据对准。
（2）传感器观测数据的不确定性。
（3）数据关联。
（4）不完整、不一致以及虚假数据。

## Slide 115: 引言
对车载系统的要求
多传感器融合对车载系统的要求主要包括如下两个方面：
（1）统一的同步时钟，保证传感器信息的时间信息的一致性和正确性；
（2）准确的多传感器标定，保证相同时间下不同传感器信息的空间一致性。

## Slide 116: 多传感器信息融合基础理论
多传感器信息融合概述
传感器数据融合是针对一个系统使用多个（种）传感器这一特定问题而提出的信息处理方法，可发挥多个（种）传感器的联合优势，消除单一传感器的局限性。其把分布在不同位置的多个同类或不同类传感器所提供的数据资源加以综合，采用使计算机技术对其进行分析，加以互补，实现最佳协同效果，获得对被观测对象的一致性解释与描述，提高系统的容错性，从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性，使系统获得更充分的信息。

## Slide 117: 多传感器信息融合概述
在自动驾驶汽车系统中使用多传感器融合技术主要有如下优势：
（1）提高系统感知的准确度。多种传感器联合互补，可避免单一传感器的局限性，最大程度发挥各个（种）传感器的优势；
（2）增加系统的感知维度，提高系统的可靠性和鲁棒性。多传感器融合可带来一定的信息冗余度，即使某一个传感器出现故障，系统仍可在一定范围内继续正常工作；
（3）增强环境适应能力。应用多传感器融合技术采集的信息具有明显的特征互补性，对空间和时间的覆盖范围更广，弥补了单一传感器对空间的分辨率和环境的语义不确定性。
（4）有效减少成本。融合可以实现多个价格低廉的传感器代替价格昂贵的传感器设备，在保证性能的基础上又可以降低成本预算。

## Slide 118: 多传感器信息融合概述
传感器融合过程如下：
（1）多个（种）传感器独立工作获得观测数据；
（2）对各传感器数据（RGB图像、点云数据等）进行预处理；
（3）对处理数据进行特征提取变换，并对其进行模式识别处理，获取对观测对象的描述信息；
（4）在数据融合中心按照一定的准则进行数据关联；
（5）使用足够优化的算法对各传感器数据进行融合，获得对观测对象的一致性描述和解释。

## Slide 119: 多传感器融合结构
根据传感器信息在不同信息层次上的融合，可以将多传感器信息融合划分为Low-level融合、High-level融合和混合融合结构。其中 Low-level融合体系结构包括数据级融合和特征级融合，是一种集中式融合结构，High-level融合体系结构是一种决策级别融合，可以是集中式融合或者分布式融合，混合融合结构是多种Low-level和High-level融合结构组合而成。

## Slide 120: Low-level融合
Low-level融合体系结构是一种较低信息层次上的融合，是集中式融合结构。集中式融合结构将各传感器获得的原始数据直接送到数据融合中心，进行数据对准、数据关联、预测等，在传感器端不需要任何处理，可以实现实时融合，其结构示意图如右图所示。

## Slide 121: Low-level融合
数据级融合又称为像素级融合，是最低层次的融合，直接对传感器的观测数据进行融合处理，然后基于融合后的结果进行特征提取和判断决策，其结构如右图所示。

## Slide 122: Low-level融合
根据融合内容，数据级融合又可以分为图像级融合、目标级融合和信号级融合。图像级融合以视觉为主体，将雷达输出的整体信息进行图像特征转化，与视觉系统的图像输出进行融合；目标级融合是对视觉和雷达的输出进行综合可信度加权，配合精度标定信息进行自适应的搜索匹配后融合输出；信号级融合是对视觉和雷达传感器ECU传出的数据源进行融合。其数据损失小、可靠性高，但需要大量的计算。

## Slide 123: Low-level融合
特征级融合指在提取所采集数据包含的特征向量之后融合。特征向量用来体现所监测物理量的属性，在面向检测对象特征的融合中，这些特征信息是指采集图像中的目标或特别区域，如边缘、人物、建筑或车辆等信息，其结构如右图所示。

## Slide 124: Low-level融合
根据融合内容，特征级融合又分为目标状态信息融合和目标特性融合两大类。其中，前者是先进行数据配准，以实现对状态和参数相关估计，更加适用于目标追踪。后者是借用传统模式识别技术，在特征预处理的前提下进行分类组合。

## Slide 125: High-level融合
高层High-level融合体系结构是一种较高语义层次上的融合，可以是集中式融合或者分布式融合结构。分布式融合结构在各独立节点都设置相应的处理单元，在对各个独立传感器所获得的原始数据进行局部处理基础上，再将结果输入到信息融合中心，进行智能优化、组合、推理来获得最终的结果，其结构如右图所示。

## Slide 126: High-level融合
决策级融合指的是以认知为基础的方法，其结构示意图如右图所示，根据不同种类的传感器对同一目标观测的原始数据，进行一定的特征提取、分类、判别，以及简单的逻辑运算，然后根据应用需求进行较高级地决策，获得简明的综合推断结果，是高层次的融合。

## Slide 127: 混合式融合结构
混合式融合结构是由多种Low-Level和High-Level融合结构组合而成，如右图所示，部分传感器采用集中式融合方式，其余的传感器采用分布式融合结构，兼有二者的优点，能够根据不同需要灵活且合理地完成信息处理工作。

## Slide 128: 三种融合结构的比较
体系结构 | 分布式 | 集中式 | 混合式
信息损失 | 大 | 小 | 中
精度 | 低 | 高 | 中
通信带宽 | 小 | 大 | 中
可靠性 | 高 | 低 | 高
计算速度 | 快 | 慢 | 中
可扩充性 | 好 | 差 | 一般
融合处理 | 容易 | 复杂 | 中等
融合控制 | 复杂 | 容易 | 中等

## Slide 129: 多传感器融合算法
目前，多传感器融合在硬件方面的实现并不困难，传感器标定技术已经较为成熟，其实现的关键问题在于足够优化的算法上。多传感器数据融合虽然未形成完整的理论体系，但在实际工程中，根据不同的应用背景，已经提出了很多有效并且不断优化的融合算法[5]。
多传感器融合常用的算法大致可以分为两类：随机类方法和人工智能方法。随机类方法的杰出代表是卡尔曼滤波法（Kalman filtering），此外还有加权平均法、贝叶斯估计法（Bayesian estimation）、D-S（Dempster-Shafer）证据理论等；人工智能方法常用方法主要有专家系统、模糊逻辑理论、神经网络方法、遗传算法等。

## Slide 130: 随机类方法
卡尔曼滤波法
卡尔曼滤波法是一种利用线性状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。卡尔曼滤波法能合理并充分地处理多种差异很大的传感器信息，通过被测系统的模型以及测量得到的信息完成对被测量物体的最优估计，并能适应复杂多样的环境。卡尔曼滤波法具有的递推特性既可以对当前状态进行估计，也可以对未来的状态进行预测。

## Slide 131: 人工智能方法
（1）模糊逻辑理论
模糊逻辑理论基于多值逻辑，其打破以二值逻辑为基础的传统思想，模仿人脑的不确定性概念判断、推理思维方式。其实质是将一个给定输入空间通过模糊逻辑的方法映射到一个特定输出空间的计算过程，比较适合高层次上的融合，如决策级融合。
（2）人工神经网路
人工神经网路是一种模拟人脑神经网络而设计的数据模型或计算模型，它从结构、实现机理和功能上模拟人脑神经网络。神经网络具有很强的容错性，很强的自学习、自组织以及非线性映射能力，能够模拟复杂的非线性映射。神经网络的这些特性使得其在传感器融合系统的有着极大的优势。在融合处理不完整或者带有噪声的数据时，神经网络的性能通常比传统的聚类方法好很多[26]。

## Slide 132: 多传感器后融合技术
后融合技术指的是每个传感器都独立地输出探测数据信息，在对每个传感器的数据信息进行处理后，再把最后的感知结果进行融合汇总。后融合的结构如图所示。
本节将重点介绍其中两种算法：Ulm大学自动驾驶项目提出的一种模块化、传感器独立的融合方法以及针对运动目标检测和追踪的多传感器融合方法——FOP-MOC。

## Slide 133: Ulm自动驾驶：模块化的融合方法
该算法主要对雷达、摄像头、激光扫描仪三种传感器的探测信息进行融合，三台IBEO LUX激光扫描仪安装在前保险杠上，摄像头安装在挡风玻璃后面，并配备了多台雷达。完整的传感器覆盖范围如图所示，蓝色表示摄像头视野范围,红色表示激光扫描仪感知范围，绿色表示雷达感知范围。

## Slide 134: Ulm自动驾驶：模块化的融合方法
该算法提出了一个分层模块化环境感知系统（HMEP），它包含三个感知层：网格映射、定位和目标跟踪，如图所示。每个感知层都会进行传感器融合，并产生一个环境模型结果。除了传感器数据外，感知层还可以使用上一层的结果，其顺序是按照环境模型元素的抽象级提高的。不同感知层的结果可能是冗余的，甚至是矛盾的，因此组合模型将所有结果组合到一个统一的环境模型中。为了便于组合，每层的输出都必须包含不确定性信息，以概率作为结果。

## Slide 135: FOP-MOC
为了更加可靠地检测与跟踪以运动状态和外观信息表示的移动目标，Chavez-Garcia等人提出了FOP-MOC模型，将目标的分类信息作为传感器融合的关键元素，以基于Evidential Framework的方法作为传感器融合算法，着重解决了传感器数据关联、传感器融合的问题。完整的传感器覆盖范围如图所示，棕色表示摄像头视野范围,蓝色表示激光雷达感知范围，绿色表示雷达感知范围。

## Slide 136: FOP-MOC
FOP-MOC模型结构如图7-16所示，融合模型的输入信息有三种，分别是雷达、摄像头和激光雷达的检测目标列表，输出结果为融合后的目标检测信息，并送入到跟踪模块中。其中雷达和激光雷达的探测数据主要用于移动目标检测，摄像头采集的图像主要用于目标分类，每个目标都由其位置、尺寸、类别假设的evidence分布来表示，而类别信息是从检测结果中的形状、相对速度和视觉外观中获得的。

## Slide 137: 多传感器前融合技术
前融合技术是指在原始数据层面，把所有传感器的数据信息进行直接融合，然后再根据融合后的数据信息实现感知功能，最后输出一个结果层的探测目标。前融合的结构如图所示。
为了实现目标检测和语义分割等功能，学者们提出了一系列性能强大的基于神经网络的融合方法，其中杰出的代表是MV3D,AVOD，F-PointNet等。

## Slide 138: MV3D
MV3D将激光雷达探测的点云数据和可将光相机拍摄的RGB图像进行融合，其输入数据为激光雷达投影的鸟瞰图（LIDAR Bird View）、前视图（LIDAR Front View）和二维RGB图像，其网络结构主要有3D区域生成网络（3D Proposal Network）和基于区域的融合网络（Region-based Fusion Network），使用深度融合（Deep Fusion）方式进行融合，具体如图所示。

## Slide 139: MV3D
在提取了候选框后，其分别向三种图中进行映射，得到各自的感兴趣区域（Region of Interest，ROI），然后进入Region-based Fusion Network进行融合。在融合方式的选择上，通过先对早期融合（Early Fusion）、后期融合（Late Fusion）和深度融合（Deep Fusion）方式对比（具体见图），最终选择深度融合方式。

## Slide 140: AVOD
AVOD是一种融合激光雷达点云数据以及RGB图像信息的3D目标检测算法，与MV3D不同的是，它的输入只有激光雷达生成的BEV（Bird's Eye View) Map和相机采集的RGB图像，舍弃了激光雷达FV（Front View)和BEV中的密度特征（Intensity Feature），其网络结构如图所示。

## Slide 141: AVOD

## Slide 142: F-PointNet
F-PointNet结合了成熟的2D图像中的目标检测方法来对目标进行定位，得到对应3D点云数据中的视锥体（Frustum），如图所示，并对其进行边界框回归从而完成检测任务。

## Slide 143: F-PointNet
如图所示，F-PointNet整个网络结构由三部分组成：视锥体生成（Frustum Proposal）、3D实例分割（3D Instance Segmentation）和3D边界框回归（Amodal 3D Box Estimation）。

## Slide 144: F-PointNet
与其他3D传感器产生的数据相比，相机得到的RGB图像分辨率更高，F-PointNet充分利用了RGB图像的这一优点，采用基于FPN的检测模型首先得到目标在2D图像上的边界框，然后按照已知的相机投影矩阵，将2D边界框提升到定义了目标3D搜索空间的视锥体，并收集截体内的所有点构成锥体点云。
为了避免遮挡和模糊的问题，对锥体点云数据，F-PointNet使用PointNet（或PointNet++）模型进行实例分割。因为在三维空间中，物体之间大都是分离的，3D分割更加可靠。此处的实例分割是一个二分类的问题，用于判断锥体内每个点是否属于目标物体。

## Slide 145: 本章知识点小结

## Slide 146
Thank you！