## Slide 1: 自动驾驶汽车环境感知 （第三册）

## Slide 2: 智能驾驶技术丛书（第三册）
自动驾驶汽车环境感知

## Slide 3: 本书思维导图

## Slide 4: Chapter 3 传感器标定

## Slide 5: 传感器标定
前言
可见光相机标定
激光雷达标定
Apollo联合标定实验

## Slide 6: 传感器标定
前言
标定传感器是自动驾驶感知系统中的必要环节，是后续传感器融合的必要步骤和先决条件，其目的是将两个或者多个传感器变换到统一的时空坐标系，使得传感器融合具有意义，是感知决策的关键前提。任何传感器在制造、安装之后都需要通过实验进行标定，以保证传感器符合设计指标，保证测量值的准确性。上一章介绍了智能网联车上搭载的各种类型传感器。传感器在安装上自动驾驶汽车之后，需要对其进行标定。同时，在车辆行驶过程中，由于震动等原因，会导致传感器位置与原位置产生偏离；因此有必要每隔一定的时间对传感器进行校准。自动驾驶汽车通过多种类型的传感器同时工作以进行环境感知与自感知，传感器的鲁棒性和准确性在自动驾驶汽车感知环节中尤为重要。

## Slide 7: 传感器标定
可见光相机标定
车载可见光相机以一定的角度和位置安装在车辆上，为了将车载相机采集到的环境数据与车辆行驶环境中的真实物体相对应，即找到车载相机所生成的图像像素坐标系中的点坐标与摄像机环境坐标系中的物点坐标之间的转换关系，需要进行相机标定。下面介绍车载相机中常用的单目相机和双目相机的标定。

## Slide 8: 可见光相机标定
相机内参数标定
相机外参数标定

## Slide 9: 可见光相机标定
相机内参数标定
  相机模型
  小孔成像原理
  畸变矫正
相机外参数标定

## Slide 10: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
相机模型
传感器的标定是建立传感器输出与现实中的值的对应关系，对单目相机来说，这种关系体现为现实物体在图像中的位置。因此，单目视觉的标定本质上是建立物体在环境坐标系中的坐标与图像坐标系中的坐标之间的关系。
右图所示是相机成像模型，坐标是环境坐标系。设现实世界中一个物体P，在环境坐标系中的位置为。为了得到P在图像上的投影位置（即图像上哪个像素位置表示P）,需要建立三个辅助坐标系：相机坐标系、图像物理坐标系、图像像素坐标系 ，最终需要得到的是P点在图像像素坐标系上的投影。

## Slide 11: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
相机坐标系与环境坐标系的转换
如下图所示，相机坐标系以镜头中心为原点，以垂直镜头平面的直线为轴建立空间直角坐标系，轴与轴在镜头平面上，满足右手坐标系。

## Slide 12: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
相机坐标系与环境坐标系的转换
相机在空间中有一个位置，因此可以建立环境坐标系与摄像机坐标系之间的关系，其中为摄像机坐标系原点相对于环境坐标系原点的平移，即摄像机的镜头中心在环境坐标系的坐标，为摄像机坐标系相对环境坐标系的旋转矩阵[2] 。空间中的点在摄像机坐标系中的坐标可以通过以下公式求解:

## Slide 13: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
相机坐标系与环境坐标系的转换
相机在空间中有一个位置，因此可以建立环境坐标系与摄像机坐标系之间的关系，其中为摄像机坐标系原点相对于环境坐标系原点的平移，即摄像机的镜头中心在环境坐标系的坐标，为摄像机坐标系相对环境坐标系的旋转矩阵[2] 。空间中的点在摄像机坐标系中的坐标可以通过以下公式求解:
或
这样，就建立了相机坐标系与环境坐标系之间的转换。

## Slide 14: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
图像物理坐标系与图像像素坐标系的转换
图像像素坐标系
在计算机视觉中，图像常常以点阵的方式存储，每个像素对应着点阵中的一行与一列。图像像素坐标系完全对应这种关系。图像像素坐标系以图像左上角为原点，向右的方向为坐标轴，向下的方向为轴，像素在该坐标系下用二元组表示。图像像素坐标系符合计算机图像处理逻辑，但不带有任何物理单位。
图像物理坐标系
空间中的坐标点则必须用带有物理量的单位表示(如厘米、米等)，因此引入图像物理坐标系。定义相机光轴与图像平面的交点为图像主点，图像物理坐标系以主点为原点，轴与轴分别平行于图像像素坐标系的轴与轴。

## Slide 15: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
图像物理坐标系与图像像素坐标系的转换
图 图像像素坐标系与图像物理坐标系
设像元底边长为，高为，主点在图像像素坐标系下的坐标为，在不考虑图像畸变的情况下，图像物理坐标系下的点在图像像素坐标系下的坐标可通过以下公式算出：

## Slide 16: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
小孔成像——相机坐标系到相机物理坐标系
图 小孔成像
相机成像的理论基础是小孔成像。小孔成像将现实世界中的物体与图像上的投影联系起来。从摄像机成像原理上来看，图像物理坐标系的原点与摄像机的光学中心重合。当相机坐标系的X轴与Y轴与图像物理坐标系的X轴与Y轴平行时，就可以构建起图像坐标系与摄像机坐标系之间的关系。

## Slide 17: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
小孔成像——相机坐标系到相机物理坐标系
上图中，对于物体P，在摄像机坐标系下的坐标为。根据几何关系，有：
因此，成立以下关系：
由上式可得：

## Slide 18: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
小孔成像——相机坐标系到相机物理坐标系
令，根据前述的公式，可推到出相机坐标系到图像物理坐标系之间的转换关系：

## Slide 19: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
从环境坐标系到图像像素坐标系
在得到环境坐标系-相机坐标系、相机坐标系-图像坐标系之间的关系后，便可以求出环境坐标系与图像像素坐标系之间的转换关系。
对现实世界的点P，其在环境坐标系下的坐标为，在图像中的位置为，两者有如下的关系：

## Slide 20: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
从环境坐标系到图像像素坐标系
矩阵M2为环境坐标系到相机坐标系的坐标转换关系，是相机在世界坐标系下的位置姿态矩阵。在计算机视觉中，确定矩阵的过程通常成为视觉定位，或外参标定。自动驾驶汽车在车载相机安装之后，需要标定在车辆坐标系下的相机位置。此外，由于汽车行驶的颠簸和震动，车载相机的位置会随着时间进行缓慢的变化，因此自动驾驶汽车需要定期对相机位置进行重新标定，这一过程称为校准。
对矩阵，其四个常量与摄像机的焦距、主点以及传感器等设计技术指标有关，而与外部因素(如周边环境、摄像机位置)无关，因此称为相机的内参。内参在相机出厂时就是确定的。然而由于制作工艺等问题，即使是同一生产线生产的相机，内参都有着些许差别，因此往往需要通过实验的方式来确定相机的内参。对单目相机的标定，通常就是指通过实验手段确定相机的内参。

## Slide 21: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
畸变矫正
在实际使用中，相机并不能完全精确地按照理想的针孔摄像机模型进行透视投影，通常会存在透镜畸变，即物点在实际的相机成像平面上生成的像与理想成像之间存在一定光学畸变误差，其畸变误差主要是径向畸变误差和切向畸变误差。其中，径向畸变是沿着透镜半径方向分布的畸变，产生原因是光线在远离透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲，切向畸变是由于透镜本身与相机传感器平面（成像平面）或图像平面不平行而产生的，这种情况多是由于透镜被粘贴到镜头模组上的安装偏差所导致。在实际中，通常只考虑径向畸变。

## Slide 22: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
畸变矫正
在自动驾驶汽车上，影响相机工作的畸变一般有两种，一种称为桶形畸变，另一种称为枕形畸变。
枕形畸变 是由镜头引起的画面向中间“收缩”的现象。人们在使用长焦镜头或使用变焦镜头的长焦端时，较容易察觉枕形失真现象。
桶形畸变 是由于镜头中透镜物理性能以及镜片组结构引起的成像画面呈桶形膨胀状的失真现象。 通常在使用广角镜头或使用变焦镜头的广角端时，较容易察觉桶形失真现象。

## Slide 23: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
畸变矫正
对一般的相机来讲，图像的径向畸变往往描述为一个低阶多项式模型。设观测到的图像中的某个像素在没有畸变的情况下的图像像素坐标为，则二者之间的变换可以通过以下的公式确定：
其中，
，
称为径向畸变系数，也属于相机内参。

## Slide 24: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
常见的相机标定方法
相机标定的研究起源于摄像测量学。最初的相机标定都需要在一个很宽阔的地带来观察远处已经事先通过测量工具确定好位置的目标[4] 。这种标定方式成本很高，对标定人员的技术水平也有较高要求。工作人员希望有一种更加简单的标定方法。随着摄影测量学和计算机视觉的发展，以及室内机器人应用的需求，一种全新的标定方法被开发出来：平面标定模式与自标定。
平面标定模式是指制作一块标定板，在工作区的空间内使用一种可控的移动方式来移动该目标。这种方法称为“N-平面标定法”。

## Slide 25: 可见光相机标定 ——相机内参数标定
常见的相机标定方法
在一系列的平面标定模式方法中，目前应用最广泛的，是张正友于2000年提出的张正友标定法[8] 。张正友标定法通过在不同位置拍摄棋盘标定板的方式，在每个图像中找到棋盘标定板的内角点，通过内角点之间的对应关系建立对矩阵B=K^(-T) K^(-1)的约束，从而恢复内参矩阵K。感兴趣的读者可阅读文献[8]或在互联网中搜索“张正友标定法”来学习张正友标定法。此外，在本章实验中，读者可调用OpenCV的接口来使用张正友标定法进行相机内参的标定。
当没有标定板时，也可以通过摄像机的运动来进行标定，这种不使用已知目标进行标定的方法称为自标定。在文献(Faugeras, Luong, and Maybank 1992, Hartley and Zisserman 2004, Moons, Van Gool ,and Vergauwen 2010)中提出了几种自标定的方法[4] 。自标定的方法往往需要大量精准的图像。在自动驾驶汽车系统中，通常可以在程序中设定一个周期，当使用时间到达这个周期时，相机开始执行自标定。

## Slide 26: 可见光相机标定
相机内参数标定
相机外参数标定
  相机外参标定简介
  双目相机的外参标定

## Slide 27: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
相机外参标定简介
自动驾驶汽车中，为了尽可能减少感知盲区，往往采用多相机的模式。多相机之间需要确定它们之间的相对位置关系，这个过程称为摄像机的外参标定。
从另一个角度来说，摄像机的外参标定也可以称为“姿态估计”问题[4] 。两个相机之间相对位姿[R|t]有六个自由度(空间位置(x,y,z) 与旋转关系(α,β,γ))，从理论上来讲，只要两个相机同时获取空间中3个点即可恢复二者之间的相对姿态。从三对对应点恢复相机之间的相对姿态的问题，称为“透视三点问题”(Perspective-3-Point-Problem, P3P)。在现实中，常常使用3个以上的点来恢复相对姿态，以提高鲁棒性，P3P问题被推广为PnP问题 。
最初研究者们使用直接线性法(Direct Linear Transform, DLT)解决PnP问题 ，之后为了提升精度，研究者们提出了鲁棒线性化的重投影误差 ，开始采用迭代的方法来求解PnP问题，并由此提出了姿态估计中著名的光束平差法(Bundle Adjustment, BA) 。
自动驾驶汽车中，典型的外参标定有双目相机的外参标定、长焦相机与广角相机的外参标定。

## Slide 28: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
双目立体视觉（Binocular Stereo Vision）是机器视觉的一种重要形式，它是基于视差原理并利用成像设备从不同的位置获取被测物体的两幅图像，通过计算图像对应点间的位置偏差，来获取物体三维几何信息的方法。

## Slide 29: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
上图所示的是一个标准放置的双目视觉模型。这种放置方式中，要求两个相机光轴平行、光心处于同一水平线上。在标准双目视觉中，要求摄像机的型号、配置、内参等完全一样，因此，在双目标定之前，需要对两个相机的内参数分别进行校准。
分别为左、右相机光心，分别为左、右成像中心。 线段和长度相同，均为摄像机有效焦距。相机的基准线平行于轴，且基准线长为。

## Slide 30: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
设空间中有一点，在左、右相机坐标系下的坐标分别为、。点通过透镜成像在像平面上的点分别为，，在左图像坐标系下的坐标为，在右图像坐标系下的坐标为

## Slide 31: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
设左侧相机相对于环境坐标系的旋转矩阵为，平移量为，右侧相机相对于环境坐标系的旋转矩阵为，平移量为，则两个相机之间的关系可表示为：
双目立体视觉系统的两个相机之间的外参可通过上述公式表示。

## Slide 32: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
在实际中，双目相机的模型往往如下图所示，两台相机的光轴不是平行的，同时两台相机间的基线也没有对准，这时必须要对两台相机的坐标系进行相应的平移和旋转才能达到理想的效果。

## Slide 33: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
能通过旋转矩阵R来实现图像平面的旋转。根掘Bouguet算法，将右相机图像平面旋转到左相机图像平面的旋转矩阵应被平分成两部分，左、右相机分别各旋转一半。平移主要通过平移矩阵T来实现，它表示将一个图像平面坐标系的原点平移到另一个图像平面坐标系原点的平移向量。以左侧相机图像平面原点为基准，将右侧相机图像原点平移到左侧图像原点上，则平移向量。这样，两图像平面可按下式进行平移和旋转，就能使两相机平面的光轴互相平行，同时也能保证两相机间的行对准。

## Slide 34: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
设空间中有3D点，左相机的光心与点的射线用表示，则点在左图像中的观测位置为
设左相机与右相机之间的变换关系为，则点在右图像中的坐标为。经过数学变换，可以得到与之间的约束关系：
上式中 ，称为本质矩阵(Essential Matrix)。可以在左右图像中寻找若干个对应点来求解本质矩阵，通过本质矩阵进一步分解出，这样就实现了双目相机外参的标定。

## Slide 35: 可见光相机标定 ——相机外参数标定
双目相机外参的标定
双目相机的标定遵循以下的步骤：
1. 对原始的左右视图分别进行内参标定，根据内参进行畸变矫正
2. 根据对应特征点计算本质矩阵
3. 从本质矩阵中恢复出相机外参
4. 进行图像剪裁。

## Slide 36: 传感器标定
激光雷达标定
激光雷达作为Apollo自动驾驶平台的主要传感器之一，在感知、定位方面发挥重要作用。同相机一样，激光雷达在使用之前也需要对其内外参数进行标定。内参标定指的是其内部激光发射器坐标系与雷达自身坐标系的转换关系，在出厂之前已经标定完成，可以直接使用 。自动驾驶系统需要进行的是外参的标定，即激光雷达自身坐标系与车体坐标系的关系。

## Slide 37: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达坐标系
激光雷达与车体为刚性连接，两者间的相对姿态和位移固定不变。为了建立激光雷达之间以及激光雷达与车辆之间的相对坐标关系，需要对激光雷达的安装进行标定，并使激光雷达数据从激光雷达坐标系统一转换至车体坐标系上。以Velodyne VLP-16激光雷达为例，该激光雷达以正上方为z轴，电缆线接口方向为y轴的负方向，通过右手法则来确定x轴方向。下图所示为激光雷达坐标系。

## Slide 38: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达坐标系与车体坐标系
车体坐标系以车辆后轴中心为坐标原点，垂直地面向上为z轴，朝前为x轴，按照右手坐标系，确定坐标系y轴方向。两个三维空间直角坐标系之间的转换关系可以用旋转矩阵加平移矩阵来表示。如右图所示，P点在𝑂_𝑥𝑦𝑧坐标系下的坐标为𝑃(𝑥,𝑦,𝑧)，在𝑂_(𝑥^′ 𝑦^′ 𝑧^′ )坐标系下的坐标𝑃’(𝑥’,𝑦’,𝑧’)。𝑃’点和𝑃点的坐标转换关系可以表示为：

## Slide 39: 传感器标定
激光雷达标定
可见，如果知道了αβγ三个角度以及xyz三个平移量，就可以求得两个坐标系的旋转、平移矩阵，实现坐标转换。这六个物理量分别代表旋转和平移，易于理解和检验标定结果是否正确。当然直接测量这些物理量可能会有困难，为此进一步推导坐标转换方程，可得：
令H等于上式中的转化矩阵，那么标定的目的可以看成获取矩阵H中的6个参数:
通过实验采集同一个点在两个坐标系下的真实坐标，即同名点，建立一系列的方程组，可以求出这16个未知参数。

## Slide 40: 传感器标定
激光雷达标定
在自动驾驶汽车上，通常需要将激光雷达与惯性导航单元(IMU)坐标系进行标定，来建立激光雷达与车体坐标系之间的关系。激光雷达与车体之间的外参是感知系统建立环境模型的重要参数之一，不准确的外参不仅会对感知系统、也会对规划和决策系统产生负面影响。尽管激光雷达与车体之间的外参可以通过测量得到，但为了获得更精确的外参信息，自动驾驶工程师会在自动驾驶汽车出厂之后对二者进行标定。参考文献(J. Underwood, A. Hill, and S. Scheding, 2007)中，作者将反光带覆盖在固定于平坦地面的垂直杆上，通过不同的航向角在极点周围驾驶车辆来收集数据，使用顺序二次规划的方法来估计激光雷达的外参。感兴趣的读者可自行阅读了解。
在自动驾驶汽车中，已经越来越多地使用激光雷达与IMU相融合来进行定位。激光雷达与IMU之间的外参标定，除了能够建立激光雷达与车体之间的关系，还可应用于车辆定位。激光雷达与IMU可以一起为车辆提供精确的姿态估计[11] 。IMU可快速地测量车体的运动状态，但随着时间的推移，IMU的定位误差会不断累积，导致位置的测量发生漂移。激光雷达能够通过激光光束精确测量出从传感器到物体的距离和方位角的位置，与IMU的定位信息相结合，能够为车辆提供高精度的定位信息。

## Slide 41: 传感器标定
激光雷达标定——多激光雷达
对自动驾驶汽车来说，有时会存在多个激光雷达的情况，每一个激光雷达获取的外部环境都必须准确地映射到车体坐标系下[12] 。因此，当存在多个激光雷达时，需要对多个激光雷达的相对位置进行标定和校准。
激光雷达之间的外参标定有多种思路，其中较为常用的是通过不同激光雷达与车体之间的坐标转换关系来间接推导出激光雷达之间的坐标转换关系。
在文献(C. Cao, M.Sands, and J. Spletzer, 2010)中，作者提出了一种应用在移动车辆平台上的自动在线的过激光雷达标定方法。该方法设定一条标定路线，让车辆沿着这条线行驶，进行自标定。作者受到激光雷达-相机外参标定的启发，在标定路线上的垂直杆上贴上反光带作为特征点，以这些特征点建立外参的约束条件，进行标定。

## Slide 42: 传感器标定
激光雷达标定——多激光雷达
图：(Left)贴着反光纸的路标; (Right)路标的点云图像与提取出的特征

## Slide 43: 传感器标定
激光雷达标定——多激光雷达
图：(Up)未标定外参的两个激光雷达扫描图; (Down)标定之后的激光雷达扫描图

## Slide 44: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
在自动驾驶车辆上，激光雷达与无人车为刚性连接，两者间的相对姿态和位移固定不变，因此，激光雷达扫描获得的数据点，在环境坐标系中有唯一的位置坐标与之对应。同样，摄像机在环境坐标系中也有一个位移的位置坐标，因此，激光雷达与摄像机之间存在着固定的坐标转换。激光雷达与摄像机的联合标定，就是通过提取标定物在单线激光雷达和图像上的对应特征点，完成单线激光雷达坐标、摄像机坐标、图像像素坐标等多个传感器坐标的统一，实现激光雷达与摄像机的空间校准。
当完成摄像机外参标定、激光雷达外参标定之后，二者之间的关系其实就可以完全确定，激光雷达扫描点可投影到图像像素坐标系。

## Slide 45: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
当摄像机与激光雷达同时观察点时，点在摄像机自身环境坐标系中的坐标为，在摄像机图像的图像像素坐标系下的投影坐标为，在激光雷达坐标系下的坐标为。
设激光雷达-摄像机的转换关系为，则激光点云中的扫描点在图像像素坐标系中的坐标可通过以下方式算出：
其中，为摄像机的内参矩阵。

## Slide 46: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
对上式进行变换可得：
激光雷达与摄像机的标定，就是去求解上式中的。易知，共有12个参数需要求解，因此理论上至少需要4组激光雷达的对应点才能得到结果。为了提高精度，一般在标定过程中使对应点的数量，使用最小二乘法进行求解。

## Slide 47: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
激光雷达与摄像机的外参标定是学界研究的热点问题。目前的标定方法主要分为两个流派：使用标定目标(标定板或标定块)的标定方法与自标定方法。使用标定板来进行标定的典型方法有文献(R.Unnikrishnan and M, Hebert, 2005; G. Pandey, J. McBride, S. Savarese, and R. Eustice, 2010; F. M. Mirzaei, D. G. Kottas, and S. I. Roumeliotis, 2012)等。2005年R. Unnikrishnan开创了使用黑白棋盘的激光雷达-摄像机外参标定方法，逐渐引出了各种各样的标定方法。然而Unnikrishnan的方法需要人工的介入，去选择关键点来进行标定，因此在自动驾驶中往往只用于激光雷达的出厂标定。在2018年，Lipu Zhou等人提出了基于线和平板的自动外参标定方法[13] ，相比前人的方法，该算法在实现更高的精度的同时，所需要的信息更少，对自动驾驶汽车来说，有着广泛的应用。
Lipu Zhou使用一块黑白标定板，在摄像机图像中使用边界分割来找到标定板的边界，在激光雷达点云中使用RANSAC算法找到标定板扫描线的边界，通过这两个边界来建立激光雷达与摄像机之间位姿关系的约束。

## Slide 48: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
图：从图像(Up)和点云(Down)中提取出的标定板边界

## Slide 49: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
图：带有四个孔洞的标定板与其激光点云扫描图
除棋盘标定板之外，还可以使用带孔洞的标定板来进行标定，如文献(Carlos Guindel 2017)中，就采用带有四个圆形孔洞的标定板来进行标定.

## Slide 50: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
基于标定目标的标定方法大多属于离线标定(Offline),当我们在室外时，可以采用自标定的方法来进行在线标定。随着计算机视觉的发展，近几年越来越多地出现了基于特征表达的在线自标定算法，如G. Pandey, 2014[15] ; Z. Taylor and J. Nieto 2012[16] 等基于激光反射值互信息(Mutual Information)的在线标定方法（如图3-15），J. Castorena, 2016基于结构光边缘对准的在线标定方法（如图3-16），J. Levinson and S. Thrun, 2013[15]; S. Bileschi, 2009基于密度图的在线标定方法（如图3-17），都是目前在线标定方法的翘楚。有兴趣的读者可通过阅读这些文献来学习这些方法。

## Slide 51: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
图：基于激光反射值互信息的在线标定

## Slide 52: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
图：基于结构光相机边缘对准的在线标定

## Slide 53: 传感器标定
激光雷达标定——激光雷达与相机标定
图：基于密度图的在线标定方法

## Slide 54: 本章知识点小结（思维导图）

## Slide 55
Thank you！