## Slide 1: 网络工程设计AutoCAD 案例教程
第1章 电气工程图概述

## Slide 2
电气工程图是一种示意性的工程图，它主要用图形符号、线框或者简化外形表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接关系。本章将介绍电气工程相关的基础知识，并参照国家标准《电气制图》（GB 6988）和《电气图用图形符号》（GB 4728）中常用的有关规定，介绍绘制电气工程图的一般规则，并实际绘制标题栏，建立A3幅面的样板文件。

## Slide 3
学习重点
电气工程图的分类及特点。
电气工程计算机辅助设计（Computer aided Design，CAD）制图规则。
电气工程图符号的构成和分类。
学习目标
本章主要介绍电气工程图的基础知识，包括电气工程图的分类、特点及电气工程图CAD制图的相关规则，并对电气工程图符号的构成和分类进行介绍。

## Slide 4: 1.1 电气工程图的分类及特点
1.1.1 电气工程的应用范围
电气工程包含的范围很广，如电子、电力、工业控制、建筑电气等，不同的应用范围其工程图的要求大致是相同的；但也有其特定要求，规模也大小不一。根据应用范围的不同，电气工程大致可分为以下几类。
1．电力工程
（1）发电工程。（2）线路工程。（3）变电工程。
2．电子工程
3．建筑电气工程
4．工业控制电气

## Slide 5
1.1.2 电气工程图的特点
电气工程图有如下特点。
（1）电气工程图的主要表现形式是简图。
（2）电气工程图描述的主要内容是元件和连接线。
（3）电气工程图的基本要素是图形、文字和项目代号。
（4）电气工程图的两种基本布局方法是功能布局法和位置布局法。
（5）电气工程图具有多样性。

## Slide 6
1.1.3 电气工程图的种类
电气工程图用来阐述电气工程的构成和功能，描述电气装置的工作原理，提供安装和维护使用的信息，辅助电气工程研究，指导电气工程实践施工等。电气工程图的种类跟工程的规模有关。
1．目录和前言
目录好比书的目录，便于资料系统化和检索图样，方便查阅，由序号、图样名称、编号、张数等构成。
前言中一般包括设计说明、图例、设备材料明细表、工程经费概算等。

## Slide 7
2．电气系统图
电气系统图是一种简图，由符号或带注释的框绘制而成，用来概略表示系统、分系统、成套装置或设备的基本组成、相互关系及其主要特征，为进一步编制详细的技术文件提供依据，供操作和维修时参考。
电气系统图对布图有很高的要求，强调布局清晰，以利于识别过程和信息的流向。
电机控制系统图
轧钢厂的系统图

## Slide 8
3．电路图
电路图是用图形符号绘制，并按工作顺序排列，详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成部分的连接关系，侧重表达电气工程的逻辑关系，而不考虑其实际位置的一种简图。
电路图的布图应突出表示功能的组合和性能。
C616车床电气设备电路图

## Slide 9
4．电气接线图
接线图是用符号表示成套装置、设备或装置的内部、外部各种连接关系的一种简图，便于安装接线及维护。
接线图中的每个端子都必须注出元件的端子代号，连接导线的两端子必须在工程中统一编号。
不在同一张图的连接线中断画法

## Slide 10
5．电气平面图
电气平面图主要是表示某一电气工程中电气设备、装置和线路的平面布置。它一般是在建筑平面的基础上绘制出来的。常见的电气平面图有线路平面图、变电所平面图、照明平面图，弱电系统平面图、防雷与接地平面图等。
某车间的电气平面图
6．其他电气工程图
在常见电气工程图中除以上提到的系统图、电路图、接线图、平面图主要的4种外，还有以下4种。
（1）设备布置图。
（2）设备元件和材料表。
（3）大样图。
（4）产品使用说明书用电气图。

## Slide 11: 1.2 电气工程CAD制图规范
1.2.1 图纸格式
1．幅面
2．图框
（1）图框尺寸。
（2）图框线宽
不留装订边的图框
留装订边的图框

## Slide 12
1.2.2 文字
1．字体
长仿宋体。TrueType“仿宋_GB2312”。
2．文本尺寸高度
（1）1.5、3.5、5、7、10、14、20，单位：mm。
（2）字符的宽高比约为0.7。
（3）各行文字间的行距不应小于1.5倍的字高。
（4）图样中采用的各种文本尺寸如表所示。
3．表格中的文字和数字
（1）数字书写：带小数的数值，按小数点对齐；不带小数点的数值，按各位对齐。
（2）文本书写：正文按左对齐。

## Slide 13
1.2.3 图线
1．线宽
0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、1.0，单位：mm。
图形对象的线宽尽量不多于2种，每种线宽间的比值应不小于2。
2．图线间距
平行线（包括画阴影线）之间的最小距离不小于粗线宽度的两倍，建议不小于0.7mm。
3．图线形式
根据不同的结构含义，采用不同的线型，具体要求如表所示。
4．线型比例
线型比例k与印制比例宜保持适当关系，当印制比例为1∶n时，在确定线宽库文件后，线型比例可取kn。

## Slide 14
1.2.4 比例
推荐采用比例如表所示。

## Slide 15: 1.3 电气图符号的构成和分类
1.3.1 电气图形符号的构成
1．一般符号
一般符号是用来表示一类产品或此类产品特征的简单符号
2．符号要素
符号要素是一种具有确定意义的简单图形，必须同其他图形组合构成一个设备或概念的完成符号。符号要素的不同组合可以构成不同的符号。
3．限定符号
一种用以提供附加信息的加在其他符号上的符号，称为限定符号。限定符号仅用来说明某些特征、功能、作用等。
4．方框符号
用以表示元件、设备等的组合及其功能，既不给出元件、设备的细节，也不考虑所有这些连接的一种简单图形符号。
电阻、电容、电感符号

## Slide 16
1.3.2 电气图形符号的分类
新的《电气简图用图形符号 第1部分：一般要求》（GB/T4728.1-2005），采用国际电工委员会（IEC）标准，在国际上具有通用性，有利于对外技术交流。《电气简图用图形符号》共分以下13部分。
（1）总则。总则包括内容提要、名词术语、符号的绘制、编号使用及其他规定。
（2）符号要素、限定符号和其他常用符号。内容包括轮廓和外壳、电流和电压的种类、可变性、力或运动的方向、流动方向、材料的类型、效应或相关性、辐射、信号波形、机械控制、操作件和操作方法、非电量控制、接地、接机壳和等电位、理想电路元件等。
（3）导体和连接件。内容包括电线、屏蔽或绞合导线、同轴电缆、端子与导线连接、插头和插座、电缆终端头等。
（4）基本无源元件。内容包括电阻器、电容器、铁氧体磁心、压电晶体、驻极体等。

## Slide 17
（5）半导体管和电子管。内容包括二极管、三极管、晶闸管、电子管等。
（6）电能的发生与转换。内容包括绕组、发电机、变压器等。
（7）开关、控制和保护器件。内容包括触点、开关、开关装置、控制装置、起动器、继电器、接触器和保护器件等。
（8）测量仪表、灯和信号器件。内容包括指示仪表、记录仪表、热电偶、遥测装置、传感器、灯、电铃、蜂鸣器、喇叭等。
（9）电信：交换和外围设备。内容包括交换系统、选择器、电话机、电报和数据处理设备、传真机等。

## Slide 18
（10）电信：传输。内容包括通信电路、天线、波导管器件、信号发生器、激光器、调制器、解调器、光纤传输线路等。
（11）建筑安装平面布置图。内容包括发电站、变电所、网络、音响和电视的分配系统、建筑用设备、露天设备。
（12）二进制逻辑元件。内容包括计算器、存储器等。
（13）模拟元件。内容包括放大器、函数器、电子开关等。