## Slide 1
第2章 绘制基本电气工程图形
网络工程设计AutoCAD 案例教程

## Slide 2
学习重点
掌握“直线”命令。
掌握“圆”命令。
掌握“平面图形”命令。
掌握“图案填充”命令。
掌握“多段线”、“样条曲线”与“多线”命令。
熟悉文字输入。
熟悉表格。
学习目标
AutoCAD提供大量的绘图工具，可以帮助用户完成各种简单电气工程图形的绘制，具体包括点、直线、圆和圆孤、椭圆和椭圆弧、平面图形、图案填充、多段线和样条曲线等命令，本项目要求熟悉这些命令。

## Slide 3: 2.1 操作界面
AutoCAD操作界面是AutoCAD显示、编辑图形的区域，图所示为启动AutoCAD 2021后的默认界面，一个完整的AutoCAD操作界面包括标题栏、菜单栏、工具栏、快速访问工具栏、交互信息工具栏、功能区、绘图区、十字光标、坐标系图标、命令行窗口、状态栏、布局标签、滚动条等。
AutoCAD 2021中文版操作界面

## Slide 4
安装AutoCAD 2021后，在绘图区中右击鼠标，打开快捷菜单，如图所示，选择“选项”命令，打开“选项”对话框，选择“显示”选项卡，将窗口元素对应的“配色方案”中设置为“明”，如图所示，单击“确定”按钮，退出对话框，其操作界面如图所示。
快捷菜单
“选项”对话框
调整“明”后的工作界面

## Slide 5
1．标题栏
2．菜单栏
（1）带有子菜单的菜单命令。
（2）打开对话框的菜单命令。
（3）直接执行操作的菜单命令。
调出菜单栏
菜单栏显示界面
带有子菜单的菜单命令
打开对话框的菜单命令
“表格样式”对话框

## Slide 6
3．工具栏
（1）设置工具栏（2）工具栏的“固定”“浮动”与“打开”。
单独的工具栏标签
“浮动”工具栏
打开工具栏

## Slide 7
4．快速访问工具栏和交互信息工具栏
（1）快速访问工具栏。
（2）交互信息工具栏。
5．功能区
（1）设置选项卡。
（2）选项卡中面板的“固定”与“浮动”。
打开或关闭功能区的操作方法如下。
（1）命令行：Preferences。
（2）菜单：选择菜单栏中的“工具”→“选项板”→“功能区”命令。
默认情况下出现的选项卡
所有的选项卡
快捷菜单
“浮动”面板
“绘图”面板

## Slide 8
6．绘图区
（1）修改绘图区十字光标的大小。
（2）修改绘图区的颜色。
7．坐标系图标
“显示”选项卡
“图形窗口颜色”对话框
“视图”菜单

## Slide 9
8．命令行窗口
（1）移动拆分条，可以扩大和缩小命令行窗口。
（2）可以拖动命令行窗口，布置在绘图区的其他位置。默认情况下在图形区的下方。
（3）对当前命令行窗口中输入的内容，可以按<F2>键用文本编辑的方法进行编辑，如图所示。
（4）AutoCAD通过命令行窗口，反馈各种信息，也包括出错信息，因此，用户要时刻关注在命令行窗口中出现的信息。
文本窗口

## Slide 10
9．状态栏
状态栏
注释比例列表
全屏显示

## Slide 11
10．布局标签
AutoCAD系统默认设定一个“模型”空间和“布局1”“布局2”两个图样空间布局标签。
（1）布局。
布局是系统为绘图设置的一种环境。（2）模型。
AutoCAD的空间分模型空间和图样空间两种。
11．滚动条
需要把滚动条调出来，选择菜单栏中的“工具”→“选项”命令，系统打开“选项”对话框，单击“显示”选项卡，将“窗口元素”中的“在图形窗口中显示滚动条”勾选上即可。
滚动条包括水平和垂直滚动条，用于上下或左右移动绘图窗口内的图形。

## Slide 12: 2.2 直线命令
【执行方式】
命令行：LINE（快捷命令：L）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“直线”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“直线”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮 。

## Slide 13
绘制动断（常闭）触电符号
本实例利用直线命令绘制连续线段，从而绘制出动断（常闭）触电符号符号，如图所示。
单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮或快捷命令L，在屏幕上指定一点（即顶点1的位置）后，根据系统提示，指定阀的各个顶点，命令行提示如下：
绘制动断触电符号
绘制连续线段图

## Slide 14: 2.3 圆命令
【执行方式】
命令行：CIRCLE（快捷命令：C）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“圆”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“圆”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”下拉菜单。
（a） （b） （c） （d）
圆与另外两个对象相切
“相切、相切、相切”绘制方法

## Slide 15
绘制绘制信号灯
利用直线、圆命令绘制相切圆，从而绘制出信号灯符号，如图所示。
（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮或快捷命令C，命令行提示：
结果如图所示。
（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮 或快捷命令L，命令行提示：
绘制结果如图所示。
绘制圆
绘制直线

## Slide 16
圆弧
【执行方式】
命令行：ARC（快捷命令：A）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“圆弧”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“圆弧”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”下拉菜单。
11种圆弧绘制方法
2.4 圆弧命令

## Slide 17
绘制壳体
利用直线、椭圆命令绘制出壳体符号，如图所示。
（1）绘制左侧半圆弧。
（2）在圆弧两个端点延水平方向绘制两条长度为20的直线。
（3）绘制右侧半圆弧。
效果如图
壳体

## Slide 18
椭圆与椭圆弧
【执行方式】
命令行：ELLIPSE（快捷命令：EL）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘制”→“椭圆”→“圆弧”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“椭圆”按钮 或“椭圆弧”按钮
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“椭圆”下拉菜单。
椭圆和椭圆弧
2.5 椭圆命令

## Slide 19
绘制绘制电话机符号
本实例利用直线、圆弧、圆环命令绘制感应式仪表符号，如图所示。
（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“椭圆”按钮
（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆环”按钮
（3）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮
或快捷命令L，在椭圆偏右位置绘制一条竖直直线
绘制电话机符号
绘制直线

## Slide 20
知识拓展-圆环
【执行方式】
命令行：DONUT（快捷命令：DO）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“圆环”命令。
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆环”按钮
绘制圆环

## Slide 21: 2.6 矩形命令
矩形
【执行方式】
命令行：RECTANG（快捷命令：REC）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“矩形”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“矩形”按钮
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮
绘制矩形
第一个角点 倒角（C） 圆角（F） 厚度（T） 宽度（W）
按面积绘制矩形
按指定旋转角度绘制矩形

## Slide 22
实例——绘制电阻器符号
利用矩形命令绘制外框，再利用直线命令绘制外边框及连接线。
（1）单击 矩形”按钮或快捷命令REC，绘制外框。命令行提示与操作如下
（2）单击 “直线”按钮或快捷命令L，绘制另外的图线。
绘制电阻符号
绘制矩形

## Slide 23: 2.7 多段线
绘制多段线
【执行方式】
命令行：PLINE（快捷命令：PL）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“多段线”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“多段线”按钮
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮

## Slide 24
实例——绘制三极管符号
（1）绘制直线。
（2）捕捉指定点绘制直线。
（3）绘制多段线。
绘制三极管符号
绘制直线
绘制直线

## Slide 25: 2.8 样条曲线
在AutoCAD中使用的样条曲线为非一致有理B样条（NURBS）曲线，使用NURBS曲线能够在控制点之间产生一条光滑的曲线，如图所示。样条曲线可用于绘制形状不规则的图形，如为地理信息系统（GIS）或汽车设计绘制轮廓线。
样条曲线

## Slide 26
绘制样条曲线
【执行方式】
命令行：SPLINE（快捷命令：SPL）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“样条曲线”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“样条曲线”按钮
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“样条曲线拟合”按钮或“样条曲线控制点”按钮

## Slide 27
绘制整流器框形符号
（1）单击 “多边形”按钮 或快捷命令POL
（2）绘制3条直线，并将其中一条直线设置为虚线。
（3）单击 “样条曲线拟合”按钮 或快捷命令SPL
绘制整流器框形符号
绘制正四边形
绘制直线

## Slide 28
知识拓展-正多边形
【执行方式】
命令行：POLYGON（快捷命令：POL）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“多边形”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“多边形”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多边形”按钮 。
绘制正多边形
边（E）
内接于圆（I）
外切于圆（C）

## Slide 29: 2.9 多线
绘制多线
【执行方式】
命令行：MLINE（快捷命令：ML）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“多线”命令
定义多线样式
【执行方式】
命令行：MLSTYLE。
“多线样式”对话框
“创建新的多线样式”对话框
“新建多线样式”对话框

## Slide 30
构造线
【执行方式】
命令行：XLINE（快捷命令：XL）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“构造线”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“构造线”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“构造线”按钮 。
构造线
“指定点” “水平” “垂直” “角度” “二等分” “偏移”
构造线辅助绘制三视图

## Slide 31
绘制墙体
利用构造线、多线等命令，绘制卧室墙体。
（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“构造线”按钮。绘制出一条水平构造线和一条竖直构造线，组成“十”字构造线，以此类推，绘制出辅助线网格。
居室的辅助线网格
卧室墙体

## Slide 32
（2）命令行输入命令 MLSTYLE，系统打开“多线样式”对话框，在该对话框中单击“新建”按钮，系统打开“创建新的多线样式”对话框，在该对话框的“新样式名”文本框中输入“墙体线”，单击“继续”按钮。系统打开“新建多线样式”对话框，进行图所示的设置。

## Slide 33
（3）在命令行中输入MLINE命令，绘制墙体。
（4）在命令行中输入MLEDIT命令，系统打开“多线编辑工具”对话框，如图2-37所示。选择其中的“T形打开”选项

## Slide 34: 2.10 图案填充
2．孤岛
在进行图案填充时，把位于总填充区域内的封闭区称为孤岛，如图所示。
在希望填充的区域内任意拾取一点，系统会自动确定出填充边界，同时也确定该边界内的岛。
如果用户以选择对象的方式确定填充边界，则必须确切地选取这些岛。
基本概念
1．图案边界
定义边界的对象只能是直线、双向射线、单向射线、多义线、样条曲线、圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、面域等对象或用这些对象定义的块，而且作为边界的对象在当前图层上必须全部可见。
孤岛

## Slide 35
3．填充方式
在进行图案填充时，需要控制填充的范围，AutoCAD系统为用户设置了以下3种填充方式以实现对填充范围的控制。
（1）普通方式。
（2）最外层方式
（3）忽略方式。
填充方式

## Slide 36
图案填充的操作
【执行方式】
命令行：BHATCH（快捷命令：H）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“图案填充”或“渐变色”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“图案填充” 或“渐变色” 按钮
功能区：单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮
“图案填充创建”选项卡

## Slide 37
1．“边界”面板
（1）拾取点
（2）选择边界对象
（3）删除边界对象
（4）重新创建边界
（5）显示边界对象
（6）保留边界对象
① 不保留边界
② 保留边界 - 多段线
③ 保留边界 - 面域
④ 选择新边界集
边界确定
选择边界对象
删除“岛”后的边界
2．“图案”面板
3．“特性”面板
4．“原点”面板
5．“选项”面板
6．“关闭”面板

## Slide 38
编辑填充的图案
利用HATCHEDIT命令可以编辑已经填充的图案。
【执行方式】
命令行：HATCHEDIT（快捷命令：HE）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“对象”→“图案填充”命令。
工具栏：单击“修改II”工具栏中的“编辑图案填充”按钮
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“编辑图案填充”按钮
“图案填充编辑器”选项卡

## Slide 39
绘制配电箱
（1）绘制一条竖直直线、两条斜线，
（2）绘制竖直线。
（3）绘制圆弧。
（4）填充图形。
配电箱
绘制矩形
绘制直线
填充
“图案填充创建”选项卡
选择填充区域

## Slide 40: 2.11 文字与表格功能
文字样式
【执行方式】
命令行：STYLE（快捷命令：ST）或DDSTYLE。
菜单栏：选择菜单栏中的“格式”→“文字样式”命令。
工具栏：单击“文字”工具栏中的“文字样式”按钮。
功能区：单击“默认”选项卡“注释”面板中的“文字样式”按钮 或单击“注释”选项卡“文字”面板上的“文字样式”下拉菜单中的“管理文字样式”按钮或单击“注释”选项卡“文字”面板中“对话框启动器”按钮 。

## Slide 41
“文字样式”对话框
“新建文字样式”对话框
快捷菜单
同一字体的不同样式
文字倒置标注与反向标注
垂直标注文字

## Slide 42
单行文本标注
【执行方式】
命令行：TEXT。
菜单：选择菜单栏中的“绘图”→“文字”→“单行文字”命令。
工具栏：单击“文字”工具栏中的“单行文字”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“注释”面板中的“单行文字”按钮 或单击“注释”选项卡“文字”面板中的“单行文字” 按钮 。
文本行倾斜排列的效果
文本行的底线、基线、中线和顶线
文本的对齐方式
文本行

## Slide 44
多行文本标注
【执行方式】
命令行：MTEXT（快捷命令：T或MT）。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“文字”→“多行文字”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“多行文字”按钮 或单击“文字”工具栏中的“多行文字”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“注释”面板中的“多行文字”按钮 或单击“注释”选项卡“文字”面板中的“多行文字”按钮 。
“文字编辑器”选项卡和“多行文字编辑器”

## Slide 45
文本层叠
倾斜角度与斜体效果
符号列表
“字段”对话框
“段落”对话框
“选择文件”对话框
符号列表

## Slide 46
定义表格样式
【执行方式】
命令行：TABLESTYLE。
菜单栏：选择菜单栏中的“格式”→“表格样式”命令。
工具栏：单击“样式”工具栏中的“表格样式”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“注释”面板中的“表格样式”按钮 或单击“注释”选项卡“表格”面板上的“表格样式”下拉菜单中的“管理表格样式”按钮或单击“注释”选项卡“表格”面板中“对话框启动器”按钮 。

## Slide 47
“表格样式”对话框
“创建新的表格样式”对话框
“新建表格样式”对话框
表格样式

## Slide 48
创建表格
【执行方式】
命令行：TABLE。
菜单栏：选择菜单栏中的“绘图”→“表格”命令。
工具栏：单击“绘图”工具栏中的“表格”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“注释”面板中的“表格”按钮 或单击“注释”选项卡“表格”面板中的“表格”按钮 。
“插入表格”对话框
多行文字编辑器
改变单元格大小

## Slide 49
表格文字编辑
【执行方式】
命令行：TABLEDIT。
快捷菜单：选择表和一个或多个单元后单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“编辑文字”命令。
定点设备：在表单元内双击。
执行上述操作后，命令行出现“拾取表格单元”的提示，选择要编辑的表格单元，系统打开多行文字编辑器，用户可以对选择的表格单元的文字进行编辑。

## Slide 50
实例—绘制电气A3样板图
（1）绘制一个矩形。
（2）绘制标题栏。
①打开“表格样式”对话框。
② “修改表格样式”对话框， 设置“常规”选项卡。
③ 系统回到“表格样式”对话框，单击“关闭”按钮退出。
④打开“插入表格”对话框。
⑤ 指定表格位置，系统生成表格，同时打开“文字编辑器”选项卡。
⑥打开“特性”对话框。
⑦合并单元格。
⑧打开“文字编辑器”选项卡
（3）移动表格。
（4）保存图形。
A3样板图
绘制矩形

## Slide 51
标题栏示意图
“表格样式”对话框
“修改表格样式”对话框
设置“常规”选项卡
“插入表格”对话框
表格和文字编辑器

## Slide 52
生成表格
快捷菜单
“特性”对话框
修改表格高度
快捷菜单
合并单元格

## Slide 53
完成表格绘制
输入文字
完成标题栏文字输入
移动表格
“图形另存为”对话框

## Slide 54: 上机实验
【实验1】绘制图所示的电抗器符号。
操作提示：
（1）利用“直线”命令绘制两条垂直相交直线。
（2）利用“圆弧”命令绘制连接弧。
（3）利用“直线”命令绘制竖直直线。
【实验2】绘制图所示的暗装开关符号。
操作提示：
（1）利用“直线”命令绘制绘制水平和竖直直线。
（2）利用“圆弧”命令绘制多半个圆弧。
（3）利用“图案填充”命令填充圆弧与水平直线之间的区域
电抗器符号
暗装开关符号

## Slide 55
【实验3】绘制图所示的电气元件表。
操作提示：
(1)设置文字样式。
(2)设置表格样式。
(3)利用“表格”命令绘制表格并输入文字。
配电柜编号 |  | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1P4 | 1P5
配电柜型号 |  | GCK | GCK | GCJ | GCJ | GCK
配电柜柜宽 |  | 1000 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000
配电柜用途 |  | 计量进线 | 千式稳压器 | 电容补偿柜 | 电容补偿量 | 馈电柜
主要元件 | 隔离开关 |  |  | QSA-630/3 | QSA-630/3 | 
 | 断路器 | AE-3200A/4P | AE-3200A/3P | CJ20-63/3 | CJ20-63/3 | AE-1600AX2
 | 电流互感器 | 3Xlmz2-0.66-2500/54Xlm2-0.66-3000/5 | 3Xlmz2-0.66-3000/5 | 3Xlmz2-0.66-500/5 | 3Xlmz2-0.66-500/5 | 3Xlmz2-0.66-1500/5
 | 仪表规格 | DTF-224 1级61.2-Ax3DXF-226 2级6L2-Vx1 | 6L2-Ax3 | 6L2-Ax36L2-cosφ | 6L2-Ax3 | 6L2-A
符合名称/容量 |  | SC9-1600kVA | 1600kVA | 12X30=360kVA | 12X30=360kVA | 
母线及进出线电缆 |  | 母线槽FCM-A-3150A |  | 配十二步自动投切 | 与主柜联动 | 
电气元件表