## Slide 1
第3章 熟练运用绘图工具
网络工程设计AutoCAD 案例教程

## Slide 2
学习重点
掌握图层功能。
熟悉精确定位工具。
掌握对象捕捉工具。
了解对象约束功能。
学习目标
在第2章的学习过程中，读者会注意到有时候绘图不是很方便，比如，很难准确指定某些特殊的点，不知道怎样绘制不同的线型、线宽的图线等。为了解决这些问题，AutoCAD提供了很多基本绘图工具，如图层工具、对象捕捉工具、栅格和正交模式等。利用这些工具，可以方便、迅速、准确地实现图形的绘制和编辑，不仅可提高工作效率，而且能更好地保证图形的质量。

## Slide 3: 3.1 精确定位工具
精确定位工具是指能够帮助用户快速、准确地定位某些特殊点和特殊位置的工具，包括27个功能开关按钮，这些工具主要集中在状态栏上，如图所示。
“加载或重载线型”对话框
“线型管理器”对话框
功能开关按钮

## Slide 4
1 正交模式
【执行方式】
命令行：ORTHO。
状态栏：按下状态栏中的“正交模式”按钮
快捷键：按<F8>键。

## Slide 5
2 特殊位置点捕捉
在绘制AutoCAD图形时，有时需要指定一些特殊位置的点，如圆心、端点、中点、平行线上的点等，这些点如表所示。可以通过对象捕捉功能来捕捉这些点。

## Slide 6
实例—绘制动合触点符号
（1）设置特殊点捕捉。
（2）绘制圆弧和直线。
（3）捕捉点并绘制直线
（4）正交状态绘制连接线
设置特殊点捕捉
绘制连续直线
显示追踪线
捕捉直线终点
动合触点符号

## Slide 7: 3.2 图层功能
1 设置图层
1．利用对话框设置图层
AutoCAD 2016提供了详细直观的“图层特性管理器”选项板，用户可以方便地通过对该对话框中的各选项及其二级对话框进行设置，从而实现创建新图层、设置图层颜色及线型的各种操作。
【执行方式】
命令行：LAYER。
菜单栏：选择菜单栏中的“格式”→“图层”命令。
工具栏：单击“图层”工具栏中的“图层特性管理器”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“图层”面板中的“图层特性”按钮
执行上述操作后，系统打开如图所示的“图层特性管理器”对话框。
图层效果

## Slide 8
“图层特性管理器”对话框
“图层过滤器特性”对话框
“图层状态管理器”对话框
“选择颜色”对话框
“选择线型”对话框
“线宽”对话框

## Slide 9
2．利用面板设置图层
“特性”面板
2 图层的线型
1．在“图层特性管理器”选项板中设置线型
2．直接设置线型
【执行方式】
命令行：LINETYPE。

## Slide 10
实例—绘制励磁发电机
（1）设置图层。
（2）设置对象捕捉好极轴追踪。
（3）利用圆、圆弧、直线绘制。
（4）绘制其他线条
（5）添加文字
设置图层
绘制图形
绘制其他线条
励磁发电机符号

## Slide 11: 3.3 对象约束
约束能够精确地控制草图中的对象。草图约束有两种类型：几何约束和尺寸约束。
几何约束建立草图对象的几何特性，或是两个或更多草图对象的关系类型。在绘图区用户可以使用“参数化”选项卡来显示有关信息，并显示代表这些约束的直观标记，如图所示的水平标记和共线标记.
尺寸约束建立草图对象的大小（如直线的长度、圆弧的半径等），或是两个对象之间的关系（如两点之间的距离）。
“几何约束”示意图
“尺寸约束”示意图

## Slide 12
1 几何约束
1．建立几何约束
利用几何约束工具可以指定草图对象必须遵守的条件，或是草图对象之间必须维持的关系。“
“几何约束”面板及工具栏

## Slide 13
2．设置几何约束
【执行方式】
命令行：CONSTRAINTSETTINGS（CSETTINGS）。
菜单栏：选择菜单栏中的“参数”→“约束设置”命令。
功能区：单击“参数化”功能区中的“几何”选项组中的“对话框启动器”按钮
工具栏：单击“参数化”工具栏中的“约束设置”按钮
“约束设置”对话框

## Slide 14
实例—制带磁芯的电感符号
（1）绘制绕线组。
（2）绘制引线。
（3）相切对象。
制带磁芯的电感符号
绕线组
绘制引线

## Slide 15
尺寸约束
1．建立尺寸约束
建立尺寸约束可以限制图形几何对象的大小，也就是与在草图上标注尺寸相似，同样设置尺寸标注线，与此同时也会建立相应的表达式，不同的是可以在后续的编辑工作中实现尺寸的参数化驱动。
“标注约束”面板及工具栏
编辑尺寸约束示意图
3.4 尺寸约束

## Slide 16
设置尺寸约束
【执行方式】
命令行：CONSTRAINTSETTINGS（CSETTINGS）。
菜单栏：选择菜单栏中的“参数”→“约束设置”命令。
功能区：单击“参数化”功能区中的“标注”选项组中的“对话框启动器”按钮
工具栏：单击“参数化”工具栏中的“约束设置”按钮
“标注”选项卡

## Slide 17
实例—修改电阻符号尺寸
（1）绘制电阻。
（2）建立约束。
（3）调整尺寸。
尺寸约束电阻
绘制电阻
建立约束
调整尺寸

## Slide 18
【实验2】利用精确定位工具绘制图所示的电磁阀。
操作提示：
灵活利用精确定位工具。
上机实验
【实验1】利用图层命令和精确定位工具绘制图所示的简单电路布局。
操作提示：
（1）设置两个新图层。
（2）利用精确定位工具配合绘制各图线。
简单电路布局
电磁阀