## Slide 1: 网络工程设计AutoCAD 案例教程
第4章 绘制复杂电气工程图形

## Slide 2
学习重点
掌握复制类命令。
熟悉改变位置类的命令。
掌握改变几何特性类的命令。
熟练绘制各种复杂图形。
学习目标
二维图形编辑命令是在已经绘制图线的基础上，经过一些修改，进一步完成复杂图形对象的绘制工作。这些命令可使用户合理安排和组织图形，保证作图准确，减少重复，因此，对编辑命令的熟练掌握和使用有助于提高设计和绘图的效率。

## Slide 3
镜像命令
【执行方式】
命令行：MIRROR（快捷命令：MI）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“镜像”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“镜像”按钮。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮。
4.1镜像命令

## Slide 4
实例——二极管符号
（1）绘制直线。
（2）绘制多段线。
（3）镜像图形。
多段线效果
绘制直线
二极管符号

## Slide 5
1．选择对象的方法
AutoCAD 2016提供以下几种方法选择对象。
（1）先选择一个编辑命令，然后选择对象，按<Enter>键结束操作。
（2）使用SELECT命令。在命令行输入“SELECT”，按<Enter>键；按提示选择对象，按<Enter>键结束。
（3）利用定点设备选择对象，然后调用编辑命令。
（4）定义对象组。无论使用哪种方法，AutoCAD 2016都将提示用户选择对象，并且光标的形状由十字光标变为拾取框。

## Slide 6
2．部分选项的含义
（1）点：表示直接通过点取的方式选择对象。利用鼠标或键盘移动拾取框，使其框住要选择的对象，然后单击鼠标左键，被选中的对象就会高亮显示。
（2）窗口（W）：用由两个对角顶点确定的矩形窗口选择位于其范围内部的所有图形，与边界相交的对象不会被选中。指定对角顶点时应该按照从左向右的顺序，执行结果如图所示。
（3）上一个（L）：在“选择对象”提示下输入“L”，按<Enter>键，系统自动选择最后绘出的一个对象。
“窗口”对象选择方式

## Slide 7
（4）窗交（C）：该方式与“窗口”方式类似，其区别在于它不但选中矩形窗口内部的对象，也选中与矩形窗口边界相交的对象，执行结果如图所示。
（5）框（BOX）：使用框时，系统根据用户在绘图区指定的两个对角点的位置而自动引用“窗口”或“窗交”选择方式。若从左向右指定对角点，为“窗口”方式；反之，为“窗交”方式。
“窗交”对象选择方式

## Slide 8
（6）全部（ALL）：选择绘图区所有对象。
（7）栏选（F）：用户临时绘制一些直线，这些直线不必构成封闭图形。凡是与这些直线相交的对象均被选中，执行结果如图所示。
“栏选”对象选择方式

## Slide 9
（8）圈围（WP）：使用一个不规则的多边形来选择对象。根据提示，用户依次输入构成多边形所有顶点的坐标，直到最后按<Enter>键结束操作，系统将自动连接第一个顶点与最后一个顶点，形成封闭的多边形。凡是被多边形围住的对象均被选中（不包括边界），执行结果如图。

## Slide 10
（9）圈交（CP）：类似于“圈围”方式，在提示后输入“CP”，按<Enter>键，后续操作与圈围方式相同。区别在于，执行此命令后与多边形边界相交的对象也被选中。
其他几个选项的含义与上面选项的含义类似，这里不再赘述。
“圈围”对象选择方式

## Slide 11: 4.2 复制类命令
5.2.1 复制命令
【执行方式】
命令行：COPY（快捷命令：CO）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“复制”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“复制”按钮。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮。
快捷菜单：选中要复制的对象单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“复制选择”命令。

## Slide 12
5.2.3 实例——二极管符号
（1）绘制直线。
（2）绘制多段线。
（3）镜像图形。
多段线效果
5.2.4 偏移命令
偏移命令是指保持选择对象的形状，且在不同的位置以不同尺寸大小新建一个对象。
【执行方式】
命令行：OFFSET（快捷命令：O）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“偏移”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“偏移”按钮。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮。

## Slide 13
实例——绘制电桥
（1）绘制斜直线。
（2）绘制水平线。
（3）绘制直线。
（4）删除直线
绘制直线
电桥符号
斜直线

## Slide 14
5.2.6 阵列命令
【执行方式】
命令行：ARRAY（快捷命令：AR）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“阵列”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“阵列”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“矩形阵列”按钮 /“路径阵列”按钮 /环形阵列”按钮 。
4.3 阵列命令

## Slide 15
5.2.7 实例——绘制多级插头插座
（1）直线、圆弧、矩形绘制一个插头。
（2）填充。
（3）绘制虚线。
（4）阵列插头 。
多级插头插座
一个插头
填充
虚线

## Slide 16
偏移命令
偏移命令是指保持选择对象的形状，且在不同的位置以不同尺寸大小新建一个对象。
【执行方式】
命令行：OFFSET（快捷命令：O）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“偏移”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“偏移”按钮。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮。
4.4 阵列命令

## Slide 17
偏移选项说明1
偏移选项说明2
偏移选项说明3

## Slide 18
实例—绘制手动三级开关符号
（1）结合“正交”和“对象追踪”功能，，绘制3条直线，完成开关第一级的绘制，如图所示。
（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮或快捷命令O。
（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮或快捷命令O，绘制第三级开关的竖线，具体操作方法与上面相同。
（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮。
绘制手动三级开关符号
绘制直线
指定偏移距离
偏移结果
偏移斜线
完成偏移
复制斜线

## Slide 19
（5）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，或快捷命令L，结合“对象捕捉”功能绘制一条竖直线和一条水平线，结果如图所示。
（6）打开“图层特性管理器”对话框，单击“加载”按钮，打开“加载或重载线型”对话框，选择其中的ACAD_ISO02W100线型。
绘制直线
“图层特性管理器”对话框
“选择线型”对话框
“加载或重载线型”对话框

## Slide 20
（7）选择上面绘制的水平直线，单击鼠标右键，选择“特性”命令，系统打开“特性”工具板，在“线型”下拉列表中选择刚加载的ACAD_ISO02W100线型，在“线型比例”文本框中将线型比例改为3，如图所示。关闭“特性”工具板，可以看到水平直线的线型已经改为虚线，最终结果如图所示。
“特性”工具板
手动三级开关

## Slide 21
旋转命令
【执行方式】
命令行：ROTATE（快捷命令：RO）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“旋转”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“旋转”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“旋转”按钮 。
快捷菜单：选择要旋转的对象，在绘图区单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“旋转”命令。
旋转前
旋转后
复制旋转
拖动鼠标旋转对象
4.5 旋转命令
命令

## Slide 22
移动命令
【执行方式】
命令行：MOVE（快捷命令：M）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“移动”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“移动”按钮。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮。
快捷菜单：选择要复制的对象，在绘图区单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“移动”命令。

## Slide 23
实例——绘制熔断式隔离开关
（1）绘制直线。
（2）绘制矩形。
（3）旋转。
熔断式隔离开关
绘制直线
绘制矩形
旋转

## Slide 24
偏移直线
绘制直线
修剪直线
绘制三角形
移动图形
旋转图形
绘制矩形
复制矩形
拉长直线
5.3.4 缩放命令
【执行方式】
命令行：SCALE（快捷命令：SC）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“缩放”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“缩放”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“缩放”按钮 。
快捷菜单：选择要缩放的对象，在绘图区单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“缩放”命令。
复制缩放

## Slide 25: 5.4 删除及恢复类命令
5.4.1 删除命令
如果所绘制的图形不符合要求或不小心绘制错了图形，可以使用删除命令“ERASE”将其删除。
【执行方式】
命令行：ERASE（快捷命令：E）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“删除”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“删除”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮 。
快捷菜单：选择要删除的对象，在绘图区单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“删除”命令。

## Slide 26
5.4.2 恢复命令
若不小心误删了图形，可以使用恢复命令“OOPS”，恢复误删的对象。
【执行方式】
命令行：OOPS或U。
工具栏：单击“标准”工具栏中的“放弃”按钮 。
组合键：按<Ctrl>+<Z>键。

## Slide 27: 4.6 修剪命令
修剪命令
【执行方式】
命令行：TRIM（快捷命令：TR）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“修剪”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“修剪”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮 。
“栏选”修剪对象
“窗交”修剪对象
“延伸”修剪对象

## Slide 28
延伸命令
【执行方式】
命令行：EXTEND（快捷命令：EX）。
菜单栏：选择菜单栏中的“修改”→“延伸”命令。
工具栏：单击“修改”工具栏中的“延伸”按钮 。
功能区：单击“默认”选项卡“修改”面板中的“延伸”按钮 。
延伸对象1
延伸对象2

## Slide 29
实例——MOS管符号
1．绘制MOS管轮廓图
（1）绘制直线。
（2）偏移直线。
（3）镜像图形。
（4）绘制竖直直线。
（5）偏移竖直直线。
（6）修剪直线。
偏移直线
镜像图形
MOS管符号
绘制竖直直线
偏移竖直直线
修剪直线

## Slide 30
2．绘制引出端和箭头
（1）绘制多段线。
（2）“增量角”设为15°
（3）绘制箭头。
（4）图案填充。
3．生成最终效果
（1）绘制输入、输出端子。
（2）绘制正负号。
（3）添加注释文字。
绘制多段线
“草图设置”对话框
绘制箭头
填充效果
最终效果

## Slide 31: 上机实验
【实验1】绘制图所示的桥式电路。
操作提示：
利用“直线”命令绘制框架。
利用“矩形”和“复制”命令绘制电阻。
利用“修剪”命令修剪多余的线段。
桥式电路

## Slide 32
【实验2】绘制图所示的电极探头。
操作提示：
利用“直线”和“移动”命令绘制探头的一部分。
利用“旋转”命令和“复制”命令绘制另一半。
利用“图案填充”命令填充图案。
电极探头

## Slide 33
【实验3】绘制图所示的力矩式自整角发送机。
操作提示：
利用“圆”、“直线”命令绘制交接点符号的大体结构。
利用“延伸”命令将外部导线延伸到图形边界。
利用“多行文字”命令进行文字说明。
力矩式自整角发送机