## Slide 1: 网络工程设计AutoCAD 案例教程
第6章 绘制电路图

## Slide 2
学习重点
掌握电路图的具体绘制方法。
灵活应用各种 AutoCAD命令。
提高绘制电路图的速度和效率。
学习目标
在前面的章节中，读者通过一些案例系统学习了用AutoCAD绘制简单电气工程图形符号时用到的 AutoCAD各种命令的使用技巧。掌握这些绘图命令后，就可以利用这些知识绘制具体的电气工程图了。

## Slide 3
基本概念
电子电路一般是由电压较低的直流电源供电，通过电路中的电子元件（如电阻器、电容器、电感器等）、电子器件（如二极管、晶体管、集成电路等）的工作，实现一定功能的电路。电子电路在各种电气设备和家用电器中得到广泛应用。
任务6.1 绘制照明灯延时关断线路图

## Slide 4
电子电路图分类
电子电路图按不同的分类方法有以下3种。
电子电路根据使用元器件形式不同，可分为分立元件电路图、集成电路图、分立元件和集成电路混合构成的电路图。
电子电路按电路处理的信号不同，可分为模拟信号和数字信号两种。
电子电路功能很多，但按其基本功能可分为基本放大电路、信号产生电路、功率放大电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路、整流电路等。

## Slide 5: 绘制照明灯延时关断线路图
绘制此电路图的大致思路如下：
首先绘制连接线图，
然后绘制主要元器件，
最后将各个元器件插入到连接线图中，
完成电路的绘制。
照明灯延时关断线路图

## Slide 6
8.2.1 设置绘图环境
1．建立新文件
打开AutoCAD 2021应用程序，以“A0.dwt”样板文件为模板，建立新文件，将新文件命名为“照明灯延时关断线路图.dwt”并保存。
2．设置图层
单击“默认”选项卡“图层”面板中的“图层特性”按钮 ，设置“连接线层”和“实体符号层”一共两个图层，各图层的颜色、线型、线宽及其他属性状态设置如图所示。将“连接线层”设置为当前层。
图层设置

## Slide 7
8.2.2 绘制连接线
（1）绘制矩形。
（2）分解矩形。
（3）偏移竖直直线。
（4）偏移水平直线。
（5）修剪图形。
（6）绘制矩形。
（7）偏移竖直直线。
（8）移动矩形。
（9）修剪矩形
（10）插入其他元器件
（11）添加文字
绘制矩形
偏移竖直直线
偏移水平直线
修剪结构图
移动矩形
修剪矩形
插入其他元器件
添加文字

## Slide 8: 6.2 停电、来电自动告知线路图
图所示为一种音乐集成电路构成的停电来电自动告知线路图。它适用于农村需要提示停电、来电的场合。VT1、VD5、R3组成了停电告知控制电路；IC1、VD1~VD4等构成了来电告知控制电路；IC2、VT2、BL为报警声驱动电路。
绘制此图的大致思路如下：首先绘制线路结构图，然后绘制各个元器件的图形符号，将元器件图形符号插入到线路结构图中，最后添加注释文字完成绘制。
停电来电自动告知线路图

## Slide 9
8.3.1 绘制线路结构图
1．建立新文件
2．设置图层
3．绘制线路结构图
图层设置
线路结构图
8.3.2 绘制各图形符号
1．绘制插座
（1）绘制圆弧。
（2）绘制直线。
（3）绘制竖直直线。
（4）平移直线。
（5）拉长直线。
（6）修剪图形。
绘制圆弧
绘制直线
绘制竖直线
平移直线
拉长直线
修剪图形

## Slide 10
2．绘制开关
（1）绘制等边三角形。
（2）绘制圆。
（3）删除直线。
（4）绘制直线。
（5）拉长直线。
（6）绘制直线。
（7）修剪图形。
绘制三角形
绘制圆
删除直线
绘制直线
拉长直线
绘制直线
修剪图形

## Slide 11
3．绘制扬声器
（1）绘制矩形。
（2）绘制斜线。
（3）镜像直线。
（4）绘制直线。
4．绘制电源
（1）绘制直线。
（2）偏移直线。
（3）拉长直线。
绘制矩形
“草图设置”对话框
绘制斜线
镜像图形
扬声器符号
绘制电源

## Slide 12
5．绘制整流桥
（1）绘制矩形。
（2）旋转矩形。
（3）复制二极管符号。
（4）旋转二极管符号。
（5）移动图形。
（6）镜像图形。
绘制矩形
旋转矩形
旋转二极管
插入第一个二极管
插入第二个二极管
镜像图形

## Slide 13
6．绘制光电耦合器
（1）绘制发光二级管
①打开“插入”对话框
②水平绘制直线
③旋转图形
④复制图形
⑤ 移动图形
（2）绘制光敏管
（3）组合图形。
“插入”对话框
箭头符号
绘制直线
旋转图形
复制图形
复制二极管
移动图形
光敏管
IC1光电耦合器

## Slide 14
7．绘制PNP型晶体管
（1）复制图形。
（2）删除箭头。
（3）绘制直线。
（4）镜像直线。
8．绘制其他图形符号
删除箭头
绘制直线
捕捉镜像线
PNP半导体管
其他图形符号
8.3.3 图形符号插入到结构图
调用移动命令，将绘制好的各图形符号插入到线路结构图中对应的位置，然后单击 “修剪” 和“删除”按钮 。在插入图形符号的时候，根据需要可以调用“缩放”命令。
图形符号插入到线路结构图

## Slide 15
8.3.4 添加注释文字
1．创建文字样式
2．添加注释文字
3．使用文字编辑命令修改文字来得到需要的文字
“文字样式”对话框
8.4 上机实验
【实验1】绘制键盘、显示器接口电路图。
操作提示：
（1）绘制线路结构图。
（2）插入元件。
（3）添加文字。
键盘、显示器接口电路图

## Slide 16
【实验2】绘制图所示的三相电机启动控制装置电路图。
操作提示：
（1）绘制线路结构图。
（2）绘制元件。
（3）插入元件到结构图。
（4）添加文字。
三相电机启动控制装置电路图